# 固体氧化物燃料电池系统建模及热管理的研究

### 论文摘要

随着能源危机和环境污染问题日趋严重,燃料电池技术的研究工作受到了高度重视。高温运行的固体氧化物燃料电池(SOFC)以其全固态结构、更高的能量效率以及对煤气、天然气、混合气体等多种燃料气体广泛适应性等突出特点被誉为最有发展前景的燃料电池之一。目前国内外对SOFC的研究主要集中在对电堆材料和结构等方面,除此之外,我们还需要着重从控制设计等方面着手。本论文首先从提高燃料的利用率和优化发电系统的输出性能的角度出发,搭建SOFC发电系统的系统结构框架;并在对SOFC发电系统进行模块化的基础上,搭建各个子系统机理模型,整合为SOFC发电系统的机理模型。然后,以电堆机理模型为基础,重点分析了电堆温度对系统输出性能的影响,深入研究了SOFC发电系统电堆温度的控制策略,并分别以传统PID控制方法和非线性模型预测方法设计了相应的控制器。通过实验测试,比较两种控制算法下的输出性能指标,非线性模型预测控制算法能更有效的控制电堆温度。最后,探索性地将先进的V型开发模式引入到SOFC发电系统控制器的开发领域,为控制器的设计提供了一个可供参考的开发思路。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 固体氧化物燃料电池概述及其发展

- 1.2 SOFC 的原理及特点

- 1.3 SOFC 控制及建模的研究现状

- 1.4 本文研究的主要内容和工作方法

- 1.5 论文结构

- 2 SOFC 发电系统的系统结构设计和动态数学模型搭建

- 2.1 SOFC 发电系统的系统结构设计

- 2.2 电堆动态数学模型的搭建

- 2.3 空压机模型

- 2.4 歧管模型

- 2.5 热交换模型

- 2.6 SOFC 发电系统模型

- 2.7 本章小结

- 3 SOFC 电堆温度控制研究

- 3.1 T-S 模糊模型辨识

- 3.2 控制量滚动寻优

- 3.3 SOFC 电堆温度数值测试研究

- 3.4 本章小结

- 4 V 型快速原型开发模式的研究

- 4.1 V 型快速原型开发模式

- 4.2 处理器在环协调仿真

- 4.3 快速控制原型

- 4.4 本章小结

- 5 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].燃料电池车电堆支架静强度及疲劳仿真分析[J]. 汽车实用技术 2020(15)

- [2].燃料电池低温无辅助启动的研究[J]. 电源技术 2020(10)

- [3].单冷却流道冷却双膜电极的电堆结构研究[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2018(06)

- [4].燃料电池电堆最优封装力设计与分析技术[J]. 电源技术 2013(09)

- [5].一种耐高速旋转的储备式锂电池电堆结构[J]. 船电技术 2019(09)

- [6].5kW全钒液流电堆系统性能研究[J]. 电源技术 2013(11)

- [7].销钉固定电堆的储备式锂电池[J]. 探测与控制学报 2015(01)

- [8].全钒液流电池堆旁路电流的计算及电堆优化[J]. 东方电气评论 2012(02)

- [9].固体氧化物燃料电池电堆电特性的建模[J]. 电源技术 2011(11)

- [10].压电堆式驱动器对空间钢框架地震反应的主动控制[J]. 华北水利水电学院学报 2010(03)

- [11].不同单价电解质水溶液对逆电渗析电堆工作特性的影响[J]. 化工进展 2019(06)

- [12].燃料电池电堆的精密装配检测系统设计[J]. 机械设计与制造 2013(01)

- [13].风冷电堆材料特性对电池性能的影响[J]. 电源技术 2012(09)

- [14].中国科学家研发出新一代全钒液流电池电堆[J]. 能源研究与信息 2020(02)

- [15].车用质子交换膜燃料电池电堆保温仿真研究[J]. 电源技术 2016(03)

- [16].燃料电池电堆冷却液加热的实验研究[J]. 电源技术 2015(07)

- [17].用于微振动主动控制大位移压电堆驱动器设计[J]. 压电与声光 2014(05)

- [18].浅谈氢燃料电池电动汽车布置设计[J]. 交通节能与环保 2020(01)

- [19].顺流串联逆电渗析电堆数对能量转换效率的影响研究[J]. 膜科学与技术 2018(05)

- [20].全钒液流电堆换热器顺/逆流效率研究[J]. 计算机与应用化学 2017(04)

- [21].空冷型质子交换膜燃料电池电堆温度控制系统设计[J]. 工业控制计算机 2009(10)

- [22].车用燃料电池电堆比功率提升的技术途径探讨[J]. 中国工程科学 2019(03)

- [23].全钒液流电池电堆串联运行对漏电电流的影响[J]. 电源技术 2019(08)

- [24].低氢气计量比下车载工况燃料电池电堆耐久性研究[J]. 高校化学工程学报 2015(06)

- [25].质子交换膜燃料电池电堆低温起动的仿真研究[J]. 电源技术 2014(03)

- [26].压电堆执行器温度特性研究[J]. 车用发动机 2011(03)

- [27].电流与浓差对逆电渗析电堆内质量传递的影响[J]. 化工学报 2018(10)

- [28].基于压电堆驱动器的一维微振动主动隔振平台研制[J]. 测控技术 2016(08)

- [29].一种弯曲型压电堆作动器的设计及在振动控制中的应用[J]. 振动与冲击 2009(09)

- [30].燃料电池系统绝缘电阻设计及分析[J]. 机电信息 2020(20)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7dcc6318ee5a12f12df9b7f5.html