# VLSI低功耗设计与研究

### 论文摘要

随着集成电路工艺制程进入超深亚微米甚至纳米级,集成电路的功耗问题显得日益突出。同时国家节能减排政策的提出以及低碳环保观念的深入人心,使得超大规模集成电路（VLSI）低功耗设计变得越来越重要。本文分别完成了两个使用不同设计方法／流程的设计,并对两个设计中所采用的低功耗设计技术、其在设计中的实际效果以及引入低功耗架构后对原有设计方法／流程的冲击进行了分析与讨论。首先本文以时间数字转换系统（TDC）中的环形延时链（RDL）模块为例,说明了定制流程中低功耗设计的实施过程以及由此造成的问题与解决方法。其次本文以嵌入式处理器OR1200LP为例,说明了基于硬件描述语言（HDL）与统一功耗格式（UPF）的超大规模集成电路（VLSI）低功耗设计过程,以及其基于EDA工具的实现流程。通过使用UPF描述设计者的低功耗意图,如OR1200LP中的功耗域、功耗开关、隔离单元、电平转换单元、保持寄存器（Retention Register）、功耗状态表（PST）等,将带功耗门控的多电压／多电源低功耗策略应用于电路中,确立OR1200LP的低功耗架构,并使用物理综合以及布局布线CAD工具完成设计实现。最后本文对设计中所使用的时钟门控、静态多电压（SMV）、动态电压频率调整（DVFS）、功耗门控（Power Gating）、多阈值（Multi-VT）技术以及低功耗设计相关问题作了讨论,并对设计的功耗降低效果进行了分析。本论文的创新点包括：·提出了一种新的采样结构,保证了电路在进入亚稳态时仍然能够准确的判断出翻转信号所处的位置,有效减少亚稳态对于设计精度以及短路功耗的不利影响,提高设计精度；·通过与非门的引脚交换,得到了一种更低能量消耗的RDL结构；·提出了一种软件算法控制+硬件时序控制的动态电压及功耗门控控制策略。根据工作负载的不同通过使用软件实现动态电压调整（DVS）及功耗门控算法,提高了设计的灵活性,控制硬件电路功耗管理（PM）模块来实现对各模块电压通断以及电压值的调度处理,从而得到最优的功耗降低值；·通过确定功耗门控单元（Power Switch）的位置与数量,以及电源网络的分布,得到一种低IR-drop（电压降）以及EM（电迁移）的电源布线；通过采用菊花链式结构实现PowerSwitch控制信号的连接,有效减低电源网络开关时的浪涌电流（Rush Current）:最终的设计结果表明,设计的功耗降低效果显著。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 引言

- 1 选题背景

- 2 本论文完成的工作

- 3 论文内容安排

- 第一章 IC低功耗技术背景

- 1.1 低功耗问题界定（Scope of Problem）

- 1.2 集成电路功耗来源

- 1.2.1 动态功耗

- 1.2.2 静态功耗

- 1.2.3 动态功耗静态功耗以及性能的之间的矛盾

- 1.3 低功耗相关技术

- 第二章 TDC低功耗设计

- 2.1 TDC系统简介

- 2.2 RDL的设计

- 2.2.1 RDL中反相器与与非门的设计

- 2.2.2 稳态问题及其在本电路中的解决方法

- 2.3 使用多电压技术降低设计功耗

- 2.4 顶层TDC低功耗实现

- 第三章 OR1200LP低功耗设计

- 3.1 OR1200LP结构

- 3.2 OR1200LP低功耗架构与UPF描述

- 3.2.1 UPF（Unified Power Format）与UPF设计流程

- 3.2.2 PowerDomain划分

- 3.2.3 电源网络（Power Network）

- 3.2.4 电平转换器的插入

- 3.2.5 隔离单元的插入

- 3.2.6 状态驻留（State Retention）与恢复（Restoration）

- 3.3 设计实现

- 3.3.1 逻辑/物理综合

- 3.3.2 低功耗DFT设计

- 3.3.3 物理级设计

- 第四章 低功耗设计若干讨论

- 4.1 时钟树功耗优化

- 4.2 多电压多电源（MV/MS）设计与功耗门控

- 4.2.1 多电压设计

- 4.2.2 多阈值设计（MVT）

- 4.2.3 功耗门控

- 4.3 低功耗设计对IC设计的影响

- 4.3.1 自动化的IC低功耗设计对工艺库的要求

- 4.3.2 低功耗设计对布局规划的影响

- 4.3.3 低功耗设计对时序的影响

- 第五章 总结

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].北京地铁10号线门控器专用检修平台的设计[J]. 城市轨道交通研究 2020(01)

- [2].城市轨道交通车辆门控单元运行工况下检测平台的设计[J]. 城市轨道交通研究 2015(02)

- [3].基于门控柜的站台门联动方案分析[J]. 城市轨道交通研究 2020(11)

- [4].成都地铁1号线电客车车门门控器故障分析与处理[J]. 内燃机与配件 2019(13)

- [5].城市轨道交通安全门系统门控的单元设计[J]. 科技展望 2016(21)

- [6].一种屏蔽门用旋转启闭式门控装置研制[J]. 机械工程师 2016(10)

- [7].基于嵌入式系统的地铁门控单元故障检测平台的研制[J]. 电气自动化 2014(06)

- [8].数字化手术室安全门控管理系统的开发与应用[J]. 中医药管理杂志 2019(21)

- [9].天津地铁车辆门控器设计优化初探[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2018(31)

- [10].感觉门控抑制程度与精神分裂症患者临床特征的相关性[J]. 现代实用医学 2016(05)

- [11].产后与非产后抑郁症患者听感觉门控的对比[J]. 中国健康心理学杂志 2013(09)

- [12].天津地铁门控器改进趋势分析[J]. 中国新技术新产品 2019(10)

- [13].一种自动确定PET/CT呼吸运动门控阈值方法的研究[J]. 医疗卫生装备 2016(10)

- [14].地铁门控单元实时故障检测装置系统[J]. 微型电脑应用 2014(11)

- [15].感觉门控在精神疾病中的研究进展[J]. 临床精神医学杂志 2011(05)

- [16].浅谈轨道客车门控器的维修[J]. 科技风 2016(10)

- [17].阿尔茨海默病临床前期患者的感觉门控能力[J]. 中国健康心理学杂志 2014(12)

- [18].基于单片机和说话人识别技术的智能门控系统设计[J]. 现代建筑电气 2011(10)

- [19].功率门控技术中的分簇算法和控制电路[J]. 微处理机 2009(05)

- [20].用于激光调Q技术的高速电光门控系统设计[J]. 红外与激光工程 2008(S1)

- [21].浅析智能门控系统在油田生产中的应用[J]. 内江科技 2013(03)

- [22].基于2.4G网络技术的无线门控系统[J]. 中国城市经济 2011(14)

- [23].感觉门控异常的研究进展[J]. 长治医学院学报 2009(02)

- [24].门控技术在多层螺旋CT中的诊断价值[J]. 临床医药实践 2009(25)

- [25].浅析地铁门控系统的故障树诊断方法研究[J]. 工程建设与设计 2016(16)

- [26].成都地铁1号线电客车门控器检修平台的设计与使用[J]. 现代制造技术与装备 2015(06)

- [27].多功能智能门控系统的研究[J]. 电子世界 2014(04)

- [28].天津地铁2号线列车门控系统问题分析及改进[J]. 电子世界 2014(07)

- [29].城市轨道交通安全门系统门控单元设计[J]. 铁路计算机应用 2014(09)

- [30].防火门控,不可忽视的细节设计[J]. 中国医院建筑与装备 2011(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7dcefac9d5fa63d555b462e6.html