# 直接碳燃料电池的燃料与阳极材料的研究

### 论文摘要

直接碳燃料电池是一种使用富碳材料作为燃料的燃料电池。它将碳的化学能通过燃料电池直接转化为电能,其发电效率是燃煤热电站发电效率的2-3倍。直接碳燃料电池的优点在于：理论效率接近100%,碳燃料的能量密度高,污染物排放少,电池结构简单,且煤,石油焦,生物质,有机垃圾等都可以作为碳燃料。对整个燃料电池体系来说阳极反应能否顺利进行无疑是重点,阳极反应则取决于燃料碳与阳极的结构特点。本论文依据固体氧化物燃料电池原理与流化床原理,并将固体氧化物燃料电池与熔融碳酸盐燃料电池相结合,自行设计组装了直接碳燃料电池单电池,对碳燃料与电池阳极进行改性研究。通常基于固体氧化物燃料电池机理的直接碳燃料池运行温度大约在1000℃左右,但Boudouard reaction副反应在700℃时便已经发生,因此需要经济和有效的方法降低反应温度。本论文采用化学法（硝酸氧化和插层氧化）与物理法（高能球磨）对提高无定形碳（木炭）和石墨的电化学氧化活性进行了深入研究。实验结果表明,高能球磨预处理后的木炭比表面积呈现先增大,随着球磨时间的延长后下降的变化趋势,但木炭的粒径随着球磨时间的增加而逐渐降低；程序升温氧化测试显示木炭的化学活性增强。经过高能球磨的石墨原料,比表面积随球磨时间的延长而持续上升,晶格排列从有序向无序过渡。硝酸处理后的石墨样品层结构变得松散。插层氧化处理后的石墨样品具有高比表面积和高的化学反应活性。为了提高燃料与阳极的接触性,使用NiO/CeO2复合陶瓷纳米线材料通过静电纺丝工艺制备网状阳极,利用二氧化锡材料通过化学气相沉积的方法制备针状阳极。网状阳极采用先通过制备PVP/NiCl2/（NH4）2Ce（NO3）6有机-无机复合膜,1000℃煅烧除去有机组分,最终得到复合陶瓷纤维,其直径平均在100 nm左右。针状阳极利用二氧化锡先还原成氧化亚锡,氧化亚锡再歧化分解的方法制备,使用气液固（Vapor-Liquid-Solid; VLS）生长机理得到的纳米线平均直径为100 nm。使用气固（Vapor-Solid; VS）生长机理制备的二氧化锡纳米线直径分布较宽,且具有核壳结构。并使用COMSOL3.5a对阳极改性与原料预处理进行计算机实验,定性的验证了处理后的单电池性能显著提高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 直接碳燃料电池的发展

- 1.3 直接碳燃料电池的优点

- 1.3.1 理论上的高转化率

- 1.3.2 碳原料来源广泛且能量密度高

- 1.3.3 DCFCs电站与传统热电站相比有更加环保的技术优势

- 1.4 DCFCs的种类

- 1.4.1 固体氧化物电解质直接碳燃料电池

- 1.4.2 熔融碳酸盐电解质

- 1.4.3 熔融氢氧化物电解质

- 1.4.4 结合SOFC与MCFC技术的直接碳燃料电池

- 1.5 DCFC的研究现状

- 1.5.1 直接碳燃料电池的燃料与阳极材料

- 1.5.2 直接碳燃料电池的阴极材料

- 1.5.3 直接碳燃料电池运行参数的影响

- 1.6 直接碳燃料电池的挑战

- 1.7 本论文研究的主要内容

- 第二章 碳原料的处理

- 2.1 实验试剂

- 2.2 实验仪器与检测设备

- 2.3 制备方法

- 2.3.1 物理法原料处理

- 2.3.1.1 氮气和氢气混合气中高能球磨

- 2.3.1.2 空气气氛下的高能球磨

- 2.3.2 化学法原料处理

- 2.3.2.1 硝酸氧化处理

- 2.3.2.2 插层氧化法处理石墨

- 2.4 结果与讨论

- 2.5 结论

- 第三章 基于SOFCS的DCFCS系统阳极改进与制备

- 3.1 实验试剂

- 3.2 实验仪器与检测设备

- 2陶瓷纳米纤维的制备'>3.3 CeO2陶瓷纳米纤维的制备

- 4）2Ce（NO3）6静电纺丝溶液制备'>3.3.1 PVP/（NH4）2Ce（NO3）6静电纺丝溶液制备

- 4）2Ce（NO）6复合纤维的制备'>3.3.2 PVP/（NH4）2Ce（NO）6复合纤维的制备

- 3.3.3 最佳溶液配方的选择

- 4）2Ce（NO3）6有机-无机复合纳米纤维的研究'>3.3.4 制备定向排列PVP/（NH4）2Ce（NO3）6有机-无机复合纳米纤维的研究

- 3.3.5 氧化铈陶瓷线的制备

- 3.3.6 XRD表征

- 3.3.7 TG-DSC表征

- 3.3.8 SEM/EDX表征

- 3.3.9 FT-IR表征

- 3.3.10 UV表征

- 2复合纳米纤维的制备'>3.4 NiO/CeO2复合纳米纤维的制备

- 2/（NH4）2Ce（NO3）6复合纳米纤维纺丝液的制备'>3.4.1 PVP/NiCl2/（NH4）2Ce（NO3）6复合纳米纤维纺丝液的制备

- 2/（NH4）2Ce（No3）6复合纤维的制备'>3.4.2 PVP/NiCl2/（NH4）2Ce（No3）6复合纤维的制备

- 2/（NH4）2Ce（NO3）6有机-无机复合纳米纤维的研究'>3.4.3 制备定向排列PVP/NiCl2/（NH4）2Ce（NO3）6有机-无机复合纳米纤维的研究

- 2复合陶瓷纳米纤维的研究'>3.4.4 NiO/CeO2复合陶瓷纳米纤维的研究

- 3.4.5 EDX表征

- 3.4.6 XRD表征

- 3.4.7 FT-IR表征

- 3.4.8 复合纤维的制备机理

- 3.5 锡材料阳极的制备

- 3.5.1 二氧化锡纳米线的制备

- 3.5.2 气液固方法制备二氧化锡纳米线

- 3.5.3 二氧化锡纳米线VLS法生长机理

- 3.5.4 “城墙状”二氧化锡阳极的生长

- 3.5.5 VS方法制备二氧化锡纳米线

- 3.6 结论

- 第四章 DCFC电池的设计与组装

- 4.1 DCFC的设计

- 4.2 实验药品

- 4.3 实验仪器

- 4.4 电池的组装

- 第五章 5计算机模拟

- 5.1 模型的建立与假设条件

- 5.2 控制方程的建立

- 5.2.1 电荷平衡

- 5.2.2 多组分的输送控制

- 5.2.3 导气管中的气体流动控制

- 5.3 求解方法

- 5.4 结果与讨论

- 5.4.1 反应接触面积的调节

- 5.4.2 交换电流密度的调节

- 5.5 结论

- 第六章 本文结论

- 6.1 本文主要研究工作和实验方法

- 6.2 本文的主要结论

- 6.3 本文的主要创新点与不足

- 6.4 展望

- 参考文献

- 附录

- 在学期间发表的学术论文与研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].装在芯片上的燃料电池[J]. 电世界 2008(04)

- [2].家用燃料电池[J]. 电世界 2010(11)

- [3].在深海航运中应用燃料电池：未来充满挑战[J]. 柴油机 2020(04)

- [4].燃料电池行业标准现状综述[J]. 汽车文摘 2020(01)

- [5].我国学者在燃料电池催化材料服役与失效研究领域取得重要进展[J]. 中国科学基金 2019(06)

- [6].适用于燃料电池混合供电系统的能量管理策略[J]. 电力科学与工程 2019(12)

- [7].丰田/肯沃斯透露首款燃料电池电动卡车[J]. 重型汽车 2019(06)

- [8].燃料电池的发展现状[J]. 中国科技信息 2020(Z1)

- [9].《燃料电池基础》[J]. 电源技术 2020(03)

- [10].铝—空气燃料电池发热原因分析及解决方法[J]. 中国金属通报 2020(01)

- [11].镥掺杂铈基碳酸盐复合材料在温燃料电池中的应用研究[J]. 皖西学院学报 2020(02)

- [12].燃料电池商用车混合动力系统匹配设计[J]. 装备制造技术 2020(03)

- [13].燃料电池热管理技术专利分析[J]. 中国科技信息 2020(12)

- [14].燃料电池机车行业技术发展研究[J]. 科技创新导报 2020(07)

- [15].燃料电池用高性能碳纤维纸发展现状及市场分析[J]. 纺织报告 2020(03)

- [16].《燃料电池基础》[J]. 电源技术 2020(07)

- [17].《燃料电池设计与制造》[J]. 电源技术 2020(07)

- [18].锌空燃料电池老化实验研究与机理分析[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2020(11)

- [19].燃料电池商用车能量管理策略研究[J]. 企业科技与发展 2020(07)

- [20].行业企业[J]. 汽车与驾驶维修(维修版) 2020(08)

- [21].燃料电池是未来移动出行的关键[J]. 汽车观察 2020(09)

- [22].燃料电池产业分析[J]. 电器工业 2020(09)

- [23].钠离子在燃料电池中作用机制的研究[J]. 可再生能源 2019(01)

- [24].燃料电池产业发展现状及趋势分析[J]. 化工时刊 2018(11)

- [25].燃料电池技术发展现状及在电力系统中的应用[J]. 中国金属通报 2018(07)

- [26].宇通:加快推进燃料电池产业布局[J]. 汽车纵横 2018(12)

- [27].燃料电池列车的开发动向[J]. 国外铁道机车与动车 2019(01)

- [28].关于燃料电池在建筑领域发展的相关研究[J]. 节能 2019(02)

- [29].《燃料电池基础》[J]. 电源技术 2019(03)

- [30].燃料电池产业链正处风口[J]. 理财 2019(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7de38ff97b60a76595f5e031.html