# 二次风配风对W火焰锅炉燃烧特性影响数值模拟

### 论文摘要

我国低挥发份煤发电占有相当大的比重。W型火焰锅炉是燃烧低挥发份煤的主力炉型。但是,目前W型火焰锅炉燃烧低挥发份煤普遍存在燃烧效率偏低、污染物排放超标、炉膛结渣等问题。因此,开展W型火焰锅炉高效低污染燃烧低挥发份煤对我国的节能减排具有重要意义。本文采用数值模拟方法研究了改变二次风D,E层配风对W型火焰锅炉燃烧特性的影响,期望为其燃烧优化调整提供参考信息。对一台310MW W火焰锅炉建立了三维燃烧过程模拟综合模型,对W型火焰锅炉内的流动和燃烧及NOx生成过程进行了模拟。模拟得到的沿炉膛高度方向的温度分布与采用图像检测得到的温度分布的结果趋势一致,相对误差在10%以内;同时,模拟的炉膛出口NO排放量与试验值误差为12.6%。这表明表明模拟方法和所建立的模型可合理地模拟W型火焰锅炉内的流动和燃烧及NOx生成特性,为进一步开展前后墙D/E层二次风配风对W型火焰锅炉燃烧特性提供了基础。采用已建立的三维燃烧数值模拟模型,开展了改变D/E层二次风风速对燃烧特性影响的数值模拟,得到以下研究结论。适当增大D层或E层二次风风速,拱上向下/水平动量比增大,一次风的煤粉下冲深度的增加,煤粉颗粒在炉膛中的停留时间增长,飞灰的碳含量也会减少,煤粉燃尽率增加;同时,火焰中心会向下移动,炉膛分级效果强化,有利于炉内生成的NO的还原,NO排放量降低。当然,火焰中心会向下移动,有利改善锅炉的传热特性,提高锅炉运行的安全经济性。研究建议,对于着火性能较好的煤种,在保证炉膛稳定燃烧的条件下,要适当增大D/E层二次风,可降低火焰中心,有利于增加煤粉燃烧效率,降低NO的排放量,提高锅炉运行的安全与经济性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 能源概况

- 1.2 课题研究背景与意义

- 1.3 本文所做的主要工作

- 2 W 火焰锅炉燃烧过程数值模拟

- 2.1 引言

- 2.2 研究对象

- 2.3 数学模型与计算方法

- 2.4 结果分析

- 2.5 本章小结

- 3 改变 D/E 层二次风对燃烧特性的影响

- 3.1 引言

- 3.2 改变 D/E 层二次风配风的模拟条件

- 3.3 结果与讨论

- 3.5 本章小结

- 4 全文总结及建议

- 4.1 全文总结

- 4.2 进一步工作建议

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].电厂火焰锅炉燃烧异常的原因分析与处理[J]. 江西电力职业技术学院学报 2019(08)

- [2].谈W火焰锅炉脱硝超低排放技术路线选择[J]. 资源节约与环保 2016(11)

- [3].350MW超临界W火焰锅炉刚性梁结构及安装注意事项[J]. 锅炉制造 2017(04)

- [4].W型火焰锅炉低氮燃烧改造技术研究[J]. 锅炉制造 2017(06)

- [5].W火焰锅炉多次引射分级燃烧机理及技术研究[J]. 中国科学:技术科学 2020(07)

- [6].W型火焰锅炉燃烧检测与优化研究[J]. 化学工程与装备 2018(09)

- [7].“W”火焰锅炉脱硝超低排放技术与经济分析[J]. 中国电力 2017(03)

- [8].缝隙式W火焰锅炉改造[J]. 锅炉制造 2017(03)

- [9].350MW“W”型火焰锅炉的少阀节油启动[J]. 中国高新技术企业 2016(28)

- [10].W火焰锅炉燃烧优化与改造技术研究和工程应用[J]. 中国电机工程学报 2016(22)

- [11].W型火焰锅炉卫燃带改造分析与评价[J]. 科技创新导报 2014(32)

- [12].W火焰锅炉低氮燃烧技术改造与性能评价[J]. 电站系统工程 2014(06)

- [13].东方型300MW亚临界“W”型火焰锅炉炉内低氮燃烧改造[J]. 中国高新技术企业 2015(31)

- [14].“W”型火焰锅炉飞灰含碳量的控制[J]. 技术与市场 2013(02)

- [15].我国W火焰锅炉的运行现状及问题分析[J]. 应用能源技术 2013(08)

- [16].600MW等级超临界W形火焰锅炉[J]. 装备机械 2012(02)

- [17].W火焰锅炉二次风箱结构改造分析[J]. 科技情报开发与经济 2012(21)

- [18].W型火焰锅炉概述及前景分析[J]. 锅炉制造 2011(04)

- [19].旋流燃烧器W型火焰锅炉特点及研究进展[J]. 节能技术 2009(03)

- [20].超临界W火焰锅炉四管防爆技术管理要点浅析[J]. 低碳世界 2016(36)

- [21].300MW等级W火焰锅炉低氮燃烧改造技术的介绍[J]. 锅炉技术 2017(03)

- [22].W火焰锅炉低氮燃烧改造策略分析[J]. 热力发电 2013(12)

- [23].660MW超临界直流“W”火焰锅炉的燃烧调整[J]. 中国新技术新产品 2014(02)

- [24].2种超临界W火焰锅炉技术特点比较[J]. 热力发电 2014(01)

- [25].600MW“W”型火焰锅炉炉内燃烧过程的数值模拟[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2012(03)

- [26].无烟煤在W型火焰锅炉中的燃烧特性与存在问题的探讨[J]. 中国科技信息 2009(06)

- [27].超临界600MW机组W火焰锅炉的特点[J]. 华电技术 2009(05)

- [28].W型火焰锅炉燃烧特性研究[J]. 能源研究与利用 2009(04)

- [29].国内W型火焰锅炉的探讨[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2009(08)

- [30].“W”型火焰锅炉二次风改造对燃烧影响的试验研究[J]. 热能动力工程 2009(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7e0883dae7030c7a3b5730ef.html