# 农村生活垃圾分类焚烧处理的环境效益分析 ——以江西省兴国县高兴镇为例

### 论文摘要

我国是一个农业大国,约有80%的人口居住在农村。随着生活水平的提高,农村生活垃圾的成分和产量不断增加,垃圾污染问题也越来越严重。为此,本文以兴国县高兴镇为例,通过对农村生活垃圾的产量和结构等调查,结合当地群众对垃圾处理的态度,运用层次分析法筛选出农村生活垃圾无害化处理的最佳方案。同时在高兴镇建立垃圾焚烧站,并且对其焚烧烟气进行环境影响评估。论文为农村生活垃圾无害化处理提供了新的方案,也为今后类似农村垃圾处理方式提供理论和实践依据。根据对村民的问卷调查,可知农村垃圾成分比城市垃圾简单,主要以厨余湿垃圾和干垃圾为主。厨余湿垃圾大部分都处理了,干垃圾基本不处理。随着生活水平的提高,村民环保意识越来越强。垃圾分类方面,村民绝大部分有分类处理的意识,但在行动方面做得不是很细致。为了了解兴国县农村生活垃圾产生状况,2009、2010年连续两年对兴国县高兴镇镇政府所在地高兴村和边远村庄老圩村的垃圾产量调查。根据调查结果,预计整个高兴镇人均每天产生湿垃圾33.09克·人／天,干垃圾23.695克·人／天,则每天产生垃圾量为56.785克·人／天,共计年产生湿垃圾621.2t/a,干垃圾444.8t/a,垃圾总量为1066t/a。为了进一步了解农村生活垃圾的组分和其相关物理性质,对垃圾进行组分、容重、含水率、灰分含量的测定。根据测定结果,农村生活垃圾物理成分主要为：有机植物、有机动物、纸类、塑料、灰土砖陶、纺织物、竹木和玻璃。含水率的平均值为72.226%；可燃物含量很高,平均含量为94.783%；根据计算结果,农村生活垃圾的低位发热值为2736.073 kJ/kg。干垃圾的低位发热值为5147.321kJ/kg。因此农村生活垃圾分类后,干垃圾的低位发热值完全可以达到垃圾焚烧的热值要求。结合兴国县的自然和社会因素情况、当地垃圾状况分析、研究区经济状况、当地环境质量状况以及研究区法律和政策等；四种垃圾处理方案的技术因素、环境影响、经济效益和社会；通过专家匿名打分法,运用层次分析法最终得出,垃圾分类焚烧法最终的权重值为0.2856,是最佳方案。根据评价等级划分,高兴镇垃圾焚烧炉大气环境影响评价等级为三级,直接以估算模式SCREEN3的计算结果作为预测分析依据。分析预测结果表明,垃圾未分类和分类后的焚烧烟气中各污染物的占标率小于1%,因此对周围大气环境质量影响都不大。将未分类和分类垃圾焚烧烟气进行比较：两种焚烧烟气的变化趋势基本一致。只是最大落地浓度对应的距离未分类垃圾比分类后垃圾要远,分别为315m和289m。垃圾分类后焚烧,不仅使垃圾低位发热值提高,更有利于焚烧,也降低了大气污染物的产生,减轻了垃圾焚烧对周围环境的影响。同时,分别计算其大气环境防护距离和卫生防护距离。卫生防护距离为50米,不需设置厂外大气环境防护距离,两者取其最大值,即垃圾焚烧炉的防护距离为50米。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 农村生活垃圾的现状

- 1.2 农村生活垃圾对环境的危害及存在的问题

- 1.3 农村生活垃圾处理技术

- 1.4 国内外垃圾焚烧技术研究进展

- 1.4.1 国外垃圾焚烧技术发展

- 1.4.2 国内垃圾焚烧技术发展

- 1.4.3 烟气净化系统综述

- 1.5 选题背景及意义

- 1.6 研究的主要内容

- 1.7 研究条件

- 1.8 研究的技术路线

- 2 兴国县高兴镇农村村民对垃圾处理的环保意识调查

- 2.1 村民环保意识调查方法

- 2.1.1 调查范围确定

- 2.1.2 调查组织和实施

- 2.1.3 村民环保意识调查内容

- 2.2 调查结果与分析

- 2.2.1 对农村垃圾现状的调查

- 2.2.2 对村民环保意识的调查

- 2.2.3 对村民进行垃圾管理意愿的调查

- 2.2.4 垃圾源头分类收集可行性调查

- 2.2.5 垃圾焚烧调查

- 2.3 本章小结

- 3 兴国县高兴镇农村生活垃圾现状调查分析

- 3.1 高兴镇农村生活垃圾产量调查分析

- 3.1.1 调查方法

- 3.1.2 结果分析

- 3.2 农村生活垃圾未分类与分类后的性质比较

- 3.2.1 实验方法

- 3.2.2 结果分析

- 3.3 本章小结

- 4 高兴镇农村生活垃圾处理方案优选

- 4.1 研究区情况概述

- 4.1.1 研究区自然和社会因素情况

- 4.1.2 研究区经济状况

- 4.1.3 研究区垃圾状况分析

- 4.1.4 垃圾处理方案技术因素

- 4.1.5 环境因素

- 4.1.6 研究区法律、政策

- 4.2 层次分析法在生活垃圾处理方法选择中的应用

- 4.2.1. AHP应用的基本步骤

- 4.2.2 兴国县高兴镇垃圾焚烧层次结构模型

- 4.2.3 AHP专家打分结果统计及层次总排序

- 4.3 本章小结

- 5 高兴镇焚烧工艺处理农村生活垃圾研究

- 5.1 高兴镇垃圾焚烧炉技术简介

- 5.1.1 设计概述

- 5.1.2 处理对象及建设规模

- 5.1.3 工程主要技术参数

- 5.1.4 工艺流程及说明

- 5.1.5 焚烧炉的设计特点

- 5.1.6 二噁英的产生与控制

- 5.1.7 主要设备详细介绍

- 5.1.8 运行成本分析

- 5.2 兴国县垃圾焚烧烟气的大气环境影响评价

- 5.2.1 评价标准

- 5.2.2 评价内容

- 5.2.3 评价等级

- 5.2.4 评价范围

- 5.2.5 环境空气质量现状评价

- 5.2.6 该地区污染气象特征分析

- 5.2.7 预测模式

- 5.2.8 参数的选取

- 5.2.9 计算结果分析及评价

- 5.3 大气环境防护距离

- 5.3.1 预测源强

- 5.3.2 预测结果

- 5.3.3 无组织排放预测结论

- 5.4 卫生防护距离

- 5.4.1 计算方法

- 5.4.2 计算结果

- 5.5 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 论文结论

- 6.2 论文的特色与创新之处

- 6.3 不足之处

- 参考文献

- 附件

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].农村生活垃圾治理模式研究——以首批农村生活垃圾治理示范县为例[J]. 黑龙江科学 2019(24)

- [2].浅析农村生活垃圾的危害及治理思路[J]. 资源节约与环保 2020(01)

- [3].农村生活垃圾治理问题分析——基于湖北省H县的调研[J]. 农业灾害研究 2019(06)

- [4].立法监督“双管齐下”冲出垃圾重围——云浮农村生活垃圾治理实践[J]. 人民之声 2019(12)

- [5].农村生活垃圾分类治理：模式比较与政策启示——以北京市4个生态涵养区的治理案例为例[J]. 中国农村观察 2020(02)

- [6].安徽省住房和城乡建设厅发布《关于做好2020年度农村生活垃圾治理重点工作的通知》[J]. 建筑技术开发 2020(03)

- [7].农村生活垃圾“公地悲剧”现象的时空演变与治理应对——以云南省Q镇为例[J]. 大理大学学报 2020(03)

- [8].乡村振兴视域下农村生活垃圾治理的路径[J]. 农村经济与科技 2020(04)

- [9].农村生活垃圾分拣的探讨和应用[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2020(01)

- [10].“绿色存折”推进农村生活垃圾治理[J]. 湖南农业 2020(07)

- [11].大力推进农村生活垃圾治理 促进农村人居环境持续改善[J]. 江苏农村经济 2020(07)

- [12].我国农村生活垃圾治理研究综述及展望[J]. 生态经济 2020(11)

- [13].农村生活垃圾治理的问题与对策[J]. 广东蚕业 2020(09)

- [14].海南:聚力农村生活垃圾治理[J]. 城乡建设 2019(10)

- [15].探索农村生活垃圾治理新模式[J]. 农村工作通讯 2019(13)

- [16].上下联动 群众主体——四川农村生活垃圾治理调查[J]. 农村工作通讯 2019(13)

- [17].黑龙江:推进农村生活垃圾治理[J]. 城乡建设 2019(13)

- [18].农村生活垃圾环境危害及对策[J]. 新农业 2019(13)

- [19].农村固体生活垃圾综合治理模式探讨[J]. 智能城市 2019(19)

- [20].农村生活垃圾治理中居民参与的研究——以广西富川县石家社区为例[J]. 农村经济与科技 2019(21)

- [21].农村生活垃圾分类实施的问题研究[J]. 农业与技术 2019(22)

- [22].落实责任 规划布局 打好攻坚战——农村生活垃圾专项治理工作几点思考[J]. 江西农业 2017(24)

- [23].农村生活垃圾治理问题分析——基于山东省L县的调研[J]. 山东行政学院学报 2017(06)

- [24].读者观点[J]. 小康 2018(02)

- [25].论农村生活垃圾的处理方式及其发展[J]. 资源节约与环保 2018(01)

- [26].杭州市农村生活垃圾治理实践及问题对策研究[J]. 农业资源与环境学报 2018(03)

- [27].现阶段农村生活垃圾治理路径及对策思考[J]. 环境与发展 2018(04)

- [28].我国农村生活垃圾治理的困境与机制模式创新——基于河北、浙江、广西等地农村生活垃圾治理的调研[J]. 环境与可持续发展 2018(03)

- [29].乡村振兴背景下广东农村生活垃圾治理研究[J]. 南方农村 2018(03)

- [30].当前农村生活垃圾的污染现状分析及对策建议[J]. 安徽农学通报 2018(15)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7e77af8f2abbb0f9941a0c51.html