# 天津电力大厦地下工程半逆施法应用

### 论文摘要

本文主要结合天津电力大厦地下工程实践,具体介绍了逆作法施工的发展现状,半逆作法施工的优缺点及其施工工艺,并针对逆作法施工中的几项关键施工环节,进行了详细的分析和研究。在半逆作法施工中的地下连续墙不仅在施工时起临时支护作用,承受水平荷载,而且可直接作为地下室的外墙,并承担一定的竖向荷载。本文详细分析研究了地下连续墙在逆作法施工时其荷载、内力、沉降等的计算方法,并提出了相应的施工与结构接头的作法。中间支承柱又称导柱,在逆作施工中起着双重作用,既要支承逆作法施工中的各种荷载,又要在逆作法完工后,作为主体柱子的一部分,起着将上部荷载传递给基础的作用,因而设计与施工均对其提出了较高的要求。本文重点分析了其设计与施工的方法,并介绍了几种提高其施工质量的关键技术。地下室主体结构也因采用半逆作法施工,使土方工程、砼逆作浇筑、模板工程、防治渗漏等变得更为复杂,要求也更加严格,本文对地下室主体结构施工中的有关问题进行了较为详细的研究,提出了相应的解决措施。地下室施工中的基坑监测也是半逆作法施工中的重要问题,本文对相关的监测数据进行了研究。文章最后结合具体工程实践,对逆作法施工工艺的具体应用进行了介绍,详细说明了逆作法的效果。文章还总结并提出了逆作法在我国的发展趋势及应努力解决的问题。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 地下工程施工概述

- 1.1.1 基坑工程特点

- 1.1.2 基坑工程发展概况

- 1.1.3 基坑工程展望

- 1.2 逆施法及其分类

- 1.2.1 逆作法施工原理

- 1.2.2 逆作法分类

- 1.3 逆施法及其分类

- 1.4 本文研究的主要内容

- 第二章 天津电力大厦地下工程半逆施法方案的论证

- 2.1 电力大厦工程概述

- 2.1.1 电力大厦简介

- 2.1.2 电力大厦工程地质及场地情况

- 2.2 论证过程及结果

- 2.2.1 技术比较

- 2.2.2 经济比较

- 2.2.3 论证结果

- 第三章 天津电力大厦地下工程半逆施法设计问题

- 3.1 设计的主要内容和原则

- 3.2 地下室工程侧向压力

- 3.3 地下室支护结构计算

- 3.4 节点构造设计

- 3.4.1 技术比较

- 3.4.2 地连墙与底板节点

- 3.4.3 中间支承柱与梁连接节点

- 3.5 支承格构柱结构设计

- 第四章 天津电力大厦地下工程半逆施法施工

- 4.1 地连墙施工

- 4.1.1 成槽

- 4.1.2 钢筋笼安放

- 4.2 基坑降排水施工

- 4.2.1 地下水位情况

- 4.2.2 降、排水方案

- 4.3 负一层挖土

- 4.3.1 北侧天河大酒店围墙拆除

- 4.3.2 对北侧地连墙加固

- 4.3.3 做机械站位承台

- 4.3.4 去土减压部分土体开挖

- 4.3.5 去土减压部分土体开挖

- 4.3.6 挖土时对格构柱、降排水井的保护

- 4.3.7 挖土注意的事项

- 4.3.8 挖土注意的事项

- 4.4 负一层底板施工

- 4.4.1 植筋钻孔、焊接牛腿、格构柱柱帽下加固

- 4.4.2 预留板下插筋

- 4.4.3 模板工程

- 4.4.4 模板工程

- 4.4.5 板侧模封堵

- 4.5 结构柱施工

- 4.5.1 对负二层地下室顶板支撑加固

- 4.5.2 格构柱、柱脚防水和柱帽处理

- 4.5.3 钢筋绑扎

- 4.5.4 模板安装

- 4.5.5 模板安装

- 4.5.6 负二层地下室顶板温度缝施工

- 4.5.7 脚手架、模板拆除

- 4.5.8 预埋

- 4.6 负二层挖土

- 4.6.1 北侧两个车道挖土

- 4.6.2 主楼区域挖土

- 4.6.3 负二层板下掏挖土

- 4.6.4 主楼区域电梯井、消防电梯集水坑挖土

- 4.6.5 挖土注意事项

- 4.6.6 异常情况处理

- 4.6.7 挖土注意事项

- 4.7 负二层底板施工

- 4.7.1 混凝土垫层施工

- 4.7.2 剔凿地连墙

- 4.7.3 植筋钻孔、焊接牛腿

- 4.7.4 桩头处理、剔凿格构柱柱脚、桩顶锚筋处理

- 4.7.5 深基深坑施工

- 4.7.6 其他处理措施

- 4.7.7 模板工程

- 4.7.8 混凝土施工、养护

- 4.8 混凝土衬墙施工

- 4.8.1 地连墙混凝土剔凿、清理

- 4.8.2 地连墙钢筋处理

- 4.8.3 负二层复合土工膜施工

- 4.8.4 衬墙温度缝橡胶止水带安装

- 4.8.5 钢筋工程

- 4.8.6 模板工程

- 4.8.7 混凝土施工

- 4.9 基础底板渗漏处理

- 4.9.1 底板裂缝、渗漏原因分析

- 4.9.2 防水材料及施工机具选择

- 4.9.3 施工工艺优选

- 第五章 天津电力大厦工程基坑施工监测

- 5.1 概述

- 5.2 基坑围护墙墙体倾斜监测

- 5.3 基坑围护墙顶部的水平位移监测

- 5.4 基坑围护墙内力（弯矩）监测

- 5.5 柱桩隆沉量监测

- 5.6 -5.45m板支撑力监测

- 5.7 基坑监测结果的小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 建议及展望

- 参考文献

- 发表论文和参加科研情况等说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].逆作法施工技术原理及在高层地下室施工中的应用[J]. 科技致富向导 2013(11)

- [2].浅谈现代建筑中逆作法施工技术的运用[J]. 科技致富向导 2010(17)

- [3].逆作法施工技术在高层建筑中的应用研究[J]. 中华民居(下旬刊) 2014(03)

- [4].浅析逆作法施工技术在建筑工程的运用[J]. 门窗 2014(04)

- [5].高层建筑中逆作法施工技术的应用探讨[J]. 建设科技 2014(08)

- [6].高层建筑逆作法施工技术的探究[J]. 门窗 2014(05)

- [7].浅谈逆作法施工技术在建筑工程中的应用[J]. 江西建材 2014(15)

- [8].逆作法施工技术的应用[J]. 四川建材 2013(03)

- [9].刍论逆作法施工工艺在高层建筑施工中的应用[J]. 城市建筑 2013(06)

- [10].谈逆作法施工工艺[J]. 企业科技与发展 2013(12)

- [11].浅析地下工程逆作法施工技术[J]. 科技创业家 2013(06)

- [12].逆作法施工技术在建筑工程中的应用分析[J]. 黑龙江科技信息 2013(24)

- [13].逆作法施工现状及技术要点探究[J]. 产业与科技论坛 2013(17)

- [14].试论建筑工程中逆作法施工技术的实际应用[J]. 现代装饰(理论) 2012(02)

- [15].浅析某地下室逆作法施工的质量控制要点[J]. 建筑监督检测与造价 2012(04)

- [16].城市密集地区地下结构工程盖挖逆作法施工技术[J]. 重庆建筑 2011(03)

- [17].浅谈逆作法施工技术在建筑工程中的应用[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2011(03)

- [18].房屋建筑逆作法施工技术的应用[J]. 技术与市场 2011(07)

- [19].半逆作法施工在某大型基坑工程中的应用[J]. 低温建筑技术 2011(06)

- [20].逆作法施工技术在建筑工程中的应用分析[J]. 现代装饰(理论) 2011(05)

- [21].高层建筑逆作法施工技术与质量控制[J]. 才智 2011(23)

- [22].逆作法施工技术在高层建筑施工中的应用[J]. 山西建筑 2010(06)

- [23].箱涵逆作法施工的数值模拟[J]. 科技信息 2010(14)

- [24].浅谈逆作法施工[J]. 科技信息 2010(29)

- [25].逆作法施工技术在地下工程中的应用[J]. 广西城镇建设 2010(09)

- [26].浅析逆作法施工技术的设计及其优势[J]. 价值工程 2010(27)

- [27].复合基础的逆作法施工工艺应用[J]. 中小企业管理与科技(上半月) 2008(03)

- [28].地下结构逆作法施工技术与应用研究[J]. 科技资讯 2008(07)

- [29].湖南旺旺医院(二期)深基坑全逆作法施工技术[J]. 施工技术 2020(20)

- [30].部分逆作法施工应注意的一些问题[J]. 山西建筑 2014(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7e857c809946f1e01f412478.html