# 义齿专用数控虚拟机床的实现与加工仿真

### 论文摘要

由于中国人口老龄化的加重和生活水平的提高,人们对口腔修复提出了更高的要求。而国内目前义齿加工主要还是采用传统的手工制作方法,该种方法不仅工序繁琐,制作周期长,消耗人力资源多,牙齿不美观,而且不能满足现代临床一次性就诊的要求。国外已有多种商品化的临床椅旁型义齿CAD/CAM系统,这类系统加工方法不但操作简单、加工时间短,外形美观,而且整个过程可在患者旁边完成,满足现代临床一次性就诊要求。所以研究出一套适合中国国情的义齿CAD/CAM系统就显得十分必要了。由于每个修复体表面复杂不能用手工完成其程序的编程,如何保证利用软件生成的数控程序的正确性；如何保证义齿在多轴联动加工中不发生过切、欠切、碰撞等现象,从而造成不必要的损失,成为义齿数控加工中的难点。通过查阅义齿加工相关文献资料,系统研究了义齿加工系统研究现状及应用前景。深入学习了UG加工模块和后处理模块,对专业数控仿真软件VERICUT进行了全面的学习。探讨了利用五轴数控机床加工义齿的必要性,并计算了义齿加工参数、给出了义齿加工策略。利用UG的CAD模块构建了五轴数控机床模型,在CAM模块中完成了对义齿加工数控程序的生成,并利用UG POST制作了义齿专用数控机床的后处理文件,利用后处理文件生成了可被机床直接执行的数控代码；在调入由UG输出的STL模型和数控程序的基础上,运用VERICUT实现了义齿数控加工过程仿真,并检验了加工质量检验。由于刀具路径是通过软件自动生成的,所以有必要对程序进行优化,通过VERICUT优化模块的优化,从而缩短加工时间。本文利用虚拟加工技术可以解决义齿实际加工中遇到的各种问题,提高编程速度,缩短加工时间,降低生产成本,提高加工质量。通过仿真对课题理论研究部分的内容进行了验证,证明利用UG和VERICUT相结合对义齿进行虚拟加工是一种可行的方法。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 国内外义齿CAE/CAM系统发展现状

- 1.2.1 传统口腔修复工艺和现代口腔CAD/CAM技术

- 1.2.2 国内义齿CAD/CAM加工系统

- 1.2.3 国外CAD/CAM义齿加工系统

- 1.3 虚拟制造

- 1.3.1 虚拟制造技术

- 1.3.2 义齿虚拟制造的关键技术

- 1.4 课题研究的任务

- 第2章 义齿加工系统与工艺规划

- 2.1 义齿CAD/CAM系统

- 2.1.1 激光扫描系统

- 2.1.2 数据处理系统

- 2.1.3 小型数控加工系统

- 2.2 CAD/CAM义齿加工系统分类

- 2.2.1 “椅旁”型系统

- 2.2.2 “技工室”型系统

- 2.3 机床选择

- 2.4 义齿毛坯的加工性分析

- 2.5 加工刀具设计

- 2.5.1 刀具材料选择

- 2.5.2 加工刀具设计

- 2.6 义齿加工工艺分析

- 2.6.1 走刀路线的选择

- 2.6.2 加工参数的确定

- 2.6.3 电机选择

- 2.6.4 卡具设计

- 2.7 数控系统的选择

- 第3章 自动生成加工路径

- 3.1 自动编程

- 3.1.1 自动编程的分类

- 3.1.2 自动编程的基本原理

- 3.1.3 UG自动编程软件

- 3.2 义齿模型数据库

- 3.2.1 模型校准

- 3.2.2 标准牙齿数据库

- 3.3 刀具轨迹的创建

- 3.3.1 加工坐标系的设定

- 3.3.2 加工操作类型的确定

- 3.3.3 驱动方式选择

- 3.3.4 切削方式的选择

- 3.3.5 加工刀具的建立

- 3.3.6 刀具轨迹的生成

- 3.4 软件设计

- 3.4.1 UG与VERICUT连接的接口配置

- 3.4.2 用户化模版定制

- 第4章 五轴联动插补技术与程序后处理

- 4.1 曲线插补技术

- 4.2 曲线插补方法

- 4.2.1 Bezier曲线

- 4.2.2 B样条曲线

- 4.2.3 NURBS插补方法

- 4.2.4 曲线插补的处理方式

- 4.3 后处理坐标变换

- 4.3.1 五轴双转台机床运动变换模型

- 4.3.2 运动方程求解

- 4.4 UG POST制作后处理器

- 4.4.1 机床参数设置

- 4.4.2 程序与刀具路径

- 第5章 义齿专用数控机床的建立

- 5.1 义齿加工虚拟机床模型的建立

- 5.2 VERICUT简介

- 5.3 在VERICUT中对虚拟机床进行配置

- 5.3.1 建立机床组件树

- 5.3.2 刀具文件的建立

- 5.3.3 设定虚拟机床参数

- 第6章 义齿加工仿真与刀具轨迹优化

- 6.1 VERICUT义齿加工质量检查

- 6.1.1 VERICUT中的机床干涉检查

- 6.1.2 加工质量检查

- 6.2 VERICUT切削速度优化

- 6.2.1 VERICUT切削速度优化方法

- 6.3 基于VERICUT数控刀具轨迹优化

- 6.3.1 基于VERICUT的优化设计数学模型的建立

- 6.3.2 优化结果分析

- 第7章 结论和展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].食管支架辅助的胃内复杂义齿内镜取出1例报道并文献复习[J]. 现代消化及介入诊疗 2020(09)

- [2].弹性义齿结合铸造支架修复牙列缺损的效果[J]. 江苏医药 2017(03)

- [3].口腔即刻种植即刻修复义齿手术的临床效果观察[J]. 世界最新医学信息文摘 2017(59)

- [4].义齿的清洁与维护[J]. 中国老年 2019(24)

- [5].健康要从微笑开始 美丽源于黄伟义齿[J]. 东北之窗 2016(Z2)

- [6].3D打印定制式义齿注册审评关注点[J]. 口腔颌面修复学杂志 2020(02)

- [7].浅谈定制式义齿的生产质量控制[J]. 中国医疗器械信息 2016(23)

- [8].定制式义齿产品注册研究[J]. 首都食品与医药 2017(04)

- [9].面向增材制造技术的义齿等静压成型模具研究[J]. 国防制造技术 2016(04)

- [10].定制式义齿金属内部质量试验方法探讨[J]. 成都航空职业技术学院学报 2017(02)

- [11].全口总义齿对于头部姿势的影响[J]. 山西大同大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [12].深圳义齿行业的产业升级趋势探析[J]. 中国管理信息化 2016(05)

- [13].湖南省定制式义齿使用现状调查[J]. 课程教育研究 2016(11)

- [14].老年人如何选择义齿[J]. 长寿 2011(09)

- [15].义齿种植在口腔修复中的效果观察[J]. 中国实用医药 2014(26)

- [16].论义齿种植在口腔修复中的应用[J]. 中国卫生产业 2012(05)

- [17].机器人在义齿排列和种植中的应用[J]. 机器人 2012(05)

- [18].弹性义齿在牙列缺损修复中的临床应用及疗效观察[J]. 安徽卫生职业技术学院学报 2011(03)

- [19].两种方法消毒牙科义齿的效果评价[J]. 中国美容医学 2011(09)

- [20].定制式义齿产品注册研究[J]. 首都食品与医药 2017(06)

- [21].浅析口腔固有条件对无牙颌患者安装全义齿效果的影响[J]. 当代医药论丛 2016(02)

- [22].从国家监督抽验结果看定制式义齿的行业现状和产品质量[J]. 中国医疗器械信息 2016(11)

- [23].开拓创新的企业带头人——记大连黄伟义齿有限责任公司总经理黄伟[J]. 当代工人(C版) 2014(04)

- [24].基于技术审评的全瓷义齿用氧化锆瓷块的质控要求[J]. 中国医疗设备 2014(02)

- [25].义齿相关性口腔黏膜损害的临床探析[J]. 中国医药指南 2014(14)

- [26].对我国定制式义齿监管现状的研究与对策[J]. 首都医药 2014(20)

- [27].义齿口臭的相关因素研究[J]. 现代生物医学进展 2008(12)

- [28].104例佩戴全口义齿患者满意度与义齿质量间关系的研究[J]. 北京口腔医学 2008(04)

- [29].戴用义齿与无牙颌患者阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征发生的相关性分析[J]. 世界睡眠医学杂志 2019(12)

- [30].定制式义齿产品注册研究[J]. 首都食品与医药 2017(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7e9a2614b7da1ec1f0037480.html