# 振动给料机给料槽有限元分析

### 论文摘要

振动给料机在矿山、冶金等各个领域都有广泛的应用,振动给料机的稳定性和工作效率的提高对矿山给料系统的效率提高都用重大的意义。现在,振动给料机正向着高精度、高效率的方向发展,因此对给料机在动态特性方面的高要求有着重要的意义。在生产实践的过程中,振动给料机容易出现减震弹簧损坏、悬挂的金属件损坏、楼面基础振动较为激烈且电机较容易破坏等故障。因此,我们需要对振动给料机进行动力学分析,找出原因,为进一步改进振动给料机提供良好的基础。本文结合攀枝花钢铁集团有限公司选矿厂的实际生产情况,为了提高自同步振动给料机的生产稳定性和改善振动给料机的动态特性,进行了必要的研究。主要工作是对GZG2006型号的自同步振动给料机的给料槽和减震弹簧系统进行动力学分析与研究。本文所用的限元分析软件是ANSYS。在进行分析之前,首先是建立了GZG2006型号的自同步振动给料机的给料槽部分、减震弹簧部分、等效电机的部分以及整个系统的动力学有限元模型。然后对建立的动力学有限元模型进行动力学分析研究。具体的工作如下：首先,运用三维建模软件UG,对振动给料机系统进行了三维实体建模。再完成三维实体建模之后,运用有限元分析软件中的网格划分模块对其进行网格划分,生成有限元模型、以便后面计算之用。其次,在模态分析选用利用Block Lanczos算法对自同步振动给料机有限元模型进行有限元模态分析计算,得出振动给料机的的前20阶固有频率和固有振型。通过分析,振动给料机的耦合振动情况有了较清晰的了解。第三,在已经完成的模态分析计算的基础上,应用ANSYS软件的谐响应分析模块对振动给料机进行谐响应分析。谐响应分析可以求出系统的幅频动态响应曲线,得出到的结论是：振动给料机将可能在8Hz时12Hz和24Hz三个频率点附近产生共振情况。最后,对振动给料机进行了不同工况下的瞬态响应分析,主要进行空载工况下的瞬态分析和在抛掷给料工况下的瞬态分析。求出了关键节点的应力曲线和位移响应曲线和关键时间的振动给料机的振型图、位移图和应力图,对振动给料机在工作状况时的各种参数有了具体的了解。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 课题背景

- 1.3 课题研究的主要内容和方法

- 1.3.1 论文的研究内容和研究工具

- 1.3.2 论文的结构安排

- 第二章 振动输送概论

- 2.1 物料振动输送的基本形式及其选择

- 2.2 直线振动机中物料滑行运动的基本理论

- 2.2.1 实现物料滑行运动的条件

- 2.2.2 运动学参数的选择与计算

- 2.2.3 滑行角度、滑行速度及生产率的计算

- 2.3 直线振动机种物料抛掷运动的基本理论

- 2.3.1 实现抛掷运动的条件及抛掷指数的选取

- 2.3.2 运动学参数的选择与计算

- 2.3.3 平均速度和生产率的计算

- 2.4 自同步振动给料机概述

- 2.5 本章小结

- 第三章 有限元分析理论

- 3.1 三维弹性动力学问题的基本方程

- 3.2 单元动力学有限元方程的建立

- 3.3 结构整体有限元运动方程的建立过程

- 3.4 动力学运动方程的求解方法

- 3.4.1 中心差分法

- 3.4.2 Newmark方法

- 3.5 ANSYS有限元软件的简介

- 3.6 本章小结

- 第四章 自同步振动给料机有限元模型的建立

- 4.1 动力学分析建模概述

- 4.1.1 建模的一般流程

- 4.1.2 建模的基本步骤

- 4.2 振动给料机几何模型的建立

- 4.3 振动给料机有限元模型建立

- 4.3.1 材料、单元类型的选取和实常数的确定

- 4.3.2 网格的划分

- 4.3.3 定义约束

- 4.4 本章小结

- 第五章 自同步振动给料机的模态响应分析

- 5.1 模态分析概论

- 5.1.1 模态分析的基本过程

- 5.2 有限元模态的求解及分析

- 5.2.1 振动给料机系统的固有特性计算结果

- 5.2.2 振动给料机系统的固有特性计算结果分析

- 5.3 本章小结

- 第六章 自同步振动给料机的谐响应分析

- 6.1 谐响应分析概论

- 6.1.1 谐响应分析简介

- 6.1.2 谐响应分析基本理论

- 6.1.3 谐响应分析的基本过程

- 6.2 自同步振动给料机的谐响应分析求解

- 6.2.1 谐响应分析相关参数的确定

- 6.2.2 谐响应分析的计算结果

- 6.3 本章小结

- 第七章 自同步振动给料机的瞬态响应分析

- 7.1 瞬态响应分析概论

- 7.1.1 瞬态响应分析简介

- 7.1.2 瞬态动力学的基本步骤

- 7.2 自同步振动给料机的瞬态响应分析

- 7.2.1 振动给料机在空载工况下的瞬态响应分析

- 7.2.2 振动给料机在抛掷给料工况下的瞬态响应分析

- 7.3 本章小结

- 第八章 结论与展望

- 8.1 结论

- 8.2 不足与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 本人攻读硕士学位期间发表论文情况

### 相关论文文献

- [1].干湿料槽与水泥料槽对育肥猪生长速度的对比试验[J]. 甘肃畜牧兽医 2020(02)

- [2].垃圾转运站卸料槽蓬堵的原因分析及改进措施[J]. 环境卫生工程 2012(05)

- [3].轻便耐磨下料槽[J]. 四川水泥 2010(03)

- [4].入口受料槽升降装置液压控制改进[J]. 机械管理开发 2020(09)

- [5].小猪教槽用新料槽的设计[J]. 猪业科学 2012(03)

- [6].如何配制肉鸡的料槽及饮水设备[J]. 养禽与禽病防治 2011(09)

- [7].穿孔机受料槽剔料装置传动结构改进[J]. 包钢科技 2013(02)

- [8].蛋鸡标准化养殖模式中料槽改进的效果观察[J]. 农业科技与信息 2010(04)

- [9].基于ANSYS的振动给料机给料槽有限元分析及结构改进[J]. 起重运输机械 2009(07)

- [10].3种不同类型的料槽对断奶仔猪饲喂效果的观察[J]. 养猪 2018(02)

- [11].振动料斗料槽几何参数的研究与设计[J]. 组合机床与自动化加工技术 2016(03)

- [12].基于ANSYS的振动给料机给料槽动态特性分析[J]. 煤矿机械 2009(02)

- [13].新型流料槽润滑涂料的研制应用[J]. 甘肃科技纵横 2009(05)

- [14].对生猪料槽饲喂器研究和饲养试验比较[J]. 饲料博览 2018(01)

- [15].对料槽饲喂器的调查和饲养试验初报[J]. 猪业科学 2017(11)

- [16].养鸡节料十措施[J]. 乡村科技 2014(05)

- [17].干法熄焦用电磁振动给料机给料槽结构的有限元分析[J]. 机械工程师 2010(12)

- [18].水平料槽测定法测定高炉料流堆尖位置[J]. 包钢科技 2009(04)

- [19].保持高位的育成鸭专用料槽节料性能研究[J]. 家禽科学 2016(10)

- [20].饲养蛋鸡节约饲料的举措[J]. 农村养殖技术 2013(01)

- [21].哈巴河一农民研制打瓜取籽机上料槽[J]. 新疆农机化 2009(03)

- [22].粉矿仓移动卸料槽口密闭方案优化研究[J]. 工业安全与环保 2017(04)

- [23].全气动化砂芯浸涂涂料槽[J]. 中国铸造装备与技术 2009(01)

- [24].工艺改进型料槽机器人焊接工作站[J]. 科技风 2020(11)

- [25].夜半驴叫[J]. 喜剧世界(上半月) 2019(08)

- [26].槽式输送机料槽成型工艺的改进[J]. 水泥技术 2013(05)

- [27].怎样减少鸡场饲料浪费[J]. 四川畜牧兽医 2013(03)

- [28].猪饲料转化率自动测定仪在料槽占用率上的应用研究[J]. 中国饲料 2014(08)

- [29].穿孔机受料槽拨叉液压缸安装方式的研究[J]. 包钢科技 2012(06)

- [30].腈纶回收装置结晶供料槽侧搅拌器轴封失效分析及国产化探讨[J]. 科技与企业 2015(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7eb93e75f6b29bc88c85b4ba.html