# 蒙西电网风力发电接纳能力研究

### 论文摘要

蒙西地区风能资源总储量7.32亿kW,适合开发建设百万千瓦级风电基地。伴随大规模风电场建设,蒙西电网的风电接纳能力成为亟待研究的课题,需要结合实际风电接入电网情况深入讨论。本文针对蒙西电网风电接纳能力主要进行了以下研究工作:(1)在阅读大量文献和参与实际工作项目基础上,简述发展风电的必要性与可行性;介绍国内外现阶段风电并网问题的研究热点;结合我国特别是蒙西地区实际情况,阐明该地目前风电接纳的现状和存在的问题。(2)说明论文项目计算的基本依据和相关条件,包括研究水平年的确定、各水平年电源规划及电网结构、各水平年负荷水平预测等。依据内蒙古电力(集团)有限责任公司各年发展规划,确定2008和2010两个研究水平年并预测了各年最高供电负荷和外送华北电网最大容量。(3)在各研究水平年下分析蒙西风电场并网运行对系统稳态特性的影响,具体包括:风电场并网运行对系统线路功率和节点电压水平的影响,风电场无功变化范围对系统无功电压调节方式和无功电源的影响和措施等方面。由此初步确定风电接入电网方案,给出内蒙古电网合理的风电装机容量范围,根据计算结果初步确定蒙西地区特别是阿拉善盟、包头市、巴彦淖尔市、锡林郭勒盟、乌兰察布市等地风电可能的合理并网方案。(4)在各研究水平年下分析蒙西风电场并网运行后的系统暂态稳定性,具体包括:根据系统暂态稳定性的要求对风场并网运行状态进行判断,不满足暂态稳定性要求时求出不采取附加措施情况下的风电场装机容量等。由计算结果提出相应的提高蒙西电网暂态稳定性的技术措施。各风能区内风电并网运行后的系统暂态稳定性研究,同时考虑了其他风电场的影响。在计算模型基础上考虑风电机组控制条件、系统稳定判据和风电机组极端电压保护设置等要求,分别对系统在线路三相短路故障和常规机组跳闸故障情况进行了讨论。(5)对各研究水平年下蒙西电网风电接纳能力进行分析总结。2008年大规模的风电并网运行对蒙西电网电压水平有较大影响,需要采取一系列的无功补偿措施,某些线路发生三相短路故障时需及时切除风电场;2010年风电接入后,电网电压水平可维持在允许的范围内,在各风能区采取一定的无功补偿措施,暂态稳定水平受风电接入的影响不大。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 选题的背景及其意义

- 1.2 国内外电网风电接纳能力的研究现状

- 1.3 蒙西电网风电接纳的现状

- 1.4 本课题的主要研究内容

- 第2章 基础数据和计算条件

- 2.1 项目计算的基本依据和相关条件

- 2.2 电网和电源规划

- 2.2.1 2008 年电网和电源规划

- 2.2.2 2010 年电网和电源规划

- 2.3 全蒙负荷预测

- 2.4 风电并网要求

- 2.5 本章小结

- 第3章 2008 年蒙西电网风电接纳能力研究

- 3.1 计算条件

- 3.2 风电接入后系统潮流和无功电压分析

- 3.2.1 阿拉善盟系统接入分析

- 3.2.2 包头达茂系统接入分析

- 3.2.3 巴彦淖尔市系统接入分析

- 3.2.4 锡林郭勒盟系统接入分析

- 3.2.5 乌兰察布市系统接入分析

- 3.3 风电场并网运行后的系统暂态稳定性分析

- 3.3.1 计算条件

- 3.3.2 线路三相短路故障下的暂态稳定性分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 2010 年蒙西电网风电接纳能力研究

- 4.1 计算条件

- 4.2 风电接入后系统潮流和无功电压分析

- 4.2.1 阿拉善盟系统接入分析

- 4.2.2 包头市系统接入分析

- 4.2.3 巴彦淖尔市系统接入分析

- 4.2.4 乌兰察布市系统接入分析

- 4.2.5 锡林郭勒盟系统接入分析

- 4.3 风电场并网运行后系统暂态稳定性分析

- 4.3.1 计算条件

- 4.3.2 线路三相短路故障下的稳定性分析

- 4.3.3 网内机组跳闸故障下的稳定性分析

- 4.4 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

- 作者简介

- 论文摘要

### 相关论文文献

- [1].蒙西电网动态稳定问题分析及稳定措施研究[J]. 电力系统保护与控制 2016(12)

- [2].蒙西电网首座装配式智能变电站投运[J]. 内蒙古电力技术 2018(05)

- [3].蒙西电网首座装配式智能变电站投运[J]. 变压器 2018(11)

- [4].蒙电消纳样本剖析[J]. 风能 2017(05)

- [5].多措并举破解蒙西电网风电弃风困局[J]. 内蒙古科技与经济 2014(14)

- [6].蒙西电网中大型煤化工企业的用电经济性分析[J]. 化肥设计 2019(01)

- [7].蒙西电网外送通道潮流均衡问题研究[J]. 华北电力技术 2008(01)

- [8].蒙西电网电力市场分析[J]. 内蒙古石油化工 2018(11)

- [9].基于PSS/E的异步联网对蒙西电网西电东送能力的影响分析[J]. 内蒙古电力技术 2018(06)

- [10].蒙西电网电压无功监测管理系统上线运行[J]. 内蒙古电力技术 2017(01)

- [11].适用于蒙西电网的大规模储能技术分析[J]. 内蒙古电力技术 2019(04)

- [12].典型大停电回顾及对蒙西电网的启示[J]. 农村电气化 2018(09)

- [13].内蒙窝电调查[J]. 能源 2017(01)

- [14].蒙西电网500kV电网规划“五横六纵”网架结构[J]. 内蒙古电力技术 2013(05)

- [15].蒙西电网第1个220kV全户内变电站正式开工[J]. 内蒙古电力技术 2016(02)

- [16].在线监测技术在蒙西电网中的应用探讨[J]. 内蒙古石油化工 2015(07)

- [17].拟定蒙西电网风电与蓄能电站配合运行规模的简化方法[J]. 水电与新能源 2015(12)

- [18].蒙西电网500kV架空输电线路跳闸情况分析及预防措施[J]. 内蒙古电力技术 2014(04)

- [19].储能技术在蒙西电网的应用前景分析[J]. 内蒙古电力技术 2013(05)

- [20].蒙西电网烟气脱硫技术综述[J]. 内蒙古石油化工 2011(21)

- [21].由美国之电看中国电荒[J]. 华人时刊 2011(08)

- [22].呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司[J]. 内蒙古政报 2008(01)

- [23].风电大规模接入对蒙西电网电压的影响[J]. 内蒙古电力技术 2010(01)

- [24].蒙西电网境外(蒙古国)供用电情况调查及建议[J]. 内蒙古电力技术 2013(01)

- [25].蒙西电网建设抽水蓄能电站的经济性分析[J]. 内蒙古电力技术 2009(03)

- [26].火电机组分散控制系统SOE性能测试分析[J]. 内蒙古电力技术 2009(06)

- [27].西部窝电东部缺电都是垄断惹的祸[J]. 新西部 2011(06)

- [28].时事评点[J]. 法人 2011(06)

- [29].内蒙古蒙西电网变电站风沙影响分析及设计防护应对措施[J]. 内蒙古科技与经济 2017(07)

- [30].张家口地区风电接入对蒙西电网外送通道的影响分析及其稳控措施[J]. 内蒙古电力技术 2012(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7eb95f9322d1347ef1649a59.html