# 易燃液体火灾成灾机制及危险性控制技术研究

### 论文摘要

随着科学技术及国民经济的迅速发展,易燃液体在人们的日常生活及工业生产中被大量使用。但是由于易燃液体高度易燃,且其挥发出的蒸气在空气中的爆炸下限通常较低,因此其在使用的过程中具有极大的火灾爆炸危险性。涂装作业是一种典型的使用易燃液体的工业场所,其作业过程中使用的溶剂闪点很低,且极易挥发,因而涂装作业场所的火灾爆炸危险性很高。本文分析了此类场所的火灾爆炸事故机理,并据此对适用的防爆抑爆消防措施进行了分析,并构建了基于模糊层次综合法的涂装作业场所消防安全评价模型。主要得出以下结论:1.本文对静电喷涂的原理及其涂装过程中使用的漆料的火灾危险性进行了分析,详细分析了溶剂在涂装作业过程中的雾化和挥发情况,得出了溶剂颗粒的蒸发速率的表达式,使用该公式计算了在无通风条件下典型喷漆室内溶剂的挥发情况。同时对涂装作业场所的火灾爆炸过程进行了分析;2.对几种常用的消防系统从系统组成、工作原理和灭火原理的角度进行了分析,并针对涂装作业场所火灾爆炸事故的特点,对各个系统在涂装作业场所的适用性进行了对比,选出了几种较适用于涂装场所的防爆抑爆消防系统;3.分析对比了几种常用的安全评价方法的特点和优缺点,并分析了这些评价方法对涂装作业场所消防安全评价的适用性。构建了涂装作业场所消防安全评价指标体系,详细阐述了利用该方法确定评价对象最终消防安全评价得分和等级的过程;4.结合天津市某自行车厂喷漆车间的实际情况,提出了合适的防爆抑爆消防措施选型建议,并依据相关的规范对其进行了设计计算,并提出了火灾探测器的选型和安装建议。按照建立的涂装作业场所消防安全评价指标体系,采用专家评判的方式确定单因素隶属度,使用模糊层次综合法得出了该企业涂装车间的消防安全分值和等级。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 国内外研究进展

- 1.2.1 液化石油气储罐火灾爆炸机理研究进展

- 1.2.2 储油罐区火灾爆炸机理研究进展

- 1.3 目前国内外研究存在的问题

- 1.4 本文研究的目的和意义

- 1.5 本文的研究内容

- 1.6 本文拟解决的关键问题

- 第二章 涂装作业场所火灾爆炸事故机理

- 2.1 涂装作业工艺

- 2.1.1 静电喷涂的原理

- 2.1.2 静电喷涂设备

- 2.2 涂料组成及其火灾危险性

- 2.2.1 涂料的组成

- 2.2.2 溶剂的火灾爆炸危险性

- 2.3 涂装场所火灾爆炸事故机理

- 2.3.1 可燃液体的着火过程

- 2.3.2 静电喷涂中漆雾粒径计算

- 2.3.3 涂料在旋杯内运动的流体力学分析

- 2.3.4 旋杯内涂料运动的力学分析

- 2.3.5 涂料的释出速度

- 2.3.6 涂料液滴的蒸发

- 2.3.7 计算结果及分析

- 2.3.8 火灾爆炸事故过程

- 2.4 小结

- 第三章 消防系统的比较与选择

- 3.1 常用消防系统

- 3.1.1 消火栓灭火系统

- 3.1.2 自动喷水灭火系统

- 3.1.3 气体灭火系统

- 3.1.4 细水雾灭火系统

- 3.1.5 超细干粉灭火系统

- 3.2 常用消防系统对涂装场所的适用性比较

- 3.2.1 涂装作业场所的火灾爆炸事故特性

- 3.2.2 消防系统的对比与选择

- 3.3 小结

- 第四章 涂装作业场所的消防安全评价方法

- 4.1 安全评价的含义及内容

- 4.1.1 安全评价的定义

- 4.1.2 安全评价的内容

- 4.2 火灾爆炸危险场所常用安全评价方法

- 4.2.1 常用安全评价方法

- 4.2.2 安全评价方法的分析与比较

- 4.2.3 涂装作业场所消防安全评价方法选择

- 4.3 模糊层次分析法

- 4.3.1 涂装作业场所消防安全评价指标体系

- 4.3.2 层次分析法（AHP）确定评价指标权重

- 4.3.3 模糊综合评价

- 4.4 小结

- 第五章 应用实例

- 5.1 企业简介

- 5.1.1 喷漆作业流程

- 5.1.2 喷涂设备

- 5.2 消防系统选型

- 5.3 超细干粉灭火设备设计

- 5.3.1 干粉用量计算

- 5.3.2 超细干粉灭火设备的选择与安装

- 5.3.3 探测装置选择

- 5.4 消防安全评价

- 5.4.1 模糊评价矩阵及一级模糊评价

- 5.4.2 二级模糊综合评价

- 5.4.3 评价总得分与安全等级

- 5.5 小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 研究特色及创新点

- 6.3 不足之处

- 6.4 展望

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].易燃液体流淌火预防及扑救[J]. 现代职业安全 2016(11)

- [2].易燃液体的危险特性与装卸、存储防范措施[J]. 化工管理 2017(32)

- [3].易燃液体如何进行分级?[J]. 劳动保护 2011(05)

- [4].顶空-气相色谱-质谱法检测易燃液体及其分类[J]. 色谱 2019(10)

- [5].易燃液体罐区灭火救援准备工作的思考[J]. 水上消防 2014(03)

- [6].基于近红外光谱技术的易燃液体快速鉴别[J]. 激光杂志 2017(11)

- [7].非导电性易燃液体的静电危害及控制[J]. 现代职业安全 2012(07)

- [8].低沸点易燃液体储罐灭火技术[J]. 中国安全生产 2016(11)

- [9].时代の句变(十六)[J]. 英语世界 2018(10)

- [10].环球要刊[J]. 现代职业安全 2020(08)

- [11].易燃液体存储场所火灾概率风险分析[J]. 消防科学与技术 2010(04)

- [12].衰减全反射红外光谱对易燃液体的快速筛选[J]. 光谱学与光谱分析 2018(08)

- [13].烟尘制备装置及谱图分析软件的应用技术[J]. 消防科学与技术 2013(12)

- [14].化工企业易燃液体罐区常见安全隐患和对策措施[J]. 安全、健康和环境 2017(01)

- [15].新版《国际危规》中易燃液体和有毒物质判定标准调整及其影响[J]. 中国海事 2008(01)

- [16].易燃液体残留物鉴定技术[J]. 分析试验室 2018(03)

- [17].易燃液体储罐区危险性分析及控制措施[J]. 工业设计 2011(08)

- [18].固相微萃取-色/质法鉴定易燃液体放火物[J]. 消防科学与技术 2009(09)

- [19].易燃液体二元混合物闪点、自燃点实验研究[J]. 消防科学与技术 2008(03)

- [20].塑料制品燃烧物对易燃液体放火剂鉴定干扰的研究[J]. 消防科学与技术 2017(04)

- [21].易燃液体燃烧烟气沉积物环境时效性研究[J]. 消防科学与技术 2012(05)

- [22].易燃液体库火灾风险定量分析与防火[J]. 消防科学与技术 2011(09)

- [23].易燃液体三元混合物闪点自燃点实验研究[J]. 武警学院学报 2008(04)

- [24].二元混合液体闪点的计算[J]. 中国安全科学学报 2010(06)

- [25].《易燃液体危化品泄漏围堵处置关键技术开发与应用》项目启动会召开[J]. 消防科学与技术 2017(11)

- [26].易燃液体燃爆实验分析及安全措施[J]. 安全 2012(10)

- [27].易燃液体在不同环境下成分变化特征的研究[J]. 消防科学与技术 2011(07)

- [28].三元混合可燃液体闪点研究[J]. 中国科技信息 2013(09)

- [29].公安部消防局科研计划项目《环境条件对常见易燃液体烟气特征成分影响的研究》通过验收[J]. 消防科学与技术 2014(11)

- [30].易燃液体铁路运输安全技术措施[J]. 上海铁道科技 2008(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7ec860805a90f71319806daa.html