# 固定边界托卡马克中等离子体平衡方程的求解

### 论文摘要

在托卡马克聚变实验装置中,迫切需要获得D型截面高温等离子体的平衡位形、内部磁面、极向磁场、环向磁场以及安全因子等物理量的分布。因此本文首先从磁流体力学平衡方程出发推导出描述等离子体平衡问题的Grad-Shafranov方程的理论表达式,并分析其在固定边界区域内的求解途径,然后在给定的压强分布情况下,采用基于能量形式的变分法将二阶椭圆形偏微分平衡方程的边值问题转化为一阶常微分方程组的初值问题,并对此一阶常微分方程组进行了数值求解,获得了D型截面等离子体的极向磁通分布,求出了等磁面、极向磁场以及环向磁场,并求出了安全因子q （ψ）的分布,最后编写出了求解相关物理量的磁面平均值的程序。计算结果与国外计算结果进行了比较,得到了很好的一致性。说明我们采用的计算方法和编程以及采用计算编程得到的结果是可信的。此结果为进一步研究托卡马克等离子体平衡的相关问题奠定了基础。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 核聚变能研究现状

- 1.2 托卡马克磁场位形

- 1.3 托卡马克中等离子体平衡研究的必要性

- 1.4 Grad-Shafranov 方程的数值计算方法

- 第二章 Grad-Shafranov 方程的理论推导及数值求解

- 2.1 Grad-Shafranov 方程的推导

- 2.2 变分原理

- 2.2.1 泛函及泛函极值的概念

- 2.2.2 泛函极值存在的必要条件

- 2.2.3 最简变分问题的欧拉方程

- 2.3 Grad-Shafranov 方程的简化及求解

- 2.4 系数的计算

- 2.4.1 尝试函数

- 2.4.2 磁面平均系数

- 第三章 实例计算结果与分析

- 3.1 极向磁通与磁面等高线分布

- 3.2 极向磁场、环向磁场以及安全因子分布

- 3.3 磁面平均

- 第四章 结论

- 4.1 结论

- 4.2 需要进一步研究的问题

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].等离子体光学的研究现状与发展前景[J]. 强激光与粒子束 2020(01)

- [2].人工等离子体云电波传播特性模拟研究[J]. 中国电子科学研究院学报 2019(12)

- [3].飞秒激光大气等离子体通道诱导放电技术研究[J]. 光电技术应用 2017(03)

- [4].等离子体的独特行为[J]. 大科技(百科新说) 2014(03)

- [5].等离子体去钻污工艺对层间分离缺陷的改善研究[J]. 印制电路信息 2018(11)

- [6].量子等离子体中波的传播特性研究[J]. 科技资讯 2017(06)

- [7].气流量对磁控直流等离子体炬传热与流动特性的影响[J]. 应用数学和力学 2014(S1)

- [8].等离子体废物处理技术[J]. 环境与生活 2018(06)

- [9].电场与流场夹角对大气压等离子体羽动力学的影响[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2017(06)

- [10].长脉宽激光诱导击穿土壤等离子体的光谱特性研究[J]. 光谱学与光谱分析 2017(10)

- [11].钨用作核聚变装置面对等离子体材料可行性分析[J]. 材料导报 2016(07)

- [12].微等离子体治疗各类瘢痕疗效观察[J]. 临床皮肤科杂志 2015(11)

- [13].微等离子体治疗瘢痕的研究进展[J]. 中国美容医学 2013(22)

- [14].反场构型等离子体靶压缩过程中强磁场对α粒子能量的约束效应[J]. 强激光与粒子束 2019(12)

- [15].低压等离子体直管的制备及电子密度分布测量[J]. 中国科技信息 2018(Z1)

- [16].“等离子体点火”美国受挫记[J]. 能源 2013(06)

- [17].微小等离子体反应器的制作及性能测试[J]. 光学精密工程 2012(04)

- [18].半导体桥等离子体的光学诊断[J]. 南京理工大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [19].用于飞行器隐身的闭式等离子体厚度选择分析[J]. 沈阳航空航天大学学报 2011(03)

- [20].大气条件等离子体针处理Enterococcus faecalis菌[J]. 物理学报 2009(03)

- [21].等离子体气动激励控制平板边界层的仿真研究[J]. 核聚变与等离子体物理 2009(01)

- [22].时变磁化等离子体光子晶体的禁带特性[J]. 发光学报 2009(02)

- [23].束-等离子体实验系统研究[J]. 实验技术与管理 2019(04)

- [24].激光诱导薄膜等离子体点燃时间及其影响因素[J]. 光学学报 2017(04)

- [25].基于纳米金Core-satellites等离子体耦合增强效应的汞离子光纤传感器的研究[J]. 分析化学 2017(06)

- [26].硅锗等离子体起辉的瞬态不稳定性研究[J]. 太阳能学报 2016(10)

- [27].等离子体焊枪的数值模拟[J]. 焊接技术 2015(12)

- [28].C波段微波入射大面积等离子体面的特性研究[J]. 电波科学学报 2013(06)

- [29].等离子体-喷动流化床性能研究[J]. 化学工程 2013(05)

- [30].双温度氦等离子体输运性质计算[J]. 物理学报 2012(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7ec8f3b25aa7a215cb8e0b1d.html