# 山东电力系统发电机组检修计划优化研究

### 论文摘要

发电机组是电力系统的重要组成部分,发电机组产生的电能通过输配电设备输送到用户,为工农业生产和人民生活提供电力。随着社会对电力需求的增加和科学技术的发展,电力系统越来越多地使用大容量发电机组。当发电机组特别是大容量机组意外事故停运时,电力系统的发电容量减少,备用容量随之减少,直接影响到电力系统的可靠性。如果不能保持发电容量与负荷之间的平衡,将造成电网频率变化,甚至导致电力系统崩溃,出现大面积停电。同时,意外事故如短路,往往会严重损坏发电设备。这些都会造成重大的经济损失和社会影响。发电机的检修与电力系统可靠性密切相关,给电力系统带来重大影响。因此在考虑电力系统可靠性问题时,必须同时考虑机组检修问题。计划检修是减少发电机组停运事故,同时保证电力系统运行安全性和可靠性的一种有效方法。计划检修一般包括大修、小修和定期维护。大修间隔2-3年,小修间隔4-8个月。随着电力系统的日益扩大,相关因素越来越多,安排发电机组检修计划也越来越复杂,靠人工安排机组检修计划已不能满足发展的要求,近年来开展了许多发电机组检修计划优化方面的研究。合理安排检修计划可保持供电系统的稳定性和人力物力资金安排的计划性,取得较好的经济效果。目前广泛采用的优化机组检修计划的方法有等备用法、等风险度法等。等备用法基本原理简单,但不能够完全保证系统各时段的可靠性最大;等风险度法原理先进,但由于无法保证原始数据的准确性,结果常与实际运行有差距。在求解方面,介绍了数学优化法和启发式方法,鉴于该问题用数学优化法求解受电网规模的限制,还不成熟,故选用启发式方法求解。可靠性指标算法应用随机生产模拟中原理先进的等效电量函数法计算,取得了较为理想的结果。本文从服务实际生产的角度出发,结合山东电网的实际情况,考虑实际运行中的多项约束条件,选择等备用容量法编制发电机组检修计划优化程序,介绍了该优化程序的原理和流程图。最后应用该程序对山东电网发电机组检修计划方案进行优化,计算出全年各时段系统可靠性指标。计算结果满足系统实际运行中的各个约束条件,通过迭代计算后,可进一步优化发电机组的检修计划。

### 论文目录

- 中文目录

- 英文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 检修简介

- 1.2 发电机检修问题概述

- 1.3 发电机组检修计划优化问题的研究概况

- 1.4 山东发电机组检修计划研究介绍

- 1.5 本文所做的工作

- 第二章 发电机组检修计划优化问题的数学模型

- 2.1 目标函数

- 2.1.1 等备用容量法

- 2.1.2 等备用率法

- 2.1.3 等风险度法

- 2.2 约束条件

- 2.3 负荷模型

- 2.4 计算可靠性指标

- 第三章 程序计算原理

- 3.1 等备用法计算原理

- 3.2 可靠性分析计算原理

- 3.3 自动优化机组检修计划程序主流程图及有关说明

- 第四章 山东电力系统发电机组检修计划优化计算

- 4.1 原始数据

- 4.2 优化机组检修结果

- 第五章 可靠性分析计算

- 5.1 电力系统随机生产产生的背景

- 5.2 随机生产模拟的基本原理

- 5.2.1 等效持续负荷曲线

- 5.2.2 等效电量函数法

- 5.3 可靠性分析结果

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7f001f4a25ac2e36a34bb3f4.html