# 负膨胀材料Zr2P2MO12的制备及性能研究

### 论文摘要

负膨胀材料,在一定的温度范围内,其平均热膨胀系数为负值,即具有“热缩冷胀”的特性。由于这类材料在电子,光学,航天航空等领域具有广阔的应用空间和巨大的应用价值,所以从被发现以来,已经引起大家的广泛关注。作为其中的重要成员,正交相的A2（MO4）3系列材料具有很大的各向异性负膨胀系数,且灵活多变,不仅三价离子A3+可以被不同元素替代,还可以用五价离子替代六价的M,Zr2P2MO12（M为W或Mo）材料就是用P替换其中的部分W或Mo而得到的一类材料。Zr2P2MO12可以在很大的温度范围内保持正交相和负膨胀性能,且不吸水,具有很高的稳定性。但对这类材料的制备方法和性能研究尚处于起步阶段。为此,我们用快速烧结合成法对Zr2P2WxMo1-xO12（0≤x≤1）和Zr2PVMoO12的制备进行了研究,运用XRD和拉曼光谱技术研究其性能,并对这些材料的拉曼光谱进行了分析。作为Zr2P2MO12材料的功能化应用,Zr2P2WO12与ZrW2O8的复合陶瓷可以用来做光纤布拉格光栅的绝热衬底,在本文中用高温快速烧结法制备出Zr2P2WO12与ZrW2O8的复合陶瓷。研究的主要结果和结论如下：1利用快速烧结合成法在较短的时间内制备出高纯度的Zr2P2WxMo1-xO12（0<x≤1）材料。烧结Zr2P2WO12的工艺参数为：烧结温度1200-1400℃,烧结时间不少于20分钟。烧结Zr2P2MoO12和Zr2P2WxMo1-xO12（0<x<1）的工艺参数为：初次烧结温度850-900℃,烧结时间0.5-1h,二次烧结温度1000-1100℃,烧结时间不少于30分钟。烧结Zr2PVMoO12的工艺参数为：烧结温度850℃,烧结时间2h。2对于Zr2P2WO12、Zr2P2MoO12和Zr2P2WxMo1-xO12（0<x<1）,通过XRD分析发现,在室温下他们都为正交相,由PO4/VO4/MO4四面体与ZrO6八面体共享顶角,形成开放式框架结构并具有各向异性的负膨胀性能。通过测试这些材料的变温拉曼光谱发现,他们在20-600℃之间没有发生相变和放水,即始终保持了负膨胀特性。3通过对Zr2P2WxMo1-xO12（O≤x≤1）的拉曼光谱分析发现,相对于A2（M04）3材料的拉曼光谱,其在1200-1060cm-1和760-460cm-1之间多出了几个拉曼峰,这是由于PO4的存在引起的。对Zr2P2WxMo1-xO12 （0≤x≤1）的拉曼光谱比较后进而发现,随着x的变化,拉曼谱发生了相应改变,据此,对Zr2P2WxMo1-xO12（0≤x≤1）的拉曼峰进行了具体指认。4利用快速烧结合成法制备出高纯度的Zr2P2WO12与ZrW2O8的复合陶瓷以及新材料Zr2PVMO12。通过XRD分析发现,在运用了快速冷却技术后,在Zr2P2WO12与ZrW2O8的复合陶瓷中避免了ZrW2O8的分解。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 负膨胀材料

- 1.1.1 负膨胀材料的研究背景与进展

- 1.1.2 负膨胀机理

- 1.1.3 负膨胀材料的分类

- 1.2 负膨胀材料的制备方法

- 1.3 负膨胀材料的表征技术

- 1.4 负膨胀材料研究有待解决的问题

- 1.5 本文的研究的目的,内容与意义

- 2 材料的制备与表征技术的原理

- 2.1 高温快速烧结负膨胀材料

- 2.1.1 烧结原理

- 2.1.2 烧结使用窑炉

- 2.1.3 主要烧结方式

- 2.2 拉曼光谱

- 2.2.1 拉曼光谱技术的发展

- 2.2.2 拉曼光谱的原理

- 2.2.3 拉曼光谱应用

- 2.2.4 拉曼光谱仪

- 2.3 膨胀系数测量原理

- 2.3.1 测量原理

- 2.3.2 光电位置探测器PSD

- 2P2MO12的制备与研究'>3 Zr2P2MO12的制备与研究

- 3.1 引言

- 2P2WO12的制备与研究'>3.2 Zr2P2WO12的制备与研究

- 2P2WO12的制备'>3.2.1 Zr2P2WO12的制备

- 3.2.2 实验结果与分析

- 2P2WO12的制备与研究'>3.3 Zr2P2WO12的制备与研究

- 2P2WO12的制备'>3.3.1 Zr2P2WO12的制备

- 3.3.2 实验结果与分析

- 2P2WxMo1-xO12的制备与研究'>3.4 Zr2P2WxMo1-xO12的制备与研究

- 2P2WxMo1-xO12（0<x3.4.1 Zr2P2WxMo1-xO12（0<x<1）的制备

- 3.4.2 实验结果与分析

- 3.5 本章小结

- 2P2WO12与ZrW2O8的复合及Zr2PVMoO12的制备与研究'>4 Zr2P2WO12与ZrW2O8的复合及Zr2PVMoO12的制备与研究

- 2P2WO12与ZrW2O8复合陶瓷的制备研究'>4.1 Zr2P2WO12与ZrW2O8复合陶瓷的制备研究

- 2P2WO12与ZrW2O8复合陶瓷拉曼研究'>4.2 Zr2P2WO12与ZrW2O8复合陶瓷拉曼研究

- 2PVMoO12的制备研究'>4.3 Zr2PVMoO12的制备研究

- 4.4 本章小结

- 5 膨胀系数测量仪

- 5.1 膨胀系数测量仪的结构

- 5.1.1 加热系统

- 5.1.2 光路放大系统

- 5.1.3 PSD探测系统

- 5.2 误差的理论分析

- 5.2.1 安装调试误差

- 5.2.2 PSD测试误差

- 5.2.3 标定误差

- 5.2.4 环境误差

- 5.3 实验结果

- 5.3.1 实验条件

- 5.3.2 实验结果

- 5.4 本章小结

- 全文总结

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].层状复合陶瓷的增韧与设计研究[J]. 智能城市 2020(02)

- [2].新疆理化所在高致密度高温热敏复合陶瓷研究中获进展[J]. 高科技与产业化 2020(09)

- [3].碳化硅复合陶瓷耐磨性能研究[J]. 材料开发与应用 2017(03)

- [4].原位制备纳米银/羟基磷灰石/硅藻土复合陶瓷及其杀菌性能[J]. 硅酸盐学报 2017(07)

- [5].(SiC)C_f/Si_3N_4复合陶瓷的制备及性能[J]. 宇航材料工艺 2015(03)

- [6].喷流冷却复合陶瓷薄片激光器的热特性仿真分析及实验研究（英文）[J]. 光子学报 2020(03)

- [7].锰锌铁氧体/锆钛酸铅复合陶瓷微结构及磁电性能研究[J]. 电子元件与材料 2019(08)

- [8].多铁性复合陶瓷的制备及电磁性能研究[J]. 陶瓷 2016(07)

- [9].影响抗菌复合陶瓷杀菌效果的因素及发展趋势[J]. 佛山陶瓷 2015(03)

- [10].低成本石英复合陶瓷天线罩罩体制备技术研究[J]. 质量与可靠性 2016(04)

- [11].一种表面可装饰的轻质泡沫复合陶瓷[J]. 佛山陶瓷 2013(03)

- [12].可切削氧化锆复合陶瓷的显微结构和断裂特征[J]. 材料科学与工艺 2008(01)

- [13].B_4C/Al_2O_3/TiC复合陶瓷的力学性能和微观结构[J]. 材料工程 2008(07)

- [14].含弧形裂纹复合陶瓷强度的尺度效应[J]. 计算力学学报 2012(01)

- [15].Mg_4Nb_2O_9/SrTiO_3复合陶瓷的烧结特性和微波介电性能[J]. 材料研究学报 2010(04)

- [16].黑瓷复合陶瓷太阳板大幅降低太阳能利用成本[J]. 墙材革新与建筑节能 2009(07)

- [17].复合陶瓷在煤磨中的应用[J]. 冶金设备 2018(S1)

- [18].TiC-TiB_2复合陶瓷制备及性能研究[J]. 陶瓷学报 2011(03)

- [19].TiC-TiB_2复合陶瓷制备的研究进展[J]. 材料导报 2009(17)

- [20].导电颗粒钨对氮化铝陶瓷性能的影响[J]. 硅酸盐学报 2008(03)

- [21].硼化物基超高温复合陶瓷超高速撞击作用下破坏模式研究[J]. 广东石油化工学院学报 2020(01)

- [22].高温节能复合陶瓷涂料的制备及防腐性能分析[J]. 化学与粘合 2020(05)

- [23].氧化铝/氧化石墨烯复合陶瓷的制备及性能[J]. 硅酸盐学报 2016(03)

- [24].短碳纤维增强反应烧结碳化硅复合陶瓷机理研究[J]. 稀有金属材料与工程 2015(S1)

- [25].钛酸锶钡-氧化锌复合陶瓷的结构与介电性能[J]. 电子元件与材料 2010(02)

- [26].低成本复合陶瓷隔热材料成型及防隔热结构实验研究[J]. 航天制造技术 2013(05)

- [27].复合陶瓷辊在煤粉立磨上的应用[J]. 新世纪水泥导报 2019(05)

- [28].含共晶界面复合陶瓷细观力学研究[J]. 机械工程师 2011(06)

- [29].TiC-TiB_2复合陶瓷制备与性能[J]. 新技术新工艺 2009(07)

- [30].内燃机车复合陶瓷增压器密封环的研究与应用[J]. 铁道技术监督 2008(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7f0a1a537623abfec43463c1.html