# 公路斜拉桥车桥耦合振动分析

### 论文摘要

公路斜拉桥属于刚度较柔的索体系桥梁,近些年来,随着计算、材料技术的进步和经济的发展,大量空间性质复杂的轻型公路斜拉桥被修建。这类桥梁的结构复杂,其车致动力性能难以用常规的拟静力法来衡量,但跨径多在百米以下,未受到足够的关注;且其主梁竖向弯曲振动频率与重车的自振频率接近,容易引起车桥共振问题。位于沈阳市的孝信桥便是其中的典型代表。本文首先对孝信桥的拉索、主梁和拱形桥塔的动力有限元模拟方法进行了详细的讨论,用空间网格模型模拟主梁的整体振动和桥面板的局部振动;通过实际的动力测试数据对全桥动力模型进行了校验。分析了车辆的振动特性、桥面不平整度、车辆上桥前的初始振动,得以准确模拟车辆和桥梁耦合振动期间的相互作用。然后对传统的有限元分离迭代法进行了修正,采用外层迭代循环和内层时间循环的循环模式:利用ANSYS软件实现桥梁的振动时程分析,用MATLAB软件模拟路面不平整度、计算相互作用力,并实现车辆的振动分析,两个软件综合使用实现车桥耦合振动分析。利用实测动挠度曲线对孝信桥的车桥动力响应计算结果进行了验证。利用文献引证与模型计算相结合,对车辆速度、路面不平整度、主梁的横梁效应、桥梁动力刚度和局部振动等因素,对车致桥梁振动响应的影响进行了深入的分析。发现孝信桥的过量振动乃源于:主梁的车致振动敏感频率与常遇车辆的振动频率接近而引发共振,而且钢桥本身过小的阻尼无法有效限制振动峰值和迅速衰减振动。最后,利用多重质量调谐阻尼器(MTMD)对孝信桥进行减振处理,有限元计算结果显示:减振处理后的桥梁振动位移峰值明显减小、车辆经过后的振动位移迅速衰减。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 国内外发展现状

- 1.2.1 冲击系数法

- 1.2.2 动力有限元精细计算方法

- 1.3 本论文的主要研究内容

- 第2章 孝信桥动力模型及模态分析

- 2.1 孝信桥动力模型建立

- 2.1.1 动力有限元模型的一般准则

- 2.1.2 孝信桥概况

- 2.1.3 桥塔的设计及有限元模拟

- 2.1.4 孝信桥主梁的模拟

- 2.1.5 孝信桥拉索的模拟

- 2.1.6 孝信桥阻尼的考虑

- 2.2 模态分析

- 2.2.1 振动方程的解耦及模态分析法

- 2.2.2 孝信桥的模态特征及分析

- 2.3 本章小结

- 第3章 公路车辆振动研究

- 3.1 车辆有限元模型

- 3.1.1 1/4 车辆模型

- 3.1.2 1/2 车辆模型

- 3.2 路面不平整度的模拟

- 3.3 车辆振动方程求解

- 3.4 车辆上桥前初始振动问题

- 3.5 本章小结

- 第4章 孝信桥车桥耦合振动分析

- 4.1 有限元的分离迭代法基本原理及 ANSYS 实现

- 4.1.1 车辆及桥梁振动之间的影响

- 4.1.2 传统分离迭代法

- 4.2 利用ANSYS 实现分离迭代法

- 4.2.1 逐步积分法

- 4.2.2 位移协调条件

- 4.2.3 车辆对桥梁的作用力

- 4.2.4 ANSYS 车桥耦合分析程序实现思路

- 4.3 孝信桥振动响应及影响参数分析

- 4.3.1 有限元计算结果与实测动挠度曲线的比较

- 4.3.2 共振分析

- 4.3.3 阻尼对振动响应的影响

- 4.3.4 速度对振动响应的影响

- 4.3.5 路面不平整度的影响

- 4.3.6 横梁效应

- 4.3.7 有关动力刚度的讨论

- 4.3.8 桥梁局部振动的讨论

- 4.3.9 孝信桥主要构件的动力放大系数

- 4.4 本章小结

- 第5章 孝信桥的减振设计

- 5.1 减振设计及分析

- 5.1.1 减振器的原理

- 5.1.2 MTMD 的参数设计

- 5.2 公路桥梁车桥动力设计方法初步研究

- 5.2.1 冲击系数法的发展

- 5.2.2 细致的车桥耦合分析动力设计过程

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].全混凝土无背索斜拉桥的运营安全分析[J]. 科学技术与工程 2019(33)

- [2].加劲索对大跨三塔铁路斜拉桥动力特性的影响研究[J]. 世界桥梁 2020(01)

- [3].典型低重心斜拉桥地震损伤特征试验研究[J]. 国防交通工程与技术 2020(02)

- [4].墩高对斜拉桥自振周期的影响[J]. 工程技术研究 2020(05)

- [5].非对称四“V”景观斜拉桥构思及设计[J]. 工程与建设 2020(03)

- [6].高低塔斜拉桥辅助墩的优化分析[J]. 深圳大学学报(理工版) 2020(04)

- [7].城市景观斜拉桥的设计索力优化技术研究[J]. 水电站设计 2020(02)

- [8].基于生命周期公路斜拉桥（20+2*30+20m）环境贡献综合研究[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2020(10)

- [9].S形曲线斜拉桥非线性静风稳定性分析[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2020(05)

- [10].郑万铁路转体斜拉桥成功转体[J]. 安装 2018(12)

- [11].斜拉桥减震研究探析[J]. 广东建材 2019(01)

- [12].斜拉桥成桥索力优化方法研究综述[J]. 中国公路学报 2019(05)

- [13].斜拉桥的发展现状及常见问题浅析[J]. 居业 2017(11)

- [14].斜拉桥主塔的拼装测量[J]. 山西建筑 2016(36)

- [15].上地斜拉桥成桥状态和施工控制分析研究[J]. 青海交通科技 2016(06)

- [16].部分斜拉桥索梁活载比计算公式的推导[J]. 公路 2016(11)

- [17].CFRP索斜拉桥地震波行波效应分析[J]. 工程与建设 2016(05)

- [18].双斜塔斜拉桥结构设计要点分析[J]. 城市道桥与防洪 2017(01)

- [19].浅谈斜拉桥的基本概况及发展前景[J]. 河南建材 2016(05)

- [20].山区超高三塔斜拉桥结构设计探讨[J]. 交通科技 2017(03)

- [21].部分斜拉桥整体变温和索梁温差效应分析[J]. 四川建材 2017(04)

- [22].岩溶地区曲塔斜拉桥的设计总结[J]. 江西建材 2017(20)

- [23].曲率半径对曲线斜拉桥力学性能的影响分析[J]. 铁道建筑 2017(06)

- [24].曲线斜拉桥地震响应分析[J]. 西南公路 2017(02)

- [25].基于能量法的斜拉桥纵向1阶自振周期简化计算[J]. 中国公路学报 2017(07)

- [26].大跨度曲线斜拉桥地震动最不利入射角度研究[J]. 四川建筑 2017(04)

- [27].三塔斜拉桥结构刚度参数敏感性研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2017(08)

- [28].独塔部分斜拉桥动力特性的参数分析研究[J]. 福建交通科技 2017(04)

- [29].加拿大尼皮贡河斜拉桥[J]. 世界桥梁 2016(01)

- [30].让课堂充满快乐——评校本课程《走近斜拉桥》[J]. 成才 2015(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7f324112651ad21a67b213b8.html