# 基于转子槽谐波分析的潜油电机温度软测量方法研究

### 论文摘要

本文以国家自然科学基金“基于网络热力学建模的潜油电泵机组温度软测量方法研究”(50877016)为基础,针对我国各大油田开采后期普遍存在的高温高压问题,基于潜油电机的无传感器温度辨识,进行高含沙高含气条件下潜油电机的智能配电研究。通过推导转子槽谐波与潜油电机温升之间的数学机理,为构建潜油电机实时温度监测系统奠定了理论分析基础。设计辨识温度与变频器供电闭环控制系统,为实现潜油电机节能及稳定高效运行智能配电控制提供了理论参考。本文的主要内容如下:研究基于快速傅立叶变换获取潜油电机定子电流频谱的方法,给出转子槽谐波与潜油电机转速之间的变化机理。根据三相感应电机在ABC坐标系和αβ坐标系下的电机定转子模型以及二者之间的转换关系,为无传感器温度辨识系统奠定了理论基础。建立了ABC坐标系转化到αβ坐标系的三相感应电机数学模型,利用辅助渐消记忆最小二乘递推算法完成潜油电机的参数辨识,通过仿真验证快速傅立叶分析结果的精度;为实现基于转子槽谐波分析的潜油电机温度辨识奠定了算法分析基础。设计以工控机和数据采集卡为核心的硬件平台,对电机进行了不同转速、不同负载下的电机温度辨识。搭建了以DSP2812为控制中心的辨识系统,并用其实现了在线温度辨识与过热保护控制,验证高温过热条件下潜油电机温度辨识与变频降速控制系统的正确性性。应用SolidWorks软件建立了潜油电机及其铠装电缆的三维模型,基于Ansys Workbench中,实现了潜油电机温度场的数学推导,并在一定程度上对长线铠装电缆温度场摄动进行研究;有限元计算温度与实验平台实测温度相印证,可验证本潜油电机温度辨识系统的准确性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 软测量技术

- 1.2 课题的背景和意义

- 1.3 感应电机参数辨识的国内外现状

- 1.3.1 空载短路试验

- 1.3.2 频域响应法

- 1.3.3 PI 自适应法

- 1.3.4 模型参考自适应法

- 1.3.5 卡尔曼滤波法

- 1.3.6 最小二乘法

- 1.3.7 神经网络法

- 1.4 本文研究的主要内容

- 第2章 潜油电机温度辨识系统原理

- 2.1 三相感应电机电机模型及运动方程

- 2.1.1 ABC 坐标系下的感应电机模型及运动方程

- 2.1.2 αβ坐标系下的感应电机模型及运动方程

- 2.2 快速傅立叶变换原理

- 2.3 基于转子槽谐波的感应电机转速辨识原理

- 2.4 最小二乘原理

- 2.4.1 最小二乘法

- 2.4.2 递推最小二乘法

- 2.4.3 渐消记忆最小二乘递推算法

- 2.5 潜油电机渐消记忆最小二乘递推算法公式推导

- 2.6 本章小结

- 第3章 潜油电机温度辨识系统仿真分析

- 3.1 快速傅立叶变换（FFT）算法仿真分析

- 3.2 感应电机模型的建立

- 3.3 渐消记忆最小二乘递推算法仿真分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 基潜油电机温度辨识系统实验平台及结果

- 4.1 潜油电机温度辨识系统实验平台介绍

- 4.1.1 系统实验及检验装置介绍

- 4.1.2 信号调理、控制电路印制电路板设计

- 4.2 实验结果

- 4.2.1 普通三相感应电机转速辨识

- 4.2.2 普通三相感应电机转子温度辨识

- 4.2.3 普通三相感应电机变频变载参数辨识

- 4.2.4 潜油电机参数辨识

- 4.2.5 基于 TMS320F2812 的潜油电机温度辨识

- 4.2.6 潜油电机过热保护

- 4.3 本章小结

- 第5章 潜油电机温度场建模及仿真

- 5.1 热分析的概述

- 5.2 三维模型建立

- 5.2.1 铠装电缆三维模型建立

- 5.2.2 SolidWorks 潜油电机模型建立

- 5.3 温度场热分析

- 5.3.1 铠装电缆温度场分析结果

- 5.3.2 潜油电机温度场计算基本假设

- 5.3.3 电机模型导入与网格划分

- 5.3.4 对流系数与边界条件的确定

- 5.3.5 潜油电机温度场分析结果

- 5.4 本章小结

- 结论

- 附录1

- 附录2

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].椭圆弧凸转子的型线构造及进一步高形技术[J]. 机械传动 2020(01)

- [2].压力筛新型高浓度双区转子[J]. 中华纸业 2020(02)

- [3].双跨转子平行不对中故障研究[J]. 沈阳工程学院学报(自然科学版) 2020(01)

- [4].基于啮合理论的双螺旋转子接触线计算研究[J]. 时代农机 2019(11)

- [5].密炼机转子系统流场特性研究[J]. 中国塑料 2020(04)

- [6].单齿转子式压缩机的转子设计与性能分析[J]. 制冷与空调 2020(04)

- [7].风扇转子动特性试验与分析[J]. 航空发动机 2020(02)

- [8].小麦脱皮机转子预弯工艺及优化设计[J]. 中国农机化学报 2020(03)

- [9].带有波转子的水蒸气压缩式制冷循环性能分析[J]. 低温与超导 2020(05)

- [10].摆动转子油桶泵的结构特点及流量分析[J]. 大众科技 2020(03)

- [11].基于全频谱技术的油膜诱发转子失稳的故障诊断[J]. 集美大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [12].煤粉转子秤下煤不稳的处理措施[J]. 新世纪水泥导报 2020(05)

- [13].低压力脉动罗茨真空泵转子的研究[J]. 机械设计与制造 2020(10)

- [14].菲斯特煤粉转子秤的使用实践[J]. 水泥 2020(09)

- [15].老挝南湃水电站事故转子现场检测及分析[J]. 水电站机电技术 2018(11)

- [16].重型离心机组焊式转子头的设计与制造[J]. 机械工程师 2014(11)

- [17].气波引射前向流道波转子设计及性能研究[J]. 大连理工大学学报 2020(06)

- [18].基于三维有限元模型对裂纹非对称转子振动及裂纹扩展控制研究[J]. 振动与冲击 2019(23)

- [19].分块转子磁通切换电机绕组理论及谐波特性的研究[J]. 电工技术学报 2020(S1)

- [20].轴承摩擦磨损对柔性支承转子动力响应特性的影响[J]. 原子能科学技术 2020(04)

- [21].罗茨泵用高能渐开线新型转子的型线研究[J]. 机床与液压 2020(04)

- [22].多跨转子系统联轴器偏角不对中试验研究[J]. 动力工程学报 2020(04)

- [23].双跨转子联轴器偏角不对中试验测量与分析[J]. 热能动力工程 2020(04)

- [24].基于不抽转子的发电机大修状态评估测试方法及装置[J]. 电工电气 2020(06)

- [25].一种适用于农业多足机器人的螺旋转子泵转子加工及测试[J]. 中国农机化学报 2020(09)

- [26].大型汽轮机振动转子弯曲原因分析及处理[J]. 大氮肥 2018(05)

- [27].周向布局对串列转子气动性能的影响研究[J]. 风机技术 2016(02)

- [28].转子振动对直通式迷宫密封性能的影响[J]. 推进技术 2016(08)

- [29].定-转子反应器内液体停留时间的研究[J]. 中国科技论文 2016(18)

- [30].高负荷跨音转子复合掠优化设计研究[J]. 工程热物理学报 2014(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7f35011c2767d1543eb9dd91.html