# 变电站监控系统在电力调度的应用浅析

(国网宁夏电力有限公司调度控制中心宁夏银川750001)

摘要：经济的发展与建设，我国电网规模不断扩大，若应用传统的电力调度形式，不仅增加调度人员工作量，还很难保障变电站运行可靠性与安全性。变电站监控系统的出现，对变电站运行实时监控，提高了电力调度效率，推动了电力行业发展。基于此，文章对变电站监控系统在电力调度中的应用展开探讨。

关键词：变电站；监控系统；电力调度；应用

前言：在变电站监控系统未出现前，电力检测多是事后检测，工作人员不顾恶劣天气，携带笨重仪器，不顾危险，对发生的电力事故进行现场检测，解决故障，最终恢复供电，浪费大量时间，影响了人们生产慢生活，降低了变电站的可靠性。变电站监控系统的出现，工作人员可直接通过计算机监控变电站运行，及时了解变电站的潜藏故障，及时整修，有效避免了事故发生，提高了电力调度效率。

1、变电站监控系统的构成

1.1、变电站端设备构成

众所周知，变电站端的设备主要包含有：前端硬盘录像机、摄像机、报警设备。三项设备实现了变电站电力设备运行的视频采集、编码（将图像信号转化为数字信号）、数据传递、解码（数字信号转化为图像信号）等功能。通常情况下，相关人员可在变电站控制中心安装2-3个自动变焦的摄像机，在变电站室外场地安装2个以上彩色可控摄像机，在设备中心固定安装一个摄像机，全面监控变电站电力设备的运行，并在摄像机位置安装适当的报警器，保障电路安全运行，另外，可在关键部位配置超温监测仪器，再电力设备温度过高时及时调整，避免不必要的故障发生，影响变电站的运行安全。上述设备的安装，有效解放了变电站工作人员，降低了人工成本，提高电力企业经济效益。

1.2、通讯方式

当前，变电站远程图像监控系统主要以太网构成，可直接进行组网通讯与数据通讯，同高了通讯效率。通过太网的传输方式，变电站监控系统所摄录的音频、视频、数据等可直接通过太网，传输至路由器、交换机，最终传递到监控中心，此时，只需要变电站提供以太网接口，就可通过计算机浏览监控信息，及时发现变电站运行过程中的隐患，快速解决，提高电力调度的效率，保障变电站的稳定性。

1.3、电力调度主站监控中心

在变电站监控系统中，监控服务器、监控客户端是系统中心部分，上述两部分主要用来接收并显示摄像机、录音机等设备监测的信息，控制协调信号；加强用户登录的管理，提高变电站网络系统的安全性；储存监控的图像、声音以及数据，为电力调度人员提供依据。并且，监控服务器能够同时对几十个变电站、上百个在线客户进行管理。但是，实现上述效果有一前提，即保障监控服务器、监控客户端的合理配置、性能保障、网络安全。

2、变电站监控系统在电力调度的应用

2.1、远程图像监控系统的添加，提高了电力调度自动化

我国某些变电站已经实现了调度自动化监控系统，实现了“四遥”技术，提高了电力调度的自动化水平，保障了电力设备的安全。科技的进步，人们逐渐不满足于模拟图形界面的设备。为真实看到电力设备实际运行，精确判断变电站运行状况，提高电力调度的自动化，相关人员在变电站自动化监控系统之上，再次增加了一个系统——变电站远程图像监控系统，实现了“五遥”功能，提高了电力调度自动化水平，保障了变电站的健康、长久运转。

2.2、五遥技术的实现，保障了变电站的稳定运行

在变电站监控系统的应用中，为保障变电站的管理效率，保障监控系统的效用发挥，必须依照电力系统的特点，由变电站整体角度构建监控系统，全面发挥监控系统的功能。首先，在电力调度过程中，直接将监控系统与计算机网络以及变电站控制技术相互融合，利用变电站原有的调度自动化系统、信息采集系统等，完善新增的变电站图像监控系统，实现五遥技术，实现了变电站报警信息的联动，实现了数据、图像、录音等监控的一体化，提高了监控的实时性与准确性。五遥技术的实现，电力调度人员可直接通过监控系统全面了解各个电力设备的运行，及时发现并解决电力设备潜在故障，提高电力调度效率，保障变电站的可靠、长久运行，提高用户满意度。

2.3、关键功能的实现，提高了电力调度的效率

在变电站运行中，监控系统主要具有以下功能：采集数据、处理各类信息、遥控、故障告警、实时数据、图像的监控与存储等。监控系统关键功能的实现，提高了电力调度的可靠性、稳定性。并且，变电站监控系统用的应用，当一台服务器出现故障，则在该台服务器上的数据将自动切换至备用服务器中，保障监控系统正常运行，有效提高了变电站的工作稳定性，推动了电力调度的自动化。在变电站运行中，监控系统是电力调度自动化的关键，实现了调度自动化的有效监控，推动了变电站的优化运行。总之，五遥技术的应用，变电站监控系统具有较高的实用性、实时性以及可靠性，推动了电力调度自动化发展。

2.4、变电站监控系统的发展

生活水平的提高，人们对变电站安全运行的要求越来越高，可视化在线监控软件的普及应用，已经成为监控系统发展的必经趋势。可视化技术的应用，在监控变电站电力设备过程中，为人们真实展现了图形信息，为人们带来身在现场的感受，提高了电力调度的效率与准确性。

3、总结

总之，在变电站监控系统应用中，图像监控系统的融入，实现了变电站运行的图像监控，实现了数据、录音以及图像的有机融合，提高了电力调度的科学化、实施化，推动了电力调度的自动化。并且，将以五遥技术支撑的监控系统引入变电站中，带动了管理理念与方式的变革，提高了变电站的服务能力，推动了电力事业的发展。最后，监控系统的应用，提高了电力调度的自动化，但是，并不能取代人工，因此，在变电站运行中，配备高专业水准、高专业素养的电力运行人员、调度人员与维护人员，只有这样，才能真正保障变电站的安全、高效运行。

参考文献：

[1]裴春艳.变电站监控系统在电力调度的应用浅析[J].工程技术：文摘版，2016（11）：00110-00110.

[2]郑丽琳.浅析在电力调度中后台监控系统的应用[J].低碳世界，2015（16）：42-43.

[3]李东升.电力调度监控系统的设计与实现[J].消费导刊，2017（5）：120-120.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7f3df319178f9dddd6ed741a.html