# 轧辊用中铬合金铸钢组织和性能的研究

### 论文摘要

本文以轧辊用中铬合金铸钢为研究对象,采用扫描电镜、X射线衍射等分析手段,研究了热处理工艺对合金铸钢材料显微组织和性能的影响。考虑合金元素在钢中起的不同作用,本文设计并浇注了四种成分的试样。通过制定合理的热处理工艺,改善并优化材料的组织和性能,为今后化学成分设计和热处理工艺制定提供理论及数据上的支持。试验结果表明:（1）采用炉底吹氩工艺可以促进钢液中夹杂物的长大和上浮,有效净化钢液。（2）采用FactSage软件计算出四种成分的平衡相图,结果显示由于合金元素的加入,中碳钢进入过共析钢范围。（3）通过测试试样在不同奥氏体化温度和不同保温时间下淬火后的性能,得到不同试样的最佳奥氏体化温度及保温时间。（4）测试并分析淬火试样在不同温度下回火后的微观组织和力学性能,发现合金元素的加入提高了材料的回火稳定性;随着回火温度的增加,硬度呈下降趋势,冲击韧性在高温回火时大幅上升,抗拉强度随回火温度的升高呈下降趋势。（5）对二号试样进行X-ray物相分析得知随奥氏体化温度的升高,试样淬火后残余奥氏体量逐渐增加,含碳量变化不大。随着回火温度的升高,残余奥氏体量呈下降趋势,含碳量逐渐降低。含碳量相同时,铬含量为5%的材料热疲劳性能较好,铬含量为8%时热疲劳性能下降;铬含量相同时,碳含量为0.5%的材料热疲劳性能较好,碳含量为1.1%时,热疲劳性能下降。综合合金元素与热处理工艺对材料组织和性能的影响,确定最佳成分为C:0.50%,Si:0.68%,Mn:0.68%,Cr:5.00%,Mo:0.50%,Ni:0. 40%, V:0.10%。最佳热处理工艺:淬火960℃×50min油淬,回火520℃×75min空冷。热处理后材料的性能为:硬度HRC 51.5,冲击韧性11.9J/cm2,抗拉强度1564 MPa。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 轧辊的失效形式和影响因素分析

- 1.2.1 轧辊剥落

- 1.2.2 轧辊断裂

- 1.2.3 轧辊裂纹

- 1.2.4 轧辊磨损

- 1.2.5 支撑辊的工作条件及失效形式

- 1.3 铬系合金铸钢轧辊简介

- 1.3.1 铸钢轧辊的发展

- 1.3.2 铬系合金铸钢轧辊的发展

- 1.3.3 铬系铸钢轧辊的制备方法

- 1.3.4 铬系铸钢轧辊的特点

- 1.4 耐磨铸钢的研究

- 1.4.1 耐磨铸钢的研究进展

- 1.4.2 耐磨铸钢的研究方向

- 1.4.3 中铬合金耐磨钢的显微组织和力学性能

- 1.5 本课题研究的主要内容及意义

- 1.5.1 研究内容

- 1.5.2 研究意义

- 第二章 实验材料与方法

- 2.1 材料成分设计

- 2.1.1 合金铸钢轧辊成分设计思想

- 2.1.2 合金元素在铸钢轧辊材料中的作用

- 2.1.3 轧辊用中铬合金铸钢成分列表

- 2.2 试样的制备

- 2.3 夹杂物的解决方法

- 2.3.1 夹杂物分析

- 2.3.2 净化措施

- 2.3.3 净化工艺设计

- 2.3.4 熔炼结果与分析

- 2.3.5 光谱分析

- 2.4 热处理工艺设计

- 2.4.1 退火

- 2.4.2 测定临界转变温度

- 2.4.3 最终热处理

- 2.5 力学性能测试

- 2.5.1 硬度测试

- 2.5.2 强度测试

- 2.5.3 冲击韧性测试

- 2.6 显微组织观察及分析

- 2.7 XRD测试原理

- 2.8 热疲劳实验

- 2.9 技术路线

- 2.10 本章小结

- 第三章 实验结果及分析

- 3.1 铸态试样观察

- 3.2 最佳奥氏体化温度的确定

- 3.2.1 淬火温度对铸钢组织和力学性能的影响

- 3.2.2 奥氏体化保温时间对轧辊材料组织和性能的影响

- 3.3 回火工艺对轧辊材料组织和性能的影响

- 3.3.1 回火温度对组织的影响

- 3.3.2 回火温度对硬度和冲击韧性的影响

- 3.3.3 回火对拉伸性能的影响

- 3.4 X-ray物相分析

- 3.4.1 XRD定性分析淬火和回火对相组成的影响

- 3.4.2 XRD定量分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 热疲劳性能

- 4.1 热疲劳试验

- 4.2 热疲劳试验结果及分析

- 4.3 本章小结

- 第五章 铬对轧辊材料组织和性能的影响

- 5.1 铬对铁碳相图的影响

- 5.2 铬对材料组织和性能的影响

- 5.2.1 铬含量对回火后试样硬度和冲击韧性的影响

- 5.2.2 铬含量对回火后试样拉伸性能的影响

- 5.3 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间取得的成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].四辊轧机轧辊轴向窜动分析与控制[J]. 冶金管理 2020(05)

- [2].火车轮轧制用主轧辊环状裂纹原因分析[J]. 大型铸锻件 2020(04)

- [3].轧辊磨削中的常见问题及其处理[J]. 柳钢科技 2020(03)

- [4].轧辊开裂原因浅析[J]. 热处理 2020(05)

- [5].车轮主轧辊工作面裂纹失效分析[J]. 大型铸锻件 2020(06)

- [6].轧辊修复方法的研究[J]. 现代制造技术与装备 2018(01)

- [7].考虑轧辊成本的轧制计划编制与调整[J]. 控制与决策 2017(01)

- [8].高速轧辊磨头偏心套油膜润滑压力的数值求解[J]. 现代机械 2017(02)

- [9].轧辊铸锭的温度场计算机数值模拟[J]. 煤炭技术 2017(05)

- [10].轧辊偏心的间歇采样重复控制补偿[J]. 燕山大学学报 2017(03)

- [11].轧辊轴颈损伤分析及解决对策[J]. 本钢技术 2016(03)

- [12].轧辊偏心信号的辨识及补偿方法研究[J]. 自动化与仪器仪表 2017(08)

- [13].板形矫正轧辊轧制变形的受力分析与仿真研究[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2017(10)

- [14].废旧轧辊再制造新技术填补国内空白[J]. 表面工程与再制造 2016(01)

- [15].基于有限元法的均匀轧辊研究（英文）[J]. 机床与液压 2016(12)

- [16].应用豪克能技术提高轧辊耐磨性和抗疲劳性能应用试验[J]. 现代冶金 2014(05)

- [17].中钢邢机成功再制造国内154吨超大轧辊[J]. 表面工程与再制造 2015(05)

- [18].有效降低森吉米尔轧机轧辊成本的方法[J]. 轧钢 2020(02)

- [19].在轧辊检测中应用涡流和表面波复合探伤[J]. 冶金管理 2020(05)

- [20].冷轧轧辊失效原因分析及改进措施[J]. 金属世界 2020(03)

- [21].积极响应绿色发展 全面树立行业标杆——记邢台德龙机械轧辊有限公司[J]. 环境保护 2019(09)

- [22].离心复合高铬钢轧辊的研究与实践[J]. 中国金属通报 2019(10)

- [23].轧辊精车加工工艺改进[J]. 工具技术 2017(02)

- [24].大型和超大型冶金轧辊再制造技术研究与应用[J]. 中国高新技术企业 2017(07)

- [25].冷连轧过程控制系统轧辊高效管理的实现[J]. 机械设计与制造 2015(12)

- [26].2300线高铬铁报废轧辊在1880线的改制应用[J]. 金属世界 2014(06)

- [27].轧辊及轧辊轴承备品的管理[J]. 河北企业 2015(06)

- [28].轧辊材料疲劳裂纹扩展理论计算与分析[J]. 宝钢技术 2015(04)

- [29].轧辊气雾冷却[J]. 科技创新与品牌 2015(11)

- [30].关于离心轧辊辊身亮斑问题的探讨[J]. 铸造技术 2013(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7f413e6eafc14c88ac759e98.html