# 一种CMOS图像传感器驱动及视频处理技术的研究与实现

### 论文摘要

随着CMOS图像传感器技术的迅速发展,由于CMOS图像传感器不断呈现出的优势,基于CMOS图像传感器的视频设备,在诸多领域,如数码相机、医疗设备、工业监控、航海航天、星敏感器等方面得到了应用,有着广泛的应用前景。本文首先简要介绍了CMOS图像传感器的研究背景以及国内外的发展状况,并研究了CMOS图像传感器的性能特点、工作原理,将CMOS图像传感器和CCD图像传感器的优缺点做出对比。在系统实验中,以Fillfactory公司的IBIS5-A-1300图像传感器为核心,在分析其性能和工作原理的基础上,实现了两种快门模式——卷帘快门和同步快门;基于FPGA硬件设计平台,使用VHDL语言实现对时序的控制,完成对CMOS图像传感器的驱动;基于DSP的高速及灵活的数据传输,通过CMOS图像传感器的SPI接口,完成对CMOS图像传感器的寄存器配置及初始化,为下一步进行视频处理做好准备;为了实现更好的性能和处理的灵活性,本文提出了一种高转换速率、低噪声、低功耗的独立AD模块的设计;以IBIS5-A-1300CMOS图像传感器为成像核心的光电转换单元应用于光电准直测角系统,并通过系统实验,证明该视频处理技术的研究与实现对改善光电准直测角系统的精度起到了一定的作用,这对我们以后设计出低成本、高精度的光电自准直仪是一个有益的尝试。本文最后提出了系统的不足之处和改进方法。本文的研究,是对设计及将CMOS图像传感器应用于其他相关产品进行视频处理的有益尝试。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 引言

- 1.1 CMOS图像传感器及研究背景

- 1.2 CMOS图像传感器的基本构成及工作原理

- 1.3 CMOS图像传感器与CCD的比较

- 1.4 CMOS图像传感器的性能指标

- 1.5 本论文的研究意义和研究内容

- 第二章 IBIS5-A-1300 CMOS图像传感器

- 2.1 IBIS5-A-1300主要的性能指标

- 2.2 成像核心的操作

- 2.3 IBIS5-A-1300的两种快门模式

- 2.4 本章小结

- 第三章 IBIS5-A-1300 CMOS图像传感器驱动时序的设计与实现

- 3.1 时序设计的要求

- 3.2 两种快门模式的驱动时序的设计

- 3.3 IBIS5-A-1300 CMOS图像传感器的驱动时序的实现

- 3.4 三种工作模式下分别获得的图像质量的检测

- 3.5 本章小结

- 第四章 CMOS图像传感器的视频处理

- 4.1 CMOS图像传感器视频信号中的噪声抑制

- 4.2 IBIS5-A-1300 CMOS图像传感器的片载输出放大器

- 4.3 IBIS5-A-1300的ADC转换

- 4.4 独立AD模块的设计

- 4.5 本章小结

- 第五章 基于光电准直测角系统的CMOS图像传感器的应用及实验

- 5.1 系统结构

- 5.2 实验系统组成

- 5.3 光电自准直仪测角精度检测

- 5.4 自准直角度测量精度检查结论

- 5.5 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 论文的研究工作

- 6.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].三星索尼瓜分智能手机图像传感器市场[J]. 传感器世界 2019(10)

- [2].CMOS图像传感器改善灵敏度的工艺研究[J]. 集成电路应用 2020(01)

- [3].智能变焦图像传感器[J]. 传感器世界 2019(12)

- [4].一种用于人眼视线追踪的高速CMOS图像传感器读出方案[J]. 传感器世界 2019(12)

- [5].安森美半导体图像传感器获全球电子成就奖[J]. 传感器世界 2019(11)

- [6].一种图像传感器灰度响应非线性现象校正方法[J]. 制导与引信 2019(03)

- [7].抗辐射低噪声CMOS图像传感器设计技术研究[J]. 传感技术学报 2020(02)

- [8].用于高精度图像传感器的锁相环[J]. 传感技术学报 2020(03)

- [9].一种CMOS图像传感器封装过程中污染物控制方法[J]. 化工设计通讯 2020(04)

- [10].CMOS图像传感器中列随机电报噪声影响因素的研究[J]. 电子技术 2019(01)

- [11].CMOS图像传感器抗电离辐射加固技术研究[J]. 半导体光电 2020(03)

- [12].CMOS图像传感器在太阳磁场观测中的应用研究[J]. 天文学报 2020(04)

- [13].高光谱成像用高速CMOS图像传感器设计[J]. 半导体光电 2020(04)

- [14].面向工业条形码阅读器应用的低成本高性能图像传感器[J]. 传感器世界 2020(06)

- [15].120MXSI/35MMFHDXSMA图像传感器[J]. 传感器世界 2019(07)

- [16].思特威科技推出两款全新工业级CMOS图像传感器[J]. 电子质量 2019(08)

- [17].数字财富[J]. 中国电子商情(基础电子) 2019(09)

- [18].思特威科技推出两款全新工业级CMOS图像传感器[J]. 世界电子元器件 2019(08)

- [19].CMOS图像传感器的γ射线电离辐照实验研究[J]. 机械工程师 2019(11)

- [20].三星加强与小米合作新品，抢占图像传感器市场[J]. 传感器世界 2019(08)

- [21].SC2310T/SC4210T CMOS图像传感器[J]. 传感器世界 2019(08)

- [22].图像传感器及其形成方法[J]. 传感器世界 2019(08)

- [23].基于CCD图像传感器的压缩成像方法[J]. 激光与光电子学进展 2017(11)

- [24].关于CMOS图像传感器封装标准的探讨[J]. 电子产品可靠性与环境试验 2018(01)

- [25].解析CMOS图像传感器技术及未来发展[J]. 电子元器件与信息技术 2018(03)

- [26].X-Class CMOS图像传感器平台[J]. 今日电子 2018(05)

- [27].新市场带来新机遇 CMOS图像传感器增速破纪录[J]. 传感器世界 2018(05)

- [28].最小内窥镜高清图像传感器[J]. 传感器世界 2018(06)

- [29].5T结构全局曝光CMOS图像传感器的研究与设计[J]. 现代计算机(专业版) 2018(31)

- [30].超连续谱光源辐照可见光CMOS图像传感器的实验研究[J]. 红外与激光工程 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7f83d1a971d04f759aec6e51.html