# 粘土钒矿提钒新工艺研究及铝铁的综合利用

### 论文摘要

本文对河南淅川粘土钒矿的提钒工艺进行了详细研究。针对粘土钒矿中SiO2含量太高,焙烧时易结块,可溶性钒转化率低等问题,本课题采用低温硫酸化焙烧法焙烧原矿,然后加水浸出,浸出液利用P204萃取,15%硫酸溶液进行反萃,最后采用铵盐沉钒法沉钒。提钒效果较为理想,该法不仅解决了提钒工艺中的环境污染问题而且使钒的回收率超过80%。本文采用单因素条件实验,对提钒过程进行了详细的研究,其中包括硫酸用量、焙烧时间、焙烧温度及焙砂浸出液固比、浸出温度、浸出时间对钒浸出率的影响。实验发现,钒的浸出率主要受硫酸用量、焙烧温度、焙砂浸出液固比影响。实验确定的最佳焙烧、浸出工艺条件为：焙烧温度：250℃；焙烧时间：1h。最佳浸出工艺条件是：固液比：1：1.25；浸出时间：2h；浸出温度：90℃。在此焙烧—浸出工艺条件下钒的浸出率达到85.88%。浸出液经预处理后采用15%P204+5%TBP+80%磺化煤油作为萃取剂,经7级萃取,每级萃取15min,O:A=1：1,钒的萃取率可达到98%以上。萃取液在O：A=1：1的条件下,经1.5mol/LH2SO4溶液反萃,每级15min,钒的反萃率为98%。反萃液经氯酸钠氧化,氨水调节pH至2左右于95℃反应3h,得到红色沉淀多钒酸铵,多钒酸铵在550℃下于马弗炉锻烧2h,可制得符合国家标准的五氧化二钒。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 钒的物理化学性质

- 1.2 钒的应用

- 1.3 钒资源的现状

- 1.4 提钒工艺的现状

- 1.4.1 国外提钒工艺

- 1.4.2 我国提钒工艺

- 1.5 课题的研究目的、意义及主要内容

- 1.5.1 课题研究的目的和意义

- 1.5.2 课题研究的主要内容

- 第二章 提取钒实验材料及分析方法

- 2.1 实验原料、试剂及仪器设备

- 2.1.1 实验原料

- 2.1.2 实验试剂

- 2.1.3 实验仪器设备

- 2.2 钒分析检测方法

- 2.2.1 仪器分析方法

- 2.2.2 化学分析

- 2.2.2.1 钒矿中钒含量的分析方法

- 2.2.2.2 含钒溶液钒含量的分析方法

- 第三章 原矿球磨工艺的选择

- 3.1 球磨工艺中磨矿时间和磨矿粒度的关系

- 3.2 磨矿粒度对钒浸出率的影响

- 3.3 球磨工艺中添加剂对钒浸出率的影响

- 3.4 小结

- 第四章 焙烧工艺研究

- 4.1 原理部分

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验药品及设备仪器

- 4.2.1.1 实验仪器

- 4.2.1.2 实验试剂

- 4.2.2 实验过程

- 4.2.3 实验结果及分析

- 4.2.3.1 焙烧温度对钒的浸出率影响

- 4.2.3.2 焙烧时间与钒浸出率的影响

- 4.4 小结

- 第五章 浸出工艺研究

- 5.1 钒浸出的热力学和动力学机理分析

- 5.1.1 浸出过程的热力学分析

- 5.1.2 浸出过程动力学机理分析

- 5.2 浸出实验部分

- 5.2.1 实验药品及设备仪器

- 5.2.2 实验操作

- 5.3 实验结果与讨论

- 5.3.1 浸出温度对浸出率的影响

- 5.3.2 浸出时间对浸出率的影响

- 5.3.3 液固比对浸出率的影响

- 5.3.4 搅拌速率对浸出率的影响

- 5.3.5 综合实验

- 5.4 本章小结

- 第六章 萃取与反萃

- 6.1 实验原理

- 6.2 萃取实验部分

- 6.3 结果与讨论

- 6.3.1 浸出液PH值对萃取率的影响

- 6.3.2 萃取相比对萃取率的影响

- 6.3.3 萃取剂的浓度对萃取率的影响

- 6.3.3.1 P204的浓度对萃取率的影响

- 6.3.3.2 TBP的浓度对萃取率的影响

- 6.3.4 震荡时间及震荡强度对萃取率的影响

- 6.3.5 温度对萃取率的影响

- 6.3.6 萃取级数确定

- 6.3.7 反萃剂浓度对反萃取率的影响

- 6.4 本章小结

- 第七章 沉钒工艺研究

- 7.1 实验原理

- 7.2 实验过程

- 7.3 红钒热解

- 7.4 实验结果与分析

- 7.4.1 pH值对沉钒率的影响

- 7.4.2 沉钒反应温度的影响

- 7.4.3 沉淀时间的影响

- 第八章 硫酸铝铵生产工艺

- 8.1 实验原理

- 8.2 实验部分

- 8.2.1 实验仪器与试剂

- 8.2.2 工艺流程

- 8.2.3 实验操作

- 8.2.4 产品的XRF表征

- 第九章 提钒萃余液制取铁红的研究

- 9.1 实验原理

- 9.2 实验部分

- 9.3 实验主要检测方法

- 9.3.1 离子检测

- 9.3.2 铁红产品检测（XRD）

- 第十章 扩大试验及物质平衡

- 10.1 工艺流程图

- 10.2 扩大试验

- 10.2.1 扩大试验方法及设备

- 10.2.2 扩大试验结果及物质平衡讨论

- 10.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].150T转炉粗氧提钒工艺研究[J]. 北方钒钛 2017(01)

- [2].钒泥浸出提钒工艺的研究[J]. 化工管理 2020(10)

- [3].钒渣提钒行业清洁生产评价指标体系的建立[J]. 环境生态学 2020(10)

- [4].提钒尾气的治理[J]. 铁合金 2018(02)

- [5].高纯提钒新工艺——革命性的突破[J]. 中国经贸导刊 2017(07)

- [6].150 t提钒转炉氧枪改造实践[J]. 河南冶金 2017(02)

- [7].提钒技术研究进展[J]. 化工进展 2016(S1)

- [8].钒钛磁铁矿提钒工艺研究进展[J]. 中国有色冶金 2016(04)

- [9].减少提钒系统废水研究[J]. 四川冶金 2013(04)

- [10].MES在承钢120吨提钒炼钢厂的应用[J]. 北方钒钛 2013(04)

- [11].提钒钢轧一厂简介[J]. 北方钒钛 2013(04)

- [12].钒钛磁铁矿提钒技术研究现状与展望[J]. 北方钒钛 2020(01)

- [13].含钒钢渣提钒利用研究[J]. 矿产综合利用 2020(06)

- [14].页岩提钒尾渣-赤泥混合煅烧制备地聚物研究[J]. 有色金属(冶炼部分) 2020(04)

- [15].钒矿中提钒工艺与钒含量检测技术研究[J]. 广州化工 2020(10)

- [16].钙化提钒尾渣对铬矿烧结工艺影响的实验研究[J]. 四川冶金 2020(04)

- [17].我国钒页岩提钒技术研究现状及前景[J]. 金属矿山 2020(10)

- [18].湘西石煤碱浸提钒研究[J]. 广州化工 2017(14)

- [19].我国石煤提钒废水的处理现状与展望[J]. 化工环保 2016(01)

- [20].提钒用旋流氧枪喷头的数值模拟[J]. 四川冶金 2014(03)

- [21].我国石煤提钒的技术开发及努力方向[J]. 矿冶工程 2012(05)

- [22].石煤提钒工艺的研究应用现状[J]. 中国有色冶金 2011(02)

- [23].钒钛磁铁矿提钒工艺发展历程及趋势[J]. 中国有色冶金 2011(06)

- [24].石煤提钒浸出过程研究现状与展望[J]. 稀有金属 2010(01)

- [25].石煤提钒的现状与研究[J]. 河南化工 2010(05)

- [26].提钒-炼钢生产调度的优化与仿真研究[J]. 技术经济 2010(05)

- [27].石煤提钒工艺研究进展[J]. 甘肃冶金 2010(04)

- [28].石煤提钒的生产工艺及污染治理措施[J]. 环保科技 2010(03)

- [29].提钒尾渣深度提钒技术研究[J]. 北方钒钛 2018(01)

- [30].150吨提钒转炉冷料结构优化[J]. 冶金管理 2019(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7f957986c1e8b6dd9baee8df.html