# 建筑基坑板桩墙支护模型试验装置的制作与研究

论文题目: 建筑基坑板桩墙支护模型试验装置的制作与研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 采矿工程

作者: 苏晓科

导师: 俞晓

关键词: 基坑工程,试验装置,板桩墙模型,模型试验,模型箱

文献来源: 武汉科技大学

发表年度: 2005

论文摘要: 随着高层和高耸建筑物的发展,深基坑开挖支护技术的应用和研究日益重要,但是,由于深基坑工程的复杂性和不确定性,关于深基坑支护技术至今还未整理出一套系统的理论和设计方法,在设计和施工中还存在着很多的问题。在基坑工程设计方法发展的过程中,国内外学者都曾进行了较多的研究,包括室内模型试验、现场实测和理论探讨都有不同的进展。模型试验技术是研究和解决岩土工程问题的重要手段,在国内外已得到了广泛应用,并在工程科研、设计及论证中发挥了重要作用。其中室内模型试验相对要简单,可操作性强,可重复性高,能够很好的反应支护结构应力、变形和位移等各方面的相互关系。简要叙述了深基坑工程分析与计算中的有关问题,以悬臂式支护结构为例,介绍了基坑支护结构的设计计算方法,并分析了过去支护结构设计中存在的主要问题——对支护结构位移影响的考虑甚为欠缺。深基坑支护室内模型试验装置由主体试验架、模型箱、板桩墙模型及配套装置组成,主要用于非饱和土中基坑模拟开挖的室内试验研究,支护模型可以是悬臂式或拉锚式,并可用于锚杆的受力分析。试验装置首次运用微型高频土压力传感器测量模型板上土压力,测试结果更加精确。介绍了板桩墙支护系统的设计和制作过程,特别是减摩装置和止砂措施,成功的解决了模型板自由位移和开挖过程中的漏砂问题。另外,还讨论了位移测试系统和加载装置,由YS-1型高压固结仪加工改装的加载装置轻巧灵便,易于调整,能够很好的控制加载大小。最后,运用该装置进行基坑模拟开挖的试验,主要介绍了试验的准备工作、试验设计和试验目的,并给出了详细的试验步骤,以供参考,初步研究了支护侧土体位移和模型板位移及土压力的变化情况。试验过程和结果表明该装置设计合理、效果理想,能够运用于对岩土工程模型的室内试验研究。

论文目录:

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 前言

1.2 基坑室内模型试验的研究概况

1.2.1 室内模型试验的必要性

1.2.2 模型试验的发展现状

1.3 本文研究的主要内容

第二章 基坑支护理论及存在的主要问题

2.1 基坑支护理论

2.1.1 基坑支护理论的发展概况

2.1.2 基坑围护结构的类型

2.1.3 基坑工程的失效模式

2.1.4 基坑工程的分析与计算简介

2.2 土压力计算理论的简介

2.2.1 经典土压力计算理论

2.2.1.1 朗肯土压力理论

2.2.1.2 库仑土压力理论

2.2.1.3 静止土压力理论

2.2.2 经典土压力理论的局限性

2.2.2.1 经典土压力理论给出的是极限值

2.2.2.2 经典土压力理论只能计算刚性界面上的接触压力

2.2.2.3 经典土压力理论是在平面应变条件下的解答

2.2.3 对土压力计算的一些讨论

2.3 悬臂式板桩墙支护体系简介

2.3.1 悬臂式板桩墙插入深度的计算

2.3.2 悬臂支护桩桩顶位移计算

2.3.3 坑底隆起变形计算

2.4 存在的主要问题

第三章 室内模型试验装置

3.1 概述

3.2 试验架

3.3 模型箱系统的制作

3.3.1 模型箱

3.3.2 微型土压力盒

3.3.2.1 CYG0515 微型土压力传感器

3.3.2.2 灵敏度系数的确定

3.3.2.3 标定结果及计算分析

3.3.3 板桩墙模型

3.3.3.1 模型板基本参数

3.3.3.2 减摩装置和止砂措施

3.3.3.3 土压力盒的安装

3.4 加载装置

3.5 位移测试系统

3.6 本章小结

第四章 悬臂式板桩墙支护模型的室内试验

4.1 室内试验的准备工作

4.1.1 室内试验所用的仪器装置

4.1.2 室内试验方法

4.2 室内试验研究

4.2.1 试验设计

4.2.2 试验目的

4.2.3 试验步骤

4.3 试验结果及分析

4.3.1 位移

4.3.2 土压力

4.4 试验装置效果分析

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 有待进一步探讨的问题

参考文献

发布时间: 2006-03-22

参考文献

- [1].基于板桩墙支护的基坑开挖模型试验的三维数值分析及变形预测[D]. 林鹏.华东交通大学2008

- [2].气液复合加载的岩爆模型试验研究[D]. 马能.武汉理工大学2015

- [3].深部岩体分区破裂形成机制的模型试验与分析研究[D]. 曹冠华.山东大学2013

- [4].水平受荷斜桩基础性状模型试验及分析研究[D]. 袁廉华.浙江大学2012

- [5].非饱和土坡面降雨非正交入渗室外模型试验与数值分析[D]. 李腾年.天津大学2016

- [6].强湿陷性黄土模型试验材料的研制与黄土地基单桩承载行为研究[D]. 张延杰.兰州交通大学2011

- [7].考虑异形效应的Y形桩承载机理模型试验研究[D]. 杨权威.河南理工大学2016

- [8].裂隙岩体渗流—传热耦合模型试验及数值模拟研究[D]. 田鲁鲁.北京交通大学2010

- [9].悬臂式板桩墙支护结构的极限分析方法研究[D]. 朱俊凤.中国地质大学(北京)2016

- [10].预应力钢筋混凝土T型板桩在某基坑支护设计中的应用研究[D]. 付文龙.广州大学2016

相关论文

- [1].基于板桩墙支护的基坑开挖模型试验的三维数值分析及变形预测[D]. 林鹏.华东交通大学2008

- [2].深基坑板桩支护模型试验研究[D]. 张峰.武汉科技大学2007

- [3].深基坑支护方案优选方法研究[D]. 杨子胜.太原理工大学2005

- [4].天津地铁基坑支护结构研究[D]. 朱川鄂.西南交通大学2005

- [5].深基坑工程支护方案的可靠性分析及优选研究[D]. 杨振放.长安大学2005

- [6].深基坑土钉和土锚杆支护机理模型试验研究[D]. 刘欢.武汉大学2005

- [7].基坑支护土压力和变形的试验研究[D]. 葛帆.武汉大学2005

- [8].深基坑土钉、土锚联合支护模型试验及机理研究[D]. 段韬.武汉大学2005

- [9].深基坑土钉支护结构的工作性能及其设计研究[D]. 胡贺松.中南大学2005

- [10].深基坑动态设计及信息化施工技术研究[D]. 刘国辉.中南大学2005

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7f95f5a736d305367db30823.html