# 微合金化高锰钢的应用研究

### 论文摘要

高锰钢在水韧处理后组织为单一的奥氏体,它具有冲击韧性比较高的特点,一般情况下很少发生脆性断裂。它具有耐磨的特性,在强冲击条件下,表层迅速产生加工硬化,硬度达到500HB-700HB。所以,被广泛应用于承受冲击较大的零部件上,如履带板、颚式破碎机的颚板、挖掘机的斗齿、球磨机衬板等。合金化是提高奥氏体钢耐磨性的有效途径之一。国内外的研究趋势是在传统的高锰钢上加入Cr、Mo等合金元素对奥氏体进行强化以增强其形变硬化能力,从而提高其耐磨性能。而对微合金化高锰钢的组织和性能研究较少,本文则针对该方向进行研究,具有一定的理论意义和现实意义。本文研究的微合金化高锰钢是一种新型的耐磨钢铁材料,它是在常规的高锰钢基础上适当加入微合金元素硼、铬、稀土而获得的。本研究的分析试样均取自现场生产铸件（球磨机筒部衬板、颚式破碎机鄂板、推土机铲刃）,并采用不同的水韧处理工艺,分析比较各种条件下的材料组织和耐磨性。具体研究内容有：（1）热处理工艺对颚式破碎机鄂板,球磨机衬板,推土机铲刃等铸件耐磨性的影响；（2）加入铬及硼等微合金元素高锰钢的流动性、线收缩、金相组织、硬度、冲击韧性的测定与研究；（3）分析具有新鲜磨损表面的零件残体,判断零件磨损类型及分析失效原因。本文通过将实验室的研究与实际使用零件的磨损过程结合起来,具有一定的理论意义和现实意义。实验结果表明：1.经过微合金化后的高锰钢铸件,其耐磨性能得到了提高,与普通高锰钢铸件相比,微合金化高锰钢鄂板寿命提高了2.3倍；球磨机衬板寿命至少提高了0.2倍；铲刃寿命提高0.3倍；2.微合金化元素B、Cr、RE改善了高锰钢的组织和性能,是颚式破碎机鄂板,球磨机衬板,推土机铲刃寿命提高的主要原因。3.不同的热处理工艺对高锰钢的冲击韧性和韧脆转变温度有很大影响,1080℃水韧处理时,微合金化高锰钢的韧脆转变温度为-40℃；1050℃水韧处理时韧脆转变温度为0℃；3.通过透射电镜分析可知,水韧处理后微合金化高锰钢的组织为奥氏体和合金碳化物。碳化物以（Fe,Cr）3C,（Fe,Mn）3C或者（Fe,Cr,Mn）3C结构存在；而硼化物在晶界上以M23（C,B）6形式析出。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 附表A

- 第1章 绪论

- 1.1 高锰钢的发展历史

- 1.1.1 传统高锰钢

- 1.1.2 高锰钢的研究状况

- 1.2 高锰钢的化学成分

- 1.2.1 高锰钢的化学成分标准

- 1.2.2 高锰钢的化学成分对组织和性能的影响

- 1.3 高锰钢的组织和性能

- 1.3.1 高锰钢的组织

- 1.3.1.1 铸态组织

- 1.3.1.2 水韧组织

- 1.3.1.3 加工硬化组织

- 1.3.2 高锰钢的性能

- 1.3.2.1 高锰钢的加工硬化

- 1.3.2.2 高锰钢的力学性能

- 1.3.2.3 高锰钢的铸造性能

- 1.4 高锰钢的热处理

- 1.4.1 水韧处理温度

- 1.4.2 水韧处理保温时间

- 1.5 高锰钢的合金化

- 1.5.1 合金化的目的

- 1.5.2 合金化的方法

- 1.6 高锰钢衬板的应用和发展

- 1.6.1 国外衬板材料的发展概况

- 1.6.2 国内衬板材料的研究发展

- 1.7 本文研究的内容、目的和意义

- 1.7.1 研究目的、意义

- 1.7.2 研究内容

- 第2章 试验材料及方法

- 2.1 微合金化高锰钢铸件的化学成分

- 2.2 微合金化高锰钢的热处理工艺

- 2.3 试验方法

- 2.3.1 铸造

- 2.3.2 性能测试和金相组织观察

- 2.3.3 废件取样分析

- 第3章 实验结果及分析

- 3.1 微合金化高锰钢的铸造性能

- 3.1.1 流动性

- 3.1.2 线收缩

- 3.2 热处理工艺对微合金化高锰钢组织和力学性能的影响

- 3.2.1 鄂式破碎机鄂板

- 3.2.1.1 材料的金相组织

- 3.2.1.2 材料的力学性能

- 3.2.2 球磨机衬板

- 3.2.2.1 材料的金相组织

- 3.2.2.2 材料的力学性能

- 3.2.3 推土机铲刃

- 3.2.3.1 材料的金相组织

- 3.2.3.2 材料的力学性能

- 3.3 影响微合金化高锰钢力学性能的因素

- 3.3.1 铬、硼、稀土元素对高锰钢力学性能的影响

- 3.3.2 水韧处理工艺对微合金化高锰钢力学性能的影响

- 3.4 微合金化元素在高锰钢中的存在形式及分布

- 第4章 微合金化高锰钢铸件的磨损分析

- 4.1 磨损机理介绍

- 4.1.1 冲击磨损

- 4.1.2 磨料磨损

- 4.2 微合金化高锰钢鄂板的主要失效形式

- 4.2.1 宏观断裂

- 4.2.2 磨料磨损

- 4.2.3 脆性相剥落

- 4.2.4 宏观剥落

- 4.3 微合金化高锰钢鄂板磨损形貌分析

- 4.4 微合金化高锰钢耐磨性的探讨

- 第5章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 发表论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7f9bca4dab8f952accfc3c74.html