# OPLC在云南省煤矿安全远程监测系统的设计应用

### 论文摘要

煤矿安全生产是关系煤炭工业持续健康发展的头等大事,对煤矿安全的生产参数如瓦斯、负压等进行监测,了解矿山的实时状况,便于煤矿管理人员协调安全防护、生产指挥、计划管理。本文以云南省煤矿安全远程监测系统为模型,阐明OPLC在该系统中的设计技术。全文的主要内容如下: 本文在综述了常用的远程监测技术及国内煤矿企业监测技术发展的基础上,针对目前云南省煤矿安全监测系统不能远程监测、计算机不能正常运行的问题,介绍以OPLC为核心控制器,以SMS（Short Message Service）短消息服务为通信方式实现远程监测的设计方案。文中重点论述了VISILOGIC软件平台的编程技术及本系统中OPLC的主要子程序。OPLC的主要子程序包括数据采集和数据解析子程序,设置分站信息、删除分站子程序、数据处理子程序、SMS子程序、查看分站子程序。 SMS是当前最流行的一种通讯技术,一创建就被确定为GSM全球通无线移动通讯系统（Global System for Mobile Communications）的标准。通过它,移动电话之间可以互相收发短消息,短消息的内容可以是文本、数字或二进制非文本数据。GSM标准中定义的点-点短消息服务使得短消息能在移动台和短消息服务中心之间传递。一则SMS信息最多可达160个字节（大约70个汉字）,与大约1秒钟的语音呼叫所占用的空间相当,故而其通讯费用十分低廉。SMS是GSM中唯一不要求建立端-端业务路径的业务,即使移动台已处于完全电路通信情况下仍可进行短消息传输,故其通讯可靠。 以色列 UNITRONICS公司生产的OPLC（Operator Panel and Programmable logiccontroller）将控制面板和可编程控制器结合起来,易于编程也易于操作。这种PLC+HMI的设计观念节省了配线、输入输出点及程序设计时间。OPLC内置的PSTN、GSM、GPRS、CDMA MODEL驱动功能,可实现数据远程传输。 本系统利用SMS具有随时在线、覆盖范围广的特点,很好地实现了煤矿安全远程监测功能,在煤矿安全的监控中心可以随时了解矿山的实

### 论文目录

- 摘 要

- ABSTRACT

- 第一章 绪 论

- §1.1 本课题的提出及意义

- §1.2 煤矿监测监控技术的国内外动态

- §1.2 ．1 监测监控技术的发展

- §1.2 ．2 信号传输方式的发展

- §1.2 ．3 监控系统的一般情况

- §1.3 本课题的难点与创新

- 第二章 远程监测技术

- §2.1 远程监测技术简介

- §2.2 通讯方式

- §2.2 ．1 利用现有网络实现的无线通信

- §2.2 ．2 通过专用无线收发设备建立无线局域网

- §2.2 ．3 利用收发集成芯片在监测站端实现的无线通信

- §2.3 监测站的设计

- §2.3 ．1 基于单片机的设计方式

- §2.3 ．2 基于DSP的设计实现方式

- §2.3 ．3 基于MPU的设计方式

- §2.4 GSM／SMS技术

- §2.4 ．1 SMS原理

- §2.4 ．2 SMS特点及应用

- 第三章 系统总体设计方案

- §3.1 当前云南省煤矿安全监测系统方案分析

- §3.2 本课题系统设计方案

- §3.2 ．1 核心控制器的选择

- §3.2 ．2 远程通讯的实现

- §3.3 系统总体结构

- §3.3 ．1 系统功能

- §3.3 ．2 系统设计原则

- §3.3 ．3 系统结构

- §3.4 系统现场仪表

- 第四章 VISILOGIC软件平台

- §4.1 Visilogic简介

- §4.2 Visilogic中硬件配置

- §4.3 Visilogic中梯形图编辑器

- §4.4 Visilogic中HMI编辑器

- §4.5 本系统中应用到的核心编程技术

- §4.5 ．1 PROTOCOL协议在Visilogic中的使用

- §4.5 ．2 数据库在Visilogic中的使用

- §4.5 ．3 SMS在Visilogic中的使用

- 第五章 本课题主要子程序的设计

- §5.1 数据采集和数据解析子程序

- §5.2 设置分站信息、删除分站子程序

- §5.3 数据处理子程序

- §5.4 SMS子程序

- 第六章 结束语与展望

- §6.1 结束语

- §6.2 展望

- 致 谢

- 参考文献

- 附录A 攻读学位期间发表论文目录

### 相关论文文献

- [1].市政府办公室关于进一步加强全市煤矿安全生产工作的通知[J]. 徐州市人民政府公报 2016(12)

- [2].《煤矿安全》投稿指南[J]. 煤矿安全 2019(12)

- [3].砥砺奋进 铸就辉煌 庆祝国家煤矿安全监察体制创建二十周年[J]. 中国煤炭 2019(12)

- [4].砥砺奋进 煤矿安全生产取得历史性成就[J]. 中国煤炭 2019(12)

- [5].煤矿安全与科研管理实践[J]. 当代化工研究 2020(01)

- [6].《煤矿安全》投稿指南[J]. 煤矿安全 2020(01)

- [7].煤矿安全生产中工程质量管理的作用探究[J]. 石化技术 2020(01)

- [8].煤矿应急管理与求援组织——评《煤矿安全生产应急管理》[J]. 矿业研究与开发 2020(01)

- [9].关于煤矿安全生产的研究[J]. 水力采煤与管道运输 2019(04)

- [10].提升煤矿安全生产能力分析探讨[J]. 水力采煤与管道运输 2019(04)

- [11].关于煤矿生产技术管理与煤矿安全生产的分析[J]. 数字通信世界 2020(02)

- [12].煤矿安全隐患动态分级闭环管理方法及应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(22)

- [13].《煤矿安全》投稿指南[J]. 煤矿安全 2020(02)

- [14].煤矿机电技术管理在煤矿安全生产中的应用[J]. 决策探索(中) 2020(01)

- [15].煤矿地测工作存在的问题及应对策略[J]. 江西化工 2020(01)

- [16].质量标准化工作在煤矿安全生产的重要地位[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(19)

- [17].试论如何加强煤矿信息化建设保障煤矿安全生产[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(19)

- [18].《煤矿安全》投稿指南[J]. 煤矿安全 2020(05)

- [19].《煤矿安全》投稿指南[J]. 煤矿安全 2020(04)

- [20].浅析机电技术管理在煤矿安全生产中的应用[J]. 石化技术 2020(03)

- [21].煤矿安全生产中技术管理完善的有效措施[J]. 西部探矿工程 2020(03)

- [22].论煤矿安全生产的思想政治教育体系构建[J]. 法制博览 2020(11)

- [23].浅析基于信息化技术的煤矿安全生产评价体系构建[J]. 科学技术创新 2020(13)

- [24].我国煤矿安全生产70年经验成效、形势分析及展望[J]. 中国煤炭 2020(05)

- [25].行为安全管理在煤矿安全生产管理中的应用[J]. 当代化工研究 2020(09)

- [26].关于高职采矿人才煤矿安全素质培养的研究[J]. 职业技术 2020(06)

- [27].煤矿安全文化影响因素重要度模糊评价[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(21)

- [28].煤矿安全生产管理理念及实践分析[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(21)

- [29].煤矿安全生产异常信息管理[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(21)

- [30].调度信息化在煤矿安全生产中的重要性[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(22)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/800dcdea3d5d0f87cf6e8298.html