# 新型环保建材在建筑中的应用

中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司山西太原030001

摘要：新型环保建材是区别于传统的砖瓦、灰砂石等建材的建筑材料新品种，包括的品种和门类很多。从功能上分，有墙体材料、装饰材料、门窗材料、保温材料、防水材料、粘结和密封材料，以及与其配套的各种五金件、塑料件及各种辅助材料等。从材质上分，不但有天然材料，还有化学材料、金属材料、非金属材料等等。新型建材具有轻质、高强度、保温、节能、节土、装饰等优良特性。采用新型建材不但使房屋功能大大改善，还可以使建筑物内外更具现代气息，满足人们的审美要求。

关键词：新型；环保建材；应用发展

一、新型环保建材的特点

首先新型环保建材重量较轻，减轻了建筑屋的整体重量，降低了施工的难度,满足建筑物的力学性能、实用功能以及耐久性的要求；

其次新型的保温隔热材料具有更低的导热系数，使用这类材料的建筑在带给人们更舒适生活的同时也降低了人们对能源的消耗，节能性好；

满足建筑物的力学性能、实用功能以及耐久性的要求；

再次，新型环保材料对自然有亲和性，符合可持续发展的原则，可反复利用或容易被自然代谢；能够为人类构建温馨、舒适、健康、便捷的生存环境。

作为现代建筑工程重要物质基础的新型建材，国际上称为健康建材、绿色建材、环境建材、生态建材等。

二、新型环保建材种类

新型环保建材主要包括：新型墙体材料、新型防水密封材料、新型保温隔热材料、装饰装修材料等。

1、墙体保温材料

墙体特别是外墙的传热在建筑物总体传热中占比例最大，我国多采用保温节能墙体。墙体保温根据保温层位置的不同可分为：外墙外保温、外墙内保温和中空夹心复合墙体保温等三种。目前我国的外墙保温技术发展很快，是节能工作的重点。外墙保温技术的发展与节能材料的革新是密不分的，建筑节能以发展新型节能建材为前提，必须足够的保温隔热材料作基础。而节能材料的发展必须与外墙保温技术相结合，才能真正发挥其作用。目前建筑用保温、隔热材料主要有岩棉、矿渣棉、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、加气混凝土及胶粉聚苯颗粒浆料等。这些材料的生产、制作都需要采用特殊的工艺、特殊的设备，而不是传统技术所能及的。值得一提的是胶粉聚苯颗粒浆料是将胶粉料和聚苯颗粒轻骨料加水搅拌成浆料，抹于墙体外表面，形成无空腔保温层。聚苯颗粒骨料是采用回收的废聚苯板经粉碎制成，而胶粉料掺有大量的粉煤灰，是一种废物利用、节能环保的材料。

2、新型防水材料

防水材料是建筑业及其他相关行业所需要的重要功能材料，在建筑环保中起着重要作用。

1）防水涂料是建筑上常用的防水措施之一。防水涂料目前主要有三种：合成高分子类防水涂料如聚氨酯防水涂料，这是目前使用最为广泛和最为成功的防水涂料；沥青基防水涂料，主要有皂液化沥青和水性石棉沥青防水涂料，目前出现的一类新的是膨润土沥青乳液，也使比较实用的一种；改性沥青类是使用较早的一类，主要有水性聚氯乙烯焦油防水涂料和聚氯乙稀弹性防水涂料。

2）改性沥青卷材主要有以下几种，APP卷材（用无规聚丙烯或聚烯烃类聚改性沥青，两面覆以隔离材料所制成的改性沥青防水卷材）、SBS卷材（以聚酯毡或玻纤毡为胎基，用苯乙烯一丁二烯一苯乙烯改性沥青两面覆以隔离材料所制成的改性沥青防水卷材）以及自粘橡胶沥青防水卷材和改性沥青聚乙烯胎防水卷材。

3、新型门窗材料

目前，对门窗的节能处理主要是改善材料的保温隔热性能和提高门窗的密闭性能。从门窗材料来看，近些年出现了铝合金断热型材、铝木复合型材、钢塑整体挤出型材、塑木复合型材以及UPVC塑料型材等一些技术含量较高的节能产品。其中使用较广的是UPVC塑料型材，它所使用的原材料是高分子材料―硬质聚氯乙烯。不仅生产过程中能耗少、无污染，而且材料导热系数小，多腔体结构密封性好，因而保温隔热性能好。我国从20世纪90年代以后塑料门窗用量不断增大，正逐渐取代钢、铝合金等能耗大的材料。为了解决大面积玻璃造成能量损失过大的问题人们运用了高新技术，将普通玻璃加工成中空玻璃、镀膜玻璃（包括反射玻璃、吸热玻璃）、高强度LOW2E防火玻璃（高强度低辐射镀膜防火玻璃）、采用磁控真空溅射方法镀制含金属银层的玻璃以及最特别的智能玻璃。

三、环保性建筑材料的发展

1、提倡清洁生产

减少建材生产对地球环境和生态平衡的负面影响，现代社会经济发达、基础建设设施规模庞大，建筑材料的大量生产和使用一方面为人类构筑了丰富多彩、便捷的生活设施，但同时其发展是以能源的过度消耗和环境污染为代价的。因此，要保护环境，实现可持续的建筑设计，就必须把原材料对环境造成的影响，加入衡量建筑的价值体系中去。

2、节约资源，降低能耗

按广义生命周期的观点，建材能耗包括：建材生产、建筑物营运、建筑物的日常使用、建筑物的拆除接替、建材再利用等方面能耗。加工越细致和制造过程越复杂的产品和材料，通常要在生产过程中消耗更多的能源。一般来说，耐久性越好的材料，导致室内污染越少。就地加工，减少使用金属、混凝土之类加工程度高、耗能大的建材，重新开发短寿易耗废材料。选择再处理较少的建筑材料，或者选择那些对其维护只产生最小环境影响的材料。

3、遵循国家的环保法

室内装修的环境污染问题已引起国家的重视。国家质监局等部门也公布实施了《室内装修材料人造板及制品中有害物质限量》等一系列环保法规，应努力执行。应选用已经通过环保管理认证的材料；减少设计中色彩鲜艳石材的应用；多采用优质聚酯漆和环保型硝基漆，减少或杜绝在空气中流通较差的房间使用醇酸油漆的数量。当然，不同的建筑类型有不同的设计标准，但健康和无害化应该是普遍的原则。

四、结语

我国建筑行业经过几十年的改革发展，使得建筑材料的质量及性能得到了很大的改善。节能环保工作不仅需要提高建筑设计师的全生命周期意识，还应提高房地产开发商和市民的的节能环保意识，只有全社区共同关注并重视节能环保问题，建筑节能环保工作才能出现新局面。材料的革新往往引起技术上的革命。我们相信，大力推广环保建材，运用现代高科技手进行设计，采用无污染的生产技术，必将将为人类为社会做出贡献。在设计与做法上力求做到人与自然的协调，为共同发展造出优美和谐的绿色家园。

参考文献

[1]蔡珞.我国城市建筑节能的思考与研究[j].华北科技学院学报，2005，27（4）：26-28.

[2]高久长.建筑节能的几点思考[j].城市开发，2005，11（4）：15-16.

[3]曹伟.生态建材生态建筑发展战略[j].新建筑，2001，15（5）：108-109.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/80115135d1d8675aefd4615b.html