# 预制空心板桥建模技术研究及试验验证

### 论文摘要

本文以一座跨径为20米的预制空心板简支梁桥为依托,采用空间有限元软件理论计算与实桥荷载试验相结合的方法,开展了预制空心板简支梁桥建模技术研究。主要研究工作及成果如下:1、概述预制空心板桥的产生和发展,并对其主要特点进行综述,介绍国内对预制空心板桥上部结构有限元计算的研究和现状,提出存在的问题和本论文的主要工作。2、采用梁格法建立了预制空心板简支梁桥的空间有限元模型。3、开展了横向连接方式、横梁数量、铺装层、支座、护栏等参数的敏感性分析,得出影响预制空心板桥上部结构计算的敏感因素。结果表明:主梁间的连接方式和支座这两个因素对荷载横向分布影响较大,栏杆次之,铺装层影响较小;对于跨径为20m的预制空心板桥而言,只要横梁间距不大于2m,对计算结果的影响可忽略。4、实桥静载试验与理论计算的对比分析表明:在按照现场试验布置荷载作用下,无论是正载还是偏载,都是横向为刚接的模型的计算结果与实验数据更接近,而弹性支撑的计算结果比一般支撑的计算结果稍好些,这说明横向连接为刚接且支撑为弹性的有限元模型更符合该类桥梁的实际受力状况。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 预应力混凝土空心板桥简介

- 1.2 梁式桥上部结构有限元计算

- 1.2.1 有限单元法简介

- 1.2.2 梁式桥上部结构有限元计算方法

- 1.3 梁式桥上部结构有限元计算的研究

- 1.4 论文研究的目的与内容

- 1.4.1 研究目的

- 1.4.2 本论文研究的主要内容

- 第二章 空心板桥空间分析的梁格法

- 2.1 梁格法的基本原理

- 2.2 空心板简支梁桥的结构性能

- 2.3 空心板简支梁桥的梁格分析

- 2.3.1 梁格结构

- 2.3.2 截面特性

- 2.4 有限元模型的建立

- 2.4.1 有限元模型的建立

- 2.4.2 有限元模型的横向分布影响线

- 2.4.3 有限元模型主梁纵向影响线

- 2.4.4 小结

- 第三章 空心板桥上部结构计算的参数敏感性分析

- 3.1 横向连接方式

- 3.1.1 上部结构横向联接构造分析

- 3.1.2 跨中荷载横向分布影响线

- 3.1.3 跨中纵向应力影响线

- 3.1.4 小结

- 3.2 横向虚拟梁的数量

- 3.2.1 跨中荷载横向分布影响线

- 3.2.2 跨中纵向应力影响线

- 3.2.3 小结

- 3.3 铺装层

- 3.3.1 跨中荷载横向分布影响线

- 3.3.2 跨中纵向应力影响线

- 3.3.3 小结

- 3.4 支座

- 3.4.1 板式橡胶支座及其刚度的模拟计算

- 3.4.2 一般支撑与弹性支撑计算结果对比

- 3.4.3 弹性支撑刚度参数敏感性

- 3.4.4 小结

- 3.5 护栏

- 3.5.1 跨中荷载横向分布影响线

- 3.5.2 跨中纵向应力影响线

- 3.5.3 小结

- 3.6 本章小结

- 第四章 实桥荷载试验验证研究

- 4.1 实桥概况

- 4.2 实桥建模分析及计算结果

- 4.2.1 模型的建立

- 4.2.2 计算结果

- 4.3 荷载试验

- 4.3.1 测试内容

- 4.3.2 试验截面及测点布置

- 4.3.3 试验工况

- 4.3.4 静载试验相关结构计算

- 4.3.5 试验加载

- 4.3.6 静载试验结果及分析

- 4.4 模型分析结果与现场试验结果的比较

- 4.5 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 在学期间发表的论著及取得的科研成果

### 相关论文文献

- [1].双向预应力预制空心板在房屋建筑结构施工中的应用研究[J]. 城市住宅 2020(04)

- [2].桥梁预制空心板预埋钢筋施工质量控制分析[J]. 建材与装饰 2018(15)

- [3].预制空心板梁成品质量的改进探讨[J]. 江西建材 2017(12)

- [4].桥梁预制空心板预埋钢筋施工质量控制分析[J]. 科技资讯 2017(13)

- [5].预制空心板常见质量通病防治[J]. 科技致富向导 2011(06)

- [6].桥梁工程预制空心板施工中出现的质量问题及防治[J]. 治黄科技信息 2008(02)

- [7].移动式底座在预制空心板梁施工中的应用[J]. 武汉工程职业技术学院学报 2017(03)

- [8].桥梁预制空心板施工中质量通病及预防措施[J]. 科技与企业 2015(10)

- [9].预制空心板桥及单板受力病害的加固方法比选[J]. 工程建设与设计 2015(06)

- [10].预制空心板桥安装施工及质量控制[J]. 技术与市场 2013(08)

- [11].如何做好预制空心板的施工质量控制[J]. 交通世界(建养.机械) 2012(08)

- [12].桥梁预制空心板施工质量控制[J]. 科技资讯 2009(25)

- [13].浅析市政桥梁预制空心板梁的施工控制要点[J]. 绿色环保建材 2017(05)

- [14].预制空心板梁吊装技术探讨[J]. 科技与企业 2012(15)

- [15].浅谈预制空心板梁常见病害的检查[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(16)

- [16].预制空心板制作预应力控制技术研究[J]. 商品混凝土 2013(07)

- [17].浅谈桥梁预制空心板施工中常见质量问题及防治措施[J]. 黑龙江交通科技 2011(02)

- [18].倒模在预制空心板梁施工中的应用[J]. 黑龙江水利科技 2008(04)

- [19].端部为榫头型的预制空心板梁[J]. 中国市政工程 2010(02)

- [20].关于先张法预制空心板的预应力控制[J]. 交通标准化 2009(07)

- [21].桥梁工程预制空心板的质量问题与处治[J]. 民营科技 2009(07)

- [22].某预制空心板剪力墙结构设计[J]. 城市住宅 2019(01)

- [23].大剪跨比预制空心板剪力墙抗震性能试验研究[J]. 土木工程学报 2019(06)

- [24].先张法预制空心板梁病害成因分析[J]. 混凝土世界 2012(12)

- [25].类六边形桥梁预制空心板芯模设计[J]. 天津建设科技 2013(01)

- [26].浅析小孔径预应力预制空心板施工技术应用[J]. 四川水泥 2019(09)

- [27].预制空心板桥单板铰缝病害分析与防治[J]. 价值工程 2017(17)

- [28].粘贴竹板加固预应力混凝土空心板的试验研究[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [29].浅析预制空心板梁混凝土质量控制[J]. 科技风 2014(01)

- [30].谈空心板预制的质量控制[J]. 山西建筑 2013(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/801b05aeebe9992e481c5091.html