# 汽车线控转向系统故障诊断方法研究

### 论文摘要

随着汽车工业与电子工业的不断发展,越来越多的线控类技术正在取代汽车传统的机械装置。汽车线控转向（Steer-by-wire）系统由于取消了转向盘和转向轮之间的机械连接装置,彻底摆脱了传统转向系统所固有的弊端,便于和其他系统集成、统一协调控制。但是线控转向系统含有许多电子元件,其可靠性低于传统的机械系统,为了满足汽车的可靠性与安全性的要求,SBW系统必须采用容错控制技术。动态系统的故障诊断技术是容错控制技术的重要支柱技术之一,是保证汽车可靠性和安全性的基础。本文详细介绍了汽车SBW传感器和电机的故障诊断方法。由于SBW的数学模型比较容易得到,因此选择了基于系统数学模型的诊断方法。针对SBW传感器的故障诊断,利用状态估计的解析冗余,构造残差向量,不同的传感器故障会体现在残差向量不同的方向之上,从而实现各传感器故障的检测和分离。状态估计算法采用了一种自适应卡尔曼滤波算法（AKF）,克服了常规卡尔曼滤波器,在应用于参数时变性较强的SBW系统时的缺陷。对于SBW电机的故障诊断,采用了AKF参数估计的方法,对电机的性能参数（电枢线圈内阻、电感等）进行实时监测,一旦这些性能参数超出正常范围,则可以判断电机发生了故障。最后用Matlab/simulink建立了SBW故障诊断系统的模型,对本文提出的传感器和电机的故障诊断方法,进行了仿真验证。

### 论文目录

- 内容提要

- 第一章 绪论

- 1.1 线控转向系统（steer-by-wire—SBW）简介

- 1.1.1 SBW系统的研究意义

- 1.1.2 SBW系统的国内外发展历程及现状

- 1.2 控制系统的故障检测与诊断技术概述

- 1.2.1 故障分类

- 1.2.2 故障诊断的任务

- 1.2.3 故障诊断系统的性能指标

- 1.2.4 控制系统故障诊断的一般方法

- 1.3 论文工作内容

- 1.3.1 SBW故障诊断技术研究的主要内容

- 1.3.2 SBW故障诊断技术研究的意义

- 1.3.3 课题采用的技术路线

- 第二章 线控转向系统故障诊断分析

- 2.1 线控转向系统结构组成及工作原理分析

- 2.1.1 线控转向系统结构组成

- 2.1.2 线控转向系统的工作原理

- 2.1.3 线控转向系统的性能特点

- 2.2 线控转向系统故障分析

- 2.2.1 SBW系统电机故障分析

- 2.2.2 SBW系统传感器故障分析

- 2.3 SBW系统故障诊断分析

- 2.3.1 SBW电机故障诊断分析

- 2.3.2 SBW传感器故障诊断分析

- 2.4 本章小结

- 第三章 SBW系统传感器和电机在线故障诊断策略

- 3.1 自适应卡尔曼滤波器简介

- 3.1.1 常规离散卡尔曼滤波器简介

- 3.1.2 KF的发散问题

- 3.1.3 防止KF滤波发散的主要方法

- 3.1.4 一种自适应卡尔曼滤波器算法

- 3.2 基于AKF的SBW传感器和电机的故障诊断策略

- 3.2.1 SBW传感器故障诊断策略

- 3.2.2 基于AKF参数估计的SBW电机故障诊断策略

- 3.2.3 传感器诊断与电机诊断的优先级

- 3.3 本章小结

- 第四章 基于Matlab/simulink的故障诊断系统仿真

- 4.1 SBW传感器故障诊断仿真

- 4.1.1 无故障和有故障时转向器小齿轮转角仿真曲线

- 4.1.2 传感器故障诊断逻辑仿真验证

- 4.2 SBW电机故障诊断仿真

- 4.2.1 无故障时电阻估计仿真曲线

- 4.2.2 故障时电阻估计仿真曲线

- 4.3 本章小结

- 第五章 论文总结及展望

- 5.1 论文研究内容总结

- 5.2 论文研究展望

- 参考文献

- 摘要

- ABSTRACT

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].线控转向系统前轮主动转向控制策略研究[J]. 汽车实用技术 2020(17)

- [2].浅析汽车线控转向系统[J]. 内燃机与配件 2018(05)

- [3].线控转向系统方向盘转角传感器设计[J]. 仪表技术与传感器 2016(12)

- [4].汽车线控转向系统变角传动比控制研究进展综述[J]. 汽车文摘 2020(12)

- [5].线控转向系统理想传动比控制研究[J]. 汽车实用技术 2020(22)

- [6].汽车线控转向系统发展概况与典型布置形式[J]. 汽车与驾驶维修(维修版) 2017(12)

- [7].汽车线控转向系统的模糊滑模控制研究[J]. 自动化仪表 2017(01)

- [8].新能源汽车线控转向系统驱动电路设计[J]. 科技广场 2015(10)

- [9].“转向”何方 线控转向系统(Steering-By-Wire)将量产[J]. 汽车消费报告 2013(02)

- [10].汽车线控转向系统的研究现状与发展[J]. 控制工程 2012(05)

- [11].铰接装载机线控转向系统[J]. 长春工程学院学报(自然科学版) 2010(03)

- [12].双前桥线控转向系统的应用研究[J]. 北京汽车 2009(02)

- [13].一种满足线控转向系统转角控制的电路架构[J]. 汽车零部件 2019(05)

- [14].汽车线控转向系统研究进展综述[J]. 汽车技术 2018(04)

- [15].汽车线控转向系统的建模与仿真研究[J]. 计算机仿真 2012(03)

- [16].汽车线控转向系统的结构分析[J]. 农业装备与车辆工程 2008(04)

- [17].线控转向系统的主动转向控制策略研究[J]. 计算机仿真 2008(05)

- [18].装载机线控转向系统研制[J]. 中国机械工程 2008(12)

- [19].浅谈基于线控转向系统的无人驾驶技术发展[J]. 科技经济导刊 2019(19)

- [20].汽车线控转向系统实验平台开发[J]. 实验科学与技术 2019(04)

- [21].基于线控转向系统的无人驾驶技术发展[J]. 汽车工程师 2018(03)

- [22].无人车的线控转向系统故障诊断[J]. 中国机械工程 2017(22)

- [23].对一种改进的线控转向系统的方案评价[J]. 制造业自动化 2014(01)

- [24].力控和位置反馈型线控转向系统双向控制策略[J]. 农业机械学报 2014(06)

- [25].汽车线控转向系统的应用和发展[J]. 机械制造 2008(06)

- [26].汽车线控转向系统实验台测试系统的开发与研究[J]. 汽车与配件 2008(35)

- [27].汽车线控转向系统稳定性控制研究[J]. 科技与创新 2019(08)

- [28].线控转向系统电子控制单元设计[J]. 长沙航空职业技术学院学报 2018(01)

- [29].线控转向系统理想传动比设计[J]. 汽车实用技术 2019(09)

- [30].拖拉机电动线控转向系统的控制分析[J]. 现代制造技术与装备 2019(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/80318b4b5b607b00f01d2b71.html