# 铝母线焊接工艺与组织和力学性能研究

### 论文摘要

本课题研究了铝母线的焊接工艺;全面测量了铝母线焊接接头的抗拉强度、硬度;并研究了焊接电流对焊接接头强度的影响;用扫描电镜对铝母线母材及其焊接接头拉伸断口的微观形貌进行了分析;深入研究了铝母线焊接接头的金相显微组织以及各种焊接缺陷的形成机理,获得如下重要研究成果:1、对于牌号为1A93的10mm厚管状铝母线,当采用半自动MIG焊,选择牌号为IA4043的焊丝作为焊接材料,选用165A的焊接电流,23V的电弧电压时,能获得无缺陷且抗拉强度值达到母材89%的优良的焊接接头;2、铝母线焊接接头热影响区在焊接过程中受到焊接热的影响产生软化现象。焊缝中未产生缺陷的拉伸试样的断口均处于软化的热影响区;且通过显微维氏硬度的测量也发现,热影响区的硬度值最低,焊缝区硬度最高;3、电流值过小是产生未熔合的主要原因;在保证材料全熔透且除焊接电流以外的其它焊接参数一定的前提下,焊接电流值越大,拉伸试样的抗拉强度越小;4、铝母线母材及焊接接头拉伸试样断裂的位置,抗拉强度值的大小,与焊接接头中的缺陷有着直接的关系,若焊缝金属中存在未熔合等缺陷,拉伸试验过程中,试样会断在未熔合缺陷所在的面,且试样之抗拉强度,特别是断裂延伸率相当低;5、铝母线焊缝金属凝固组织形态会按照柱状晶到等轴晶进行变化。铝母线熔合区内成分和组织具有很大的不均匀性,这是因为熔合区的两侧具有不同的熔化结晶和相变条件,因此导致在熔合区形成不同的结晶组织和相变组织;6、铝母线1A90、1A93焊接接头及1A93母材拉伸试样的断口属于韧窝—准解理断口,用扫描电子显微镜观察1A90焊接接头断口,断口上可看到明显的撕裂棱,1A90、1A93试样断口上都可看到尺寸约为100μm的杂质;7、铝母线焊接过程中容易出现气孔及未熔合缺陷,气孔的产生跟溶解于熔池中的氢有直接的关系,未熔合产生的主要原因是焊接电流值过小。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 母线简介

- 1.2 铝母线的应用现状

- 1.3 铝母线的特性

- 1.4 铝母线焊接研究现状

- 1.5 本课题的意义及研究内容

- 2 实验材料及方法

- 2.1 试验材料

- 2.2 铝母线的焊接工艺技术

- 3 焊缝宏微观组织和焊接接头性能分析

- 3.1 焊缝金属宏观组织形貌

- 3.2 焊接接头各区微观组织形貌

- 3.3 焊接接头的力学性能及分析

- 3.4 拉伸试样断口分析

- 3.5 本章小结

- 4 焊接缺陷及预防措施

- 4.1 气孔

- 4.2 未熔合

- 4.3 本章小结

- 5 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].母线送电前短路接地检测装置的研制[J]. 数字通信世界 2020(02)

- [2].基于全过程技术管控的绝缘管型母线性能及工程质量提升[J]. 湖北电力 2019(05)

- [3].配电工程母线安装与电缆敷设施工工艺研究[J]. 电工技术 2020(08)

- [4].发电厂400V母线接线方式的改建分析[J]. 电子技术 2020(03)

- [5].3/2接线方式下一段母线检修另一段母线跳闸潮流断面控制方法研究[J]. 广西电力 2020(04)

- [6].配电工程的母线安装与电缆敷设施工工艺分析[J]. 中外企业家 2016(33)

- [7].基于新工艺的铜铝复合母线温升研究[J]. 电子科技 2016(12)

- [8].全自动母线转换框架机研发成功[J]. 铝加工 2015(06)

- [9].核电中压全浇注母线裂纹缺陷查找方法[J]. 山东电力技术 2016(01)

- [10].铝电解车间过桥母线短接工艺技术的改进[J]. 有色冶金节能 2016(01)

- [11].220kV支持式母线隐患分析及治理措施[J]. 吉林电力 2016(02)

- [12].关于铝电解槽系列应急母线问题的技术讨论[J]. 轻金属 2016(03)

- [13].绝缘管型母线在水电站中的应用[J]. 云南水力发电 2016(03)

- [14].输变电设备用铜铝复合母线研究现状与发展[J]. 理化检验(物理分册) 2015(06)

- [15].浅析220kV母线相关倒闸操作中存在的风险及对策[J]. 科技致富向导 2014(29)

- [16].提高阳极母线提升机安全运行[J]. 科技致富向导 2012(18)

- [17].封闭式母线的特性及安装[J]. 科技致富向导 2012(20)

- [18].双母线供电倒母线操作方法[J]. 莱钢科技 2020(01)

- [19].基于双向长短时记忆网络的母线负荷分解方法[J]. 电力工程技术 2020(06)

- [20].高压开关柜母线室的电磁干扰与屏蔽研究[J]. 科技风 2019(35)

- [21].一起变压器高压侧母线单相接地故障分析[J]. 水电站机电技术 2017(S1)

- [22].一种气体绝缘金属封闭开关设备用母线的结构研究及工程应用[J]. 电气时代 2016(03)

- [23].谈谈金属管型绝缘母线的应用[J]. 电气工程应用 2016(01)

- [24].电解镁利旧铝母线翻新施工技术[J]. 科技创新与应用 2014(34)

- [25].管母线焊缝缺陷对发热损耗的影响研究[J]. 科学技术与工程 2014(34)

- [26].高负荷运行时10kV母线桥剧烈振动的解决方法[J]. 电世界 2012(05)

- [27].核电6kV全浇注母线施工技术探索[J]. 科技与企业 2015(15)

- [28].管型母线的特点及在变电站的应用[J]. 中国新技术新产品 2015(02)

- [29].直纹曲面直母线的若干探究[J]. 现代职业教育 2020(10)

- [30].252kV单相母线结构分析[J]. 科学中国人 2014(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/80782771f610412862eab4b1.html