# 道路桥梁施工中混凝土原材料的质量控制技术

黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

大力发展的道路桥梁工程项目是符合经济发展现状的重要体现。道路桥梁综合性以及复杂性较强，会受到来自多方面因素的影响，混凝土原材料质量会在道路桥梁工程使用过程中逐步凸显。这对混凝土质量提出较高要求，在提升混凝土整体质量时，需要从原材料以及搅拌方法等多方面着手，还要提高对储存环境的重视程度。利用各个细节，维持混凝土现有质量，并对其性能进行有效提升。最终服务于道路桥梁工程建设，改善以往桥梁建设中存在的不足。

一、混凝土原材料质量发展现状

1.水泥

通过与其他建筑工程对比后发现道路桥梁工程与其存在的一定的差异性，这也是混凝土标准与其存在差异的主要原因。不同施工部位对混凝土的使用质量有所不同要求，与之相对的混凝土使用要求也会发生改变。水泥是混凝土制作必不可少的一种材料，在上述趋势与背景之下混凝土的调配过程也需要使用不同型号的水泥，因其对混凝土质量有直接影响。这也要求我们必须对水泥质量进行严格的检测，检测内容主要包括水泥质量以及水泥型号。水泥的比例是混凝土拌制前期特别需要注意的问题，如果不能实现对相关标准与要求的满足则不能施工。特别注意不能掺入劣质水泥，防止混凝土质量受到影响。

2.水

任何工程在施工时都离不开水，混凝土施工同样如此，材料搅拌以及集料清洗工作都是混凝土施工中水起到的作用。一般情况下，施工队伍会选择室外开展混凝土施工作业，这对水源提出较高要求，需尽最大的可能选择靠近水源的位置，缩短施工位置与水源之间的距离。已经有明确调查显示，水不达标的问题普遍存在于各大施工单位中。最为明显的就是水当中含有大量杂质，例如酸、碱以及油，所以在搅拌水泥时会直接破坏其质量，影响到水泥原本性能。

3.集料

在进一步细分混凝土集料后可获得以下两种材料，分别为粗集料以及细集料。增加混凝土的抗压强度以及抗折强度，是在施工中应用粗集料的最终目标。细集料与粗集料之间存在较大差异，细集料可通过自身作用提升混凝土的耐久性，混凝土坚硬度也会发生不同程度的改变。因此需要结合工程实际以及工程需求，恰当选择粗细集料。很多施工单位并没有真正意识到集料选择工作的重要作用。在使用粗集料以及细集料时，存在盲目配比的问题。这是施工单位忽略集料选择工作的直观体现。最终导致混凝土质量与性能受到影响，各项性能无法满足相关标准与要求。

4.外加剂

外加剂在混凝土拌制过程中主要发挥引气、减水、减缓凝固的作用。一定要选择品质有保障的厂家，并严格参照使用说明书操作。条件允许还应进行试配试验，一方面验证外加剂的性能；另一方面掌握合理的配制方法和最佳的配制比例，从而保证混凝土质量满足工程标准。

二、如何控制混凝土原材料质量

1.严格控制水泥质量

水泥质量是工程结构的关键。

首先，应合理选择水泥型号，通常依据具体的使用部位和手工图纸设计的实际要求，选择水泥型号，并适当考虑工程特点和施工环境条件，从而选择恰当的水泥标号和种类。针对具体的工程情况，还应全面做好新搅拌混凝土和易性与裂缝控制工作，强化外加剂的化学性能，延长路面的使用周期。

其次，严格检测即将进入施工现场的水泥，在相关质量保证资料的基础上，认真核实进入施工现场的水泥是否符合相应的标准，是否存在错进、混进、吸潮结块的现象，包装标志是否齐全。另外，还应重点检测水泥中二氧化硫含量、氧化镁含量和初始凝结时间。待确定上述检测项目全部合格后，方可批准施工方进行混凝土搅拌工作。

最后，全面做好水泥的现场管理工作，由于施工现场中会存放不同种类的水泥，为防止混合、交叉使用现象的发生，可将不同型号的水泥分类堆放，并掌握不同种类水泥的应用范围和结构物环境，为混凝土结构的质量提供有力的保障。

2.深入探究、分析水质量

自来水或者地下水是混凝土施工中最为常用的水，这主要是因为混凝土施工用水中不应存在有机物、酸、碱等物质。只要是饮用水均可用来搅拌混凝土，对于非饮用水而言，检测水的品质，检测水中是否存在有机物、酸、碱、盐等物质。通常硫酸盐的含量不应超过2.7mg/m3，其它盐含量不应超过5mg/m3，PH值应超过4。只有保证水的质量合格，才能进一步保证混凝土质量满足道路桥梁施工要求。

3.集料质量的控制

有效控制精集料质量，首先，合理分析母岩的物理特性，控制母岩的抗压强度超过100兆帕。其次，为缩减颗粒之间的空隙，应在配级方面尽量达到最大的堆积密度。最后，保证集料的坚硬、持久耐用和洁净指标均达到标准。一般粗集料中的杂质含量不应超过1%，选择细集料时，为有效控制质量，应把握好筛孔的通过量。控制集料质量时，主要坚持以下2个原则：

（1）严格抽样检查进入施工现场的集料，禁止不合格材料进入施工现场；

（2）对于已经进入施工现场的集料，还应进行相应的抽查，防止供应商以次充好。

4.把控化学外加剂质量

化学外加剂具有引气、减水、缓凝的作用。在选择外加剂时，首先，应选择信誉较高、资质过硬、具有质量保证资料和检测报告的生产厂家，并建立长期合作关系。其次，进入施工现场前进行配比试验，通过配比试验，确定最理想的配比方案，全面掌握不同种类外加剂的使用注意事项。如果生产厂家仅仅提供产品使用说明书和性能试验数据，这是不够的。

结语：在诸多因素共同作用与影响的背景下，混凝土原材料会发生较大改变，最终引发多种质量问题，严重时出现安全事故。开展严格的检查工作，是真正提升混凝土质量的有效途径，也可通过核实各项指标的方式，保障混凝土原有性能与质量。核实时须严格遵循工程指标，真正做到有效运行道路桥梁，将更为便捷的出行条件提供给人们。

参考文献：

[1]张卫锋.道路桥梁施工中混凝土原材料质量控制技术研究[J].江苏科技信息,2014(20).

[2]郑荣芝.道路桥梁施工中混凝土原材料质量控制技术研究[J].民营科技,2017(1):157.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8096fb7a4bab339babdb22af.html