# 建筑幕墙设计常见问题分析与要点控制探究杨文超

3204811991****1019

摘要：在这个二十一世纪时代中，在很大程度上推动了建筑经济的发展，因此也就大大提高了建筑幕墙的设计要求，那么更要重视建筑幕墙设计的控制要点分析。本文就根据相关的实际案例进行详细的分析，从而保证幕墙工程施工能够正常开展，从而有利于幕墙工程施工质量的保障，可供相关人士借鉴与参考。

关键词：幕墙设计；问题；要点控制

前言

在这个社会经济发展较快的时代中，建筑幕墙在我国高层建筑建设中应用是非常广泛的，主要是因为它具有较好的美观性和实用性。因此无论是在建筑设计方面还是安装方面都要保障实际应用的规范性和标准性，不仅有利于保障幕墙施工的质量，而且还有利于整个幕墙工程的安全性和经济性，下面就详细的阐述了建筑幕墙设计控制的要点。

1详细分析幕墙设计主要常见的问题

在建筑幕墙设计过程中，应该尽量保持设计图纸的规范性和完整性，进而保障建筑幕墙的质量。但是在实际幕墙设计的时候，实质上有很多施工单位为了节约成本并没有请专业的设计团队来进行设计，他们都是自行设计的，并且设计图纸也没有经过相关的设计单位进行审核，尽管有的图纸通过了审核，但是总体方案严重缺乏一种连贯性，并没有严格把关审核工作。所以相关的幕墙设计图纸存在不规范的现象，而且很多图纸的设计深度是不够的，甚至有的设计图纸并不全面。还有的设计图纸没有对施工现状进行有效的分析，导致理论性的设计图和实际施工存在较大的差异，并且没有计算出预埋件锚固节点和相关的水平载荷应力的大小，缺少节点大样图等等。另外，没有做好相应的措施来避雷、防火以及方排水等，在设计幕墙的时候没有合理布局避雷接地系统和引出线的材料，同时也没有可靠的连接相关的主体结构防雷系统，并且没有在设计图纸上清楚的标注相关的数据信息。还有就是预埋件的位置没有在图纸中充分的体现，从而对三维调节的处理方式有所忽视，有的幕墙设计相对于主体工程进度有些滞后，没有设计预埋件在结构基础上，从而对幕墙和主体结构的连接有一定程度的影响，不仅会影响到幕墙的施工质量，还为后期的幕墙施工有一定的安全影响。

2建筑幕墙施工质量控制要点分析

2.1对幕墙设计的管理要有所加强

在建筑幕墙设计中，不仅要达到一定的艺术美观性，而且还要满足相关结构安全方面的要求，通常在幕墙使用前期，要对幕墙做相关的测试，比如说防水渗漏性能、平面内位移性能以及空气渗透性能等，其测试结果要达到相关幕墙使用标准之后才能正式使用。另外还要详细检测幕墙使用的相关材料的质量，质检过关之后才能投入到幕墙建设中去，这些环节都是需要得到设计部门重视的，从而才能保障幕墙的优良设计在实际建设中得到充分的体现。

2.2幕墙整体设计中需要注意的要点

幕墙在建筑工程施工中属于一种外围的结构建设，其中我们要注意承受自重能力和相关的荷载能力以及地震作用，因为在主体结构中，地震和荷载作用并没有得到有效的区分，因此在幕墙设计中要注意以下要点：

第一，整体性的幕墙设计需要有一定刚度，而且还要具有较稳定的主体结构位移能力和承载能力。

第二，幕墙的构件和每个支柱的连接都要承受得住地震的租用和风荷的作用。第三，在使用混凝土的时候，连接部位的主体结构的混凝土低等级要在C25以上，从而能够保障可靠的连接其他主体结构。

第四，必须要保障安全可靠的连接锚固，同时在进行承载力的实物试验中要留有一定的余地。

第五，在连接砌体结构的时候，需要添加一定的钢筋混凝土和钢结构梁柱，然后要充分考虑到幕墙支撑结构的变形能力和承载能力。

第六，为了保障幕墙设计的优势，我们采用相关的防水渗漏的措施，特别是百叶窗和玻璃幕墙项目，要对周边复杂的施工环节有所重视，如果存在有材料性能不达标的现象，要进行及时的更换，为了避免雨水渗漏现象，我们要对其进行分层淋水试验检测。

2.3幕墙设计需要注意的结构要点

第一，为了保障主体结构水平产生的位移不会影响到幕墙的构件，幕墙结构在设计过程中需要具有足够的吸收位移的能力，并且还要留够幕墙构件和横梁立柱之间的活动空间。

第二，幕墙要具有一定的变形能力，设置良好的接头在立柱的每层之间，让立柱有上下活动的空间。

第三，通常上下接头空隙要大于15mm，从而能够把安装的误差控制在合理范围内，并且能够满足立柱温度变形和立柱结构承受荷载的轴向变形要求。

第四，在设计幕墙立柱的时候，其轴心应该三星受拉构件，上端性选用铰接节点，而下端应该选用上下变形的节点，让立柱在承受压力的时候不会带来安全隐患，并且也能避免水平荷载让其受弯现象发生。

2.4幕墙设计中防雷系统的相关要点分析

在幕墙设计中，我们尽量避免雷击幕墙而造成人身安全事故和财产损失现象发生，因此我们要做好相关的建筑幕墙防雷措施，尤其是在建筑幕墙防雷系统设计中，从而保障建筑幕墙建设的安全性和可靠性。通常对建筑幕墙进行防雷设计的时候，要对建筑物的引线和接地装置进行充分的利用，把横竖向龙骨与防雷网进行有效的接通，从而形成一个防雷体系，通过建筑幕墙的防雷体系把较大的雷电能量输送到地下，从而避免雷击破坏建筑幕墙。一般情况，建筑物的防雷避雷网格尺寸分为三大类，第一类为5*5m，第二类为10*10m，第三类为20*20m的，其中防雷电阻要比1欧小。在建筑幕墙设计时，要将接闪器设计在建筑幕墙的3mm铝单板的盖板上，当幕墙接闪器接受当电流之后，然后根据防雷引下线把电流传输到防雷网中，同时让接地装置得到导通，并且能够有效的实现避雷作用。

2.5建筑幕墙的设计团队必须要有一定的资质

通常在幕墙设计过程中相关的建筑部门需要严格审核设计部门的资质，从而保障建筑幕墙设计的科学性与合理性，从而开展幕墙施工建设并保证能顺利的进行，并且相关的设计人员不仅需要具有专业的设计技能，最好是富有丰富的设计经验，这样才能保障建筑幕墙工程的质量。

3严格控制幕墙施工材料的质量

在幕墙施工过程中，我们应该对幕墙施工的材料进行严格控制，其中包含了板材、骨架材料及一些密封材料等，我们对其质量的检查主要包含有相关合格证书以及材料的基本性能检查，通常在检测试验合格之后才能正式的投入到建筑幕墙建设中去，从而才有利于建筑幕墙工程质量的保障。

4严格按照相关质量验收制度来执行

在建筑幕墙施工中的每一个工序和环节都需要根据相关质量验收制度来进行验收，对于一些不合格的质量是必须要重新进行处理的，在这项环节达到相关验收质量标准的时候才能进行下一个环节的工作，这样环环相扣才能保障建筑幕墙的施工质量和施工进度，从而避免在整个工程完成之后出现返工现象。

结束语

总而言之，在幕墙工程设计过程中总有一些大大小小的问题，并且对幕墙工程的质量有着直接的关系，那么我们就需要选用比较专业的、资质较高的设计团队和施工单位，另外还要严格审核幕墙工程的设计，相关的设计人员要加强规范设计构造，从而保障幕墙工程施工过程的安全性。除此之外，建筑幕墙是一项跨行业的综合技术，因此为了保障幕墙的整体性质量，我们要注重设计环节、材料选用以及安装等方面，从而才能有效的保障幕墙施工的安全性。

参考文献

[1]闫祥，王芝光，薛莲等.高层建筑结构设计的问题及对策探讨[J].城市建设理论研究（电子版），2013，（31）.

[2]吴文广，探讨建筑幕墙设计要把控好的要点[J].城市建设理论研究（电子版），2011，191-192.

[3]迟立辉.生态理念与现代建筑规划设计刍议[J].科技风，2011，（4）：90.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/80a11778ad97e5471651d6d5.html