# 移动床生物膜反应器处理北方地区生活污水

### 论文摘要

移动床生物膜反应器是近些年发展起来的一种新型生物膜反应器。因其具有运行稳定,操作方便,生物膜量较大,微生物种类繁多,抗冲击能力及脱氮除磷能力较强等特点,受到广大学者和研究人员的青睐,并在实际工程中获得了推广和应用。本实验是基于北方冬季处理生活污水所面临温度较低、污染物浓度高等问题而开展的。实验用水取自于辽宁省环科院内经过调制的化粪池污水,在低温条件下,考察微生物的挂膜；水力停留时间、曝气量、填料填充率、进水COD浓度以及容积负荷对COD、氨氮、总氮、总磷的去除效果所产生的影响。研究结果表明：采用排泥法挂膜时,在温度为18℃左右挂膜22天可基本处于稳定阶段。COD、氨氮去除率能够达到90%和60%。通过排泥法挂膜,不但时间较短,而且微生物的附着能力较强。在温度为14～18℃时,水力停留时间分别为10h,曝气量为320.3L/h,填料填充率为40%时,去除率分别为89.8%、58.3%、36.8%、47.4%。在低COD浓度下,COD、氨氮、总氮、总磷去除率分别稳定在78.0%、51.7%、36.3%、43.7%；在较高COD浓度下,COD、氨氮、总氮、总磷去除率分别稳定在88.5%、44.00%、34.8%、48.6%。对COD的容积负荷有较强的抗冲击力。研究结果还表明：DO对氨氮、总氮、总磷的影响较大。一般DO越高氨氮的去除能力越好,当DO在4.5mg/L时,最高可达到65%的去除率。而对于总氮和总磷来讲,当DO在2.0mg/L左右,总氮、总磷的去除率可达到45.2%和58.2%。通过对微生物的生物相观察显示,填料上长有种类繁多的微生物,包括各种钟虫、鞭毛虫、轮虫等,生物膜量非常大,这对污水处理有较大的帮助。MBBR对降温以及重启有较强的恢复能力。实验最后,研究MBBR处理北方地区生活污水的动力学。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 水资源概况

- 1.1.1 我国的水资源

- 1.1.2 北方环境城市污水的特点

- 1.2 生物膜法的原理、特点、研究现状及发展趋势

- 1.2.1 生物膜法处理废水的原理

- 1.2.2 生物膜法处理废水的特点

- 1.2.3 常见的生物膜反应器

- 1.2.4 生物膜反应器的发展趋势

- 1.3 移动床生物膜反应器原理、特点、研究现状及发展趋势

- 1.3.1 移动床生物膜反应器的原理

- 1.3.2 移动床生物膜反应器的特点

- 1.3.3 移动床生物膜反应器研究现状

- 1.3.4 移动床生物膜反应器的发展趋势

- 1.4 北方地区生活污水的处理

- 1.5 本课题研究的意义、目的、主要内容

- 第2章 实验装置与方法

- 2.1 实验装置与工艺

- 2.2 实验水样

- 2.3 生物膜载体

- 2.4 实验测定方法

- 第3章 移动床生物膜反应器的启动与挂膜

- 3.1 启动挂膜分析

- 3.2 微生物的接种与挂膜

- 3.3 挂膜期间微生物的生长挂膜情况

- 3.4 挂膜时期COD、氨氮的去除

- 3.5 小结

- 第4章 实验结果与讨论

- 4.1 不同操作因素对有机物去除的影响

- 4.1.1 水力停留时间对有机物去除的影响

- 4.1.2 溶解氧对有机物去除的影响

- 4.1.3 填料填充率对有机物去除的影响

- 4.1.4 进水COD浓度对有机物去除的影响

- 4.1.5 容积负荷对有机物的影响

- 4.2 不同操作因素对氨氮的影响

- 4.2.1 水力停留时间对氨氮去除的影响

- 4.2.2 溶解氧对氨氮去除的影响

- 4.2.3 填料填充率对氨氮去除的影响

- 4.2.4 进水COD浓度对氨氮去除的影响

- 4.2.5 容积负荷对氨氮的影响

- 4.3 不同操作因素对总氮的影响

- 4.3.1 水力停留时间对总氮去除的影响

- 4.3.2 溶解氧对总氮去除的影响

- 4.3.3 填料填充率对总氮去除的影响

- 4.3.4 进水COD浓度对总氮去除的影响

- 4.3.5 容积负荷对总氮的影响

- 4.4 不同操作因素对总磷的影响

- 4.4.1 水力停留时间对总磷去除的影响

- 4.4.2 溶解氧对总磷去除的影响

- 4.4.3 填料填充率对总磷去除的影响

- 4.4.4 进水COD浓度对总磷去除的影响

- 4.4.5 容积负荷对总磷的影响

- 4.5 生物相分析

- 4.6 小结

- 第5章 MBBR运行期间不利因素的影响

- 5.1 温度对MBBR的影响

- 5.2 实验重启对MBBR的影响

- 5.3 小结

- 第6章 MBBR处理北方地区生活污水的动力学研究

- 6.1 基质浓度与其去除速度的关系

- 6.1.1 有机物降解动力学的研究

- 6.1.2 氨氮转化动力学的研究

- 6.1.3 总氮转化动力学的研究

- 6.1.4 总磷转化动力学的研究

- 6.2 基质降解与微生物增长的关系

- 6.3 小结

- 第7章 结论与建议

- 7.1 结论

- 7.2 建议

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].宁夏县域农村生活污水治理专项规划编制思路及要点思考[J]. 农村经济与科技 2019(24)

- [2].5种湿地植物对含盐生活污水的净化效果及其生理响应[J]. 江苏农业学报 2020(02)

- [3].船舶航行中违法排放生活污水案件的查处[J]. 水运管理 2020(04)

- [4].新时代背景下城市生活污水的治理问题及措施[J]. 资源节约与环保 2020(05)

- [5].船舶生活污水的管理与常见问题之探讨[J]. 珠江水运 2020(14)

- [6].城市生活污水短程硝化的关键控制因素探讨[J]. 全面腐蚀控制 2020(07)

- [7].船舶生活污水臭气组分及浓度研究[J]. 船舶工程 2020(S1)

- [8].国家标准和国际公约两大框架下船舶生活污水管理现状研究[J]. 中国海事 2020(08)

- [9].白银市生活污水治理能力现状和对策分析[J]. 节能 2020(10)

- [10].长江武陵航道基地生活污水岸排设施工程顺利通过验收[J]. 中国水运.航道科技 2020(05)

- [11].治理生活污水补齐美丽乡村短板[J]. 中华建设 2019(01)

- [12].城市生活污水治理问题及对策探析[J]. 环境与发展 2019(07)

- [13].乡镇生活污水的综合治理分析[J]. 低碳世界 2017(35)

- [14].油田生活污水自动化处理方法[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2018(10)

- [15].我国城市生活污水处理研究进展[J]. 民营科技 2018(09)

- [16].村镇生活污水常用处理工艺简介与对比[J]. 水资源开发与管理 2017(06)

- [17].船舶生活污水臭气处理技术[J]. 船舶工程 2017(S1)

- [18].农村分散生活污水治理[J]. 化工设计通讯 2016(05)

- [19].生活污水检测质量提升研究[J]. 城市地理 2016(22)

- [20].清水河的呐喊[J]. 考试周刊 2016(95)

- [21].湖北省人民政府关于全面推进乡镇生活污水治理工作的意见[J]. 湖北省人民政府公报 2017(08)

- [22].城市生活污水硫酸亚铁除磷实验探讨[J]. 城市地理 2017(12)

- [23].省政府办公厅关于印发江苏省村庄生活污水治理工作推进方案的通知[J]. 江苏省人民政府公报 2016(06)

- [24].新型植物景观墙处理高校生活污水研究[J]. 水处理技术 2020(03)

- [25].新沂市村庄生活污水治理经验浅析[J]. 治淮 2020(07)

- [26].城市生活污水回收再利用分析[J]. 科技风 2019(06)

- [27].城市生活污水治理与环境保护[J]. 科技视界 2019(06)

- [28].动态[J]. 江苏农村经济 2019(04)

- [29].城市生活污水的处理工艺及其发展探索[J]. 智能城市 2019(22)

- [30].城市生活污水用于培养雨生红球藻的研究[J]. 中国生物工程杂志 2016(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/80a1a1cd3e7320618d9c70a3.html