# NBT-KBT无铅压电织构陶瓷制备及其电性能研究

### 论文摘要

随着世界各国对环境保护的重视，势必采用无铅的压电材料来替代传统的含铅压电陶瓷材料，以减少环境污染，因此压电陶瓷的无铅化就成为压电陶瓷发展的趋势。本文选择钛酸铋钠—钛酸铋钾（NBT-KBT）无铅陶瓷研究体系，采用RTGG（Reactive Templated Grain Growth）法以Bi4Ti3O12微晶为模板制备NBT-KBT无铅压电织构陶瓷，主要研究模板材料的选择与制备工艺、织构陶瓷的成型设备与方法、NBT-KBT陶瓷的显微组织结构和电性能之间的关系等，制备出电性能良好、各向异性显著的NBT-KBT无铅压电织构陶瓷。 论文结合RTGG和TGG（Templated Grain Growth）的工艺特点，分析了制备织构陶瓷微晶模板的选择原则，确定了适用于制备NBT-KBT织构陶瓷的模板种类，通过对几种满足模板选择原则的典型模板材料进行逐个分析，最终确定出了具有高的生长各向异性的Bi4Ti3O12微晶作为制备NBT-KBT织构陶瓷的模板；通过对现有陶瓷成型工艺方法的比较，选择出适用于制备织构陶瓷的成型工艺方法，同时自行研制了实验室用于制备织构陶瓷的设备，该设备目前已申报国家实用新型专利（申请号：200520078348．9）。 采用熔盐法制备了Bi4Ti3O12微晶粉体，研究了制备工艺参数与Bi4Ti3O12微晶的形貌和尺寸之间的关系。结果表明，Bi4Ti3O12微晶粉体的显微组织形貌和尺寸与烧结温度、熔盐量、保温时间等工艺参数关系密切。在发现Bi2O3的过量加入对Bi4Ti3O12微晶粉体的形貌起了决定性的作用后，系统的研究了Bi2O3过量的程度和制备工艺参数对Bi4Ti3O12微晶粉体显微组织形貌的影响，最终实现了通过工艺参数的设定对其显微组织形貌和尺寸的控制。采用熔盐法成功地制备了适合流延工艺要求的纯Bi4Ti3O12微晶，微晶尺寸均匀，分散性好，直径与厚度比大，直径为8～10μm，厚度为1～2μm。采用此粉体制备了Bi4Ti3O12陶瓷，研究了该陶瓷的电性能与工艺参数之间的关系，结果显示该陶瓷已经显示出了各向异性的特性。 采用传统方法制备出NBT-KBT陶瓷，确定了其准同型相界，而组分为0.84NBT-0.16KBT的陶瓷位于准同型相界附近，且具有较佳的压电性能；以0.84NBT-0.16KBT组分为研究对象，研究基体中加入不同量Bi4Ti3O12微晶烧结后所制备NBT-KBT陶瓷的显微组织结构与电性能，优化了烧结工艺的同时确定出Bi4Ti3O12微晶的最佳加入量。 分别采用干法和湿法两种流延方法和RTGG工艺制备了NBT-kBT织构陶瓷，研究了烧结温度对织构陶瓷烧结行为、织构度和显微组织结构的影响规律，制备出了NBT-KBT织构陶瓷，解决了湿法流延中烧结后样片的变形问题。结果表明：NBT-KBT织构陶瓷的烧成温度范围只有10～20℃，其介电性能、压电性能和铁电

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 物理量名称及符号表

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景和意义

- 1.2 无铅压电陶瓷发展现状

- 1.3 钛酸铋钠基无铅压电陶瓷的研究

- 1.3.1 钛酸铋钠陶瓷的结构

- 1.3.2 钛酸铋钠的改性研究

- 1.3.3 NBT基压电陶瓷材料体系设计

- 1.3.4 NBT-KBT织构陶瓷的研究

- 1.4 本文的研究内容及技术路线

- 1.5 本文的主要创新研究成果

- 参考文献

- 第二章 实验方法

- 2.1 NBT-KBT织构陶瓷制备工艺

- 2.1.1 干法制备工艺

- 2.1.2 湿法制备工艺

- 2.2 材料相组成的测试与分析

- 2.3 微观组织及成分分析

- 2.3.1 扫描电子显微镜及能谱分析

- 2.4 陶瓷样品的密度

- 2.4.1 表观密度

- 2.4.2 体积密度

- 2.5 陶瓷样品居里点和介电性能的测量

- 2.6 陶瓷样品的线收缩率

- 2.7 陶瓷样品的极化与样品的压电常数测量

- 2.8 陶瓷样品机电耦合系数的测量

- 2.9 陶瓷样品机械品质因数的测量

- 参考文献

- 第三章 织构陶瓷模板的选择及制备工艺与设备的研究

- 3.1 织构陶瓷模板的选择

- 3.2 （R）TGG法制备织构陶瓷对微晶模板的要求

- 3.3 NBT-KBT织构陶瓷微晶模板的选择

- 3.4 织构陶瓷的制备工艺研究

- 3.4.1 常用制备织构陶瓷成型方法简介

- 3.4.2 织构陶瓷制备工艺比较

- 3.5 流延成型制备工艺研究

- 3.6 湿法流延拉膜器的设计

- 3.6.1 湿法成型原理分析

- 3.6.2 湿法拉膜器设计

- 3.7 本章小结

- 参考文献

- 4Ti3O12的研究'>第四章 熔盐法制备Bi4Ti3O12的研究

- 4.1 前言

- 4Ti3O12粉体显微结构的影响'>4.2 预烧工艺参数对Bi4Ti3O12粉体显微结构的影响

- 4.2.1 实验过程

- 4Ti3O12粉体显微结构的影响'>4.2.2 预烧温度对Bi4Ti3O12粉体显微结构的影响

- 4Ti3O12粉体显微组织的影响'>4.2.3 预烧保温时间对Bi4Ti3O12粉体显微组织的影响

- 4Ti3O12粉体及陶瓷显微结构的影响'>4.3 熔盐含量对Bi4Ti3O12粉体及陶瓷显微结构的影响

- 4.3.1 实验过程

- 4Ti3O12粉体显微结构的影响'>4.3.2 熔盐含量对Bi4Ti3O12粉体显微结构的影响

- 4Ti3O12陶瓷显微结构的影响'>4.3.3 熔盐含量对Bi4Ti3O12陶瓷显微结构的影响

- 4Ti3O12陶瓷介电性能的影响'>4.3.4 熔盐含量对Bi4Ti3O12陶瓷介电性能的影响

- 2O3对熔盐法制备Bi4Ti3O12粉体的影响'>4.4 过量Bi2O3对熔盐法制备Bi4Ti3O12粉体的影响

- 4.4.1 实验过程

- 2O3对Bi4Ti3O12预烧粉体显微结构的影响'>4.4.2 过量Bi2O3对Bi4Ti3O12预烧粉体显微结构的影响

- 2O3对Bi4Ti3O12陶瓷显微结构与性能的影响'>4.4.3 过量Bi2O3对Bi4Ti3O12陶瓷显微结构与性能的影响

- 4Ti3O12粉体的生长机理研究'>4.5 Bi4Ti3O12粉体的生长机理研究

- 4Ti3O12的晶体结构'>4.5.1 Bi4Ti3O12的晶体结构

- 4Ti3O12粉体的生长机理模型'>4.5.2 Bi4Ti3O12粉体的生长机理模型

- 4.6 本章小结

- 参考文献

- 第五章 NBT-KBT无铅压电陶瓷的制备及性能研究

- 5.1 前言

- 5.2 NBT-KBT无铅压电陶瓷的显微组织结构与性能

- 5.2.1 实验方法

- 5.2.2 NBT-KBT陶瓷的显微组织结构

- 5.2.3 NBT-KBT陶瓷的压电性能

- 4Ti3O12对NBT-KBT陶瓷显微结构与性能影响'>5.3 不同含量Bi4Ti3O12对NBT-KBT陶瓷显微结构与性能影响

- 5.3.1 实验方法

- 4Ti3O12加入量对NBT-KBT陶瓷烧结致密度的影响'>5.3.2 Bi4Ti3O12加入量对NBT-KBT陶瓷烧结致密度的影响

- 4Ti3O12对NBT-KBT陶瓷显微组织结构的影响'>5.3.3 Bi4Ti3O12对NBT-KBT陶瓷显微组织结构的影响

- 4Ti3O12加入量对NBT-KBT陶瓷电性能的影响'>5.3.4 Bi4Ti3O12加入量对NBT-KBT陶瓷电性能的影响

- 5.4 本章小结

- 参考文献

- 第六章 干法流延工艺制备NBT-KBT织构陶瓷及电性能研究

- 6.1 前言

- 6.2 干法流延制备NBT-KBT织构陶瓷

- 6.2.1 制备过程

- 6.2.2 陶瓷的相对密度与收缩率

- 6.2.3 烧结温度对NBT-KBT织构陶瓷织构度的影响

- 6.2.4 烧结温度对NBT-KBT织构陶瓷显微组织结构的影响

- 6.2.5 NBT-KBT织构陶瓷介电性能的各向异性

- 6.2.6 NBT-KBT织构陶瓷压电性能的各向异性

- 6.2.7 NBT-KBT织构陶瓷铁电性能的各向异性

- 6.3 本章小结

- 参考文献

- 第七章 湿法流延工艺制备NBT-KBT织构陶瓷及电性能研究

- 7.1 前言

- 7.2 湿法流延制备NBT-KBT织构陶瓷

- 7.2.1 制备过程

- 7.2.2 陶瓷的翘曲变形

- 7.2.3 陶瓷的相对密度与收缩率

- 7.2.4 烧结温度对NBT-KBT织构陶瓷织构度的影响

- 7.2.5 烧结温度对NBT-KBT织构陶瓷显微组织结构的影响

- 7.2.6 NBT-KBT织构陶瓷介电性能的各向异性

- 7.2.7 NBT-KBT织构陶瓷压电性能的各向异性

- 7.2.8 NBT-KBT织构陶瓷铁电性能的各向异性

- 7.3 本章小结

- 参考文献

- 第八章 全文主要结论与进一步研究工作的建议

- 8.1 全文主要结论

- 8.2 进一步研究工作的建议

- 攻读博士学位期间发表的学术论文及申请的专利

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].LiSbO_3掺杂NBT-KBT无铅压电陶瓷的研究[J]. 压电与声光 2013(02)

- [2].湿法流延制备(Na,K)_(0.5)Bi_(0.5)TiO_3织构陶瓷[J]. 电子元件与材料 2009(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/80d08a73e477eadbc0ebddf9.html