# 镍钼铁合金氧化焙烧—水浸提钼新工艺研究

### 论文摘要

以镍钼矿电弧熔炼得到的镍钼铁合金为原料,用石灰和碳酸钠作添加剂,对镍钼铁合金氧化焙烧-水浸提钼过程进行了研究,内容主要包括加钙碳酸钠焙烧—焙砂加水搅拌浸出—浸出液钼离子交换富集等。镍铝铁合金加钙碳酸钠焙烧重点研究了添加剂用量、焙烧温度、焙烧时间对钼提取率的影响,同时还考察了焙烧过程杂质的行为。研究结果表明,50g镍钼铁合金粉末添加17g碳酸钠和10g工业石灰（CaO/Na2CO3摩尔比为0.75）,700℃焙烧2h,钼的浸出率达97.5%。石灰的加入可使镍钼铁合金中的杂质P、As和Si转化成难溶性的Ca3（PO4）2、Ca3（AsO4）2及CaSiO3,从而减少了浸出液中杂质的含量。加钙氧化焙烧,杂质磷、砷、硅的浸出率分别为16.2%、18.1%和41.8%,不加钙氧化焙烧,杂质磷、砷、硅的浸出率分别高达65.1%、74.4%和81.0%。镍钼铁合金经加钙碳酸钠氧化焙烧得到的焙砂采用加水搅拌浸出,实验研究了浸出温度、浸出时间、液固比对钼浸出率及杂质浸出率的影响。通过实验得出了最佳的浸出条件为焙砂按液固比3：1,100℃加水搅拌浸出2h并控制浸出液的pH在12-13之间。杂质磷、砷、硅主要以Ca3（PO4）2、Ca3（AsO4）2及CaSiO3等的形式留在渣相中。采用大孔径弱碱性阴离子树脂D314吸附浸出液中的钼,负钼树脂用氨水解吸。在pH为3.5时,D314树脂对钼吸附效果良好,树脂对钼的吸附容量可达141.5mg/ml湿树脂。解吸液中Mo浓度最高可达到153g/L。实验发现,由于溶液中杂质含量较高,钼与磷、砷、硅形成的不是常见的12-杂多酸盐,而是一种特殊的杂多酸盐,这种杂多酸在离子交换过程能够被吸附。0.8M HCl能够将游离的磷、砷、硅化合物淋洗下来,而不能将杂多酸中的磷、砷、硅淋洗下来。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 文献综述

- 1.1 钼的性质及用途

- 1.1.1 钼的性质

- 1.1.2 钼的用途

- 1.2 钼的主要化合物

- 1.2.1 钼的氧化物

- 1.2.2 钼酸铵

- 1.2.3 钼的杂多酸和杂多酸盐

- 1.3 钼资源及冶炼方法

- 1.3.1 钼资源及分布

- 1.3.2 钼的冶炼方法

- 1.3.3 钼矿物

- 1.3.4 镍钼矿冶金工艺

- 1.4 镍钼铁合金

- 1.4.1 镍钼铁合金生产钼酸铵

- 1.4.2 钼酸铵生产过程杂质的行为

- 1.5 本课题研究的内容、目的意义

- 第二章 实验原料与分析方法

- 2.1 实验原料

- 2.2 实验试剂和设备

- 2.2.1 焙烧

- 2.2.2 浸出

- 2.2.3 离子交换

- 2.3 分析方法

- 2.3.1 钼的分析

- 2.3.2 钒的分析

- 2.3.3 磷的分析

- 2.3.4 砷的分析

- 2.3.5 硅的分析

- 第三章 镍钼铁合金氧化焙烧

- 3.1 热力学分析

- 3.2 焙烧实验结果与讨论

- 3.2.1 碳酸钠用量对钼浸出率的影响

- 3.2.2 碳酸钠和石灰用量对钼浸出率的影响

- 3.2.3 焙烧温度对钼浸出率的影响

- 3.2.4 焙烧时间对钼浸出率的影响

- 3.2.5 碳酸钠用量对杂质浸出率的影响

- 3.2.6 碳酸钠和石灰用量对杂质浸出率的影响

- 3.2.7 焙烧温度对杂质浸出率的影响

- 3.2.8 焙烧时间对杂质浸出率的影响

- 3.3 氧化钙作用机理

- 3.5 小结

- 第四章 镍钼铁合金氧化焙砂浸出

- 4.1 浸出实验结果与讨论

- 4.1.1 浸出温度对钼浸出率的影响

- 4.1.2 浸出时间对钼浸出率的影响

- 4.1.3 液固比对钼浸出率的影响

- 4.1.4 浸出温度对杂质浸出率的影响

- 4.1.5 浸出时间对杂质浸出率的影响

- 4.1.6 液固比对杂质浸出率的影响

- 4.2 浸出综合实验

- 4.4 小结

- 第五章 钼离子交换富集

- 5.1 实验原理

- 5.2 实验原料及方法

- 5.2.1 实验原料

- 5.2.2 实验方法

- 5.3 实验结果与讨论

- 5.3.1 钼离子交换富集

- 5.3.2 钼离子交换过程杂质的行为

- 5.4 小结

- 第六章 结论及建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间主要的研究成果

### 相关论文文献

- [1].镍钼矿现状与综合利用过程研究[J]. 企业技术开发 2016(03)

- [2].镍钼矿综合利用过程及研究现状[J]. 稀有金属 2012(02)

- [3].镍钼矿研究现状及发展趋势[J]. 中国钨业 2012(06)

- [4].镍钼矿中钼的浸取及原子吸收测定[J]. 海峡科技与产业 2017(02)

- [5].低品位高炭镍钼矿选矿节能新技术——矿产资源节约与综合利用先进适用技术[J]. 国土资源导刊 2015(03)

- [6].镍钼矿处理工艺研究现状[J]. 金属材料与冶金工程 2013(03)

- [7].试论影响镍钼矿焙烧的因素[J]. 大众科技 2012(01)

- [8].从镍钼矿中提取镍钼的工艺[J]. 中国有色金属学报 2012(02)

- [9].热处理对黑色岩系镍钼矿富集的影响[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2011(04)

- [10].镍钼矿钼交后液中提取镍的研究[J]. 矿冶 2009(04)

- [11].高碳镍钼矿碱性还原熔炼-水浸分离与提取镍钼[J]. 过程工程学报 2018(05)

- [12].浅谈镍钼矿在氨溶液中氧压浸出与清洁生产[J]. 大众科技 2014(09)

- [13].低品位镍钼矿加钙焙烧及直接热还原热力学研究[J]. 稀有金属 2014(06)

- [14].河南镍钼矿处理工艺的研究现状[J]. 科技风 2013(11)

- [15].镍钼矿湿法冶金研究现状[J]. 中国钼业 2011(05)

- [16].镍钼矿处理工艺的研究现状[J]. 稀有金属与硬质合金 2008(04)

- [17].浅谈难选镍钼矿直接熔炼工业试验[J]. 大众科技 2012(01)

- [18].综合利用镍钼矿提取镍钼的工艺研究[J]. 广州化工 2015(10)

- [19].难选镍钼矿的预处理试验研究[J]. 矿冶 2010(02)

- [20].硫酸化焙烧处理镍钼矿的工艺研究[J]. 湖南有色金属 2009(02)

- [21].黔南某含碳镍钼矿浮选试验[J]. 现代矿业 2015(09)

- [22].镍钼钒成矿特征及其开采诱发的环境地球化学问题[J]. 地球科学进展 2012(S1)

- [23].镍钼矿冶炼废水的处理[J]. 湖南有色金属 2010(05)

- [24].含碳镍钼矿提取镍钼冶炼新工艺试验研究[J]. 湖南有色金属 2008(02)

- [25].镍钼配比对镍钼氮化物结构和丙烷氨氧化反应性能的影响[J]. 石油炼制与化工 2018(06)

- [26].镍钼矿酸浸液中磷钼存在形态的热力学计算[J]. 中国有色金属学报 2017(07)

- [27].一种从镍钼矿中提取钼和镍及富集贵金属的方法[J]. 中国有色冶金 2018(01)

- [28].贵州遵义新土沟镍钼矿地质特征及成因浅析[J]. 西南科技大学学报 2013(01)

- [29].镍钼矿全湿法浸出工艺研究[J]. 稀有金属与硬质合金 2010(04)

- [30].镍钼矿加压酸浸新工艺研究[J]. 有色金属(冶炼部分) 2012(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/80ecf396932870c9020f9ac8.html