# 长大铁路水下隧道火灾风险分析及消防安全策略

### 论文摘要

随着国民经济的发展,铁路建设的加快,大量铁路桥梁和隧道穿越江海。由于铁路水下隧道具有不占航道净空,不受天气影响,对生态环境影响小等优点,伴随着隧道施工技术的日益成熟,水下隧道已成为铁路跨越江河甚至海峡的首选。然而,我国现行的《建筑设计防火规范》、《地铁设计规范》、《高铁设计规范》、《铁路工程设计防火规范》、《铁路隧道运营通风设计规范》等均明确不适用于铁路水下隧道,铁路水下隧道的消防设计超出了我国现行消防技术规范的规定;另外,目前国内铁路水下隧道的消防试验研究和理论分析仍处于初步阶段,铁路水下隧道的消防设计无相关设计参数和相关指标可供选择。铁路隧道特别是长大铁路水下隧道是铁路运输的咽喉要道,其空间密闭、狭长,使排烟、疏散及救援的难度都比较大,列车一旦在隧道内发生火灾,会带来巨大的人员伤亡和财产损失,若隧道设施和结构受到损坏,则要较长时间关闭隧道从而造成铁路运输的中断,易造成恶劣的社会影响。本文以长大铁路水下隧道为研究对象,对其火灾危险源、火灾荷载分布进行了分析,对人员特性、疏散行为特征、疏散过程及典型火灾案例进行了研究,通过定量计算隧道通风临界风速及人员安全疏散所需时间,提出了提高长大铁路水下隧道消防安全的措施及应急救援策略,为长大铁路水下隧道防火设计及应急处置提供技术参考依据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究的背景

- 1.2 课题研究的意义

- 1.3 国内外研究现状

- 1.3.1 国外研究现状

- 1.3.2 国内研究现状

- 1.4 研究内容

- 1.5 论文研究主要技术路线

- 第二章 铁路水下隧道火灾危险性分析

- 2.1 典型铁路隧道火灾案例

- 2.2 铁路隧道火灾事故分析

- 2.2.1 铁路隧道列车火灾起火原因分析

- 2.2.2 铁路隧道列车火灾损失分析

- 2.3 铁路隧道火灾危险源辨识

- 2.3.1 隧道内信息、通信、信号、供电等铁路行车设备火灾危险性

- 2.3.2 隧道内货物列车火灾危险性

- 2.3.3 隧道内铁路旅客列车火灾危险性

- 2.4 铁路水下隧道火灾特性

- 2.4.1 铁路隧道火灾特性

- 2.4.2 铁路隧道相较于地铁隧道的火灾特性

- 2.4.3 铁路水下隧道相较于铁路陆地隧道的火灾特性

- 2.5 本章小结

- 第三章 铁路隧道火灾烟气特性及通风排烟系统分析

- 3.1 铁路隧道旅客列车火灾燃烧特性

- 3.1.1 单列旅客列车车厢火灾对列车动力的影响

- 3.1.2 旅客列车车厢内火灾增长规律

- 3.1.3 旅客列车车厢内发生火灾烟气对人员安全的影响

- 3.1.4 旅客列车车厢内发生火灾对隧道环境的影响

- 3.2 铁路隧道火灾烟气流动规律

- 3.2.1 烟气的产生

- 3.2.2 隧道火灾烟气层

- 3.2.3 烟气回流

- 3.2.4 隧道火灾临界风速确定

- 3.2.5 隧道通风阻力

- 3.3 通风设计方案计算分析

- 3.4 常用的铁路隧道通风方式

- 3.4.1 自然通风

- 3.4.2 机械通风

- 3.5 狮子洋铁路水下隧道断面风速测试实验

- 3.5.1 测试简况

- 3.5.2 测试过程及测试结果

- 3.5.3 测试结论

- 3.6 本章小结

- 第四章 铁路隧道火灾人员疏散安全分析

- 4.1 人员疏散安全性判定准则及判据

- 4.1.1 清晰层高度

- 4.1.2 烟气的毒害性

- 4.1.3 能见度

- 4.1.4 烟气层温度

- 4.1.5 清晰层温度

- 4.1.6 火场人员耐受极限判定标准

- 4.2 消防队员扑救条件和安全性判定标准

- 4.3 隧道内人员疏散所需时间分析

- 4.3.1 疏散开始时间预测分析

- 4.3.2 疏散行动时间预测分析

- 4.3.4 隧道内旅客列车火灾人员疏散所需时间

- 4.4 隧道内旅客列车火灾人员疏散安全判定

- 4.5 本章小结

- 第五章 铁路隧道火灾结构安全分析

- 5.1 隧道混凝土结构的高温性能

- 5.2 火灾对隧道结构的影响

- 5.3 预应力与非预应力混凝土结构防火性能分析

- 5.4 隧道结构耐火极限分析

- 5.5 隧道内温度分析

- 5.5.1 烟羽流轴上温度分析

- 5.5.2 隧道顶部温升算例

- 5.5.3 隧道内温度分析结论

- 5.6 提高隧道衬砌结构耐火性能的措施

- 5.6.1 使用耐火纤维混凝土

- 5.6.2 增加混凝土保护层厚度

- 5.6.3 通过表面防火被覆，减缓表面的升温速度

- 5.6.4 其他保护措施

- 5.7 本章小结

- 第六章 长大铁路水下隧道消防安全策略

- 6.1 隧道结构防火策略

- 6.1.1 提高隧道自身结构耐火性能

- 6.1.2 尽量减少隧道内的其他不安全因素

- 6.1.3 尽量减少隧道及隧道内设备火灾情况下的相互影响

- 6.2 隧道内旅客列车火灾人员安全疏散策略

- 6.2.1 提供足够的人员安全疏散条件

- 6.2.2 完善火灾事故应急疏散策略

- 6.3 铁路隧道通风排烟消防安全策略

- 6.4 隧道消防设备设施及救援策略

- 6.5 本章小结

- 结论

- 结论

- 研究工作展望和建议

- 参考文献

- 致谢

- 附件

### 相关论文文献

- [1].穿江越海，创造辉煌——记铁四院水下隧道设计研究团队[J]. 铁道建设企业管理 2019(04)

- [2].综合钻孔探测技术在水下隧道围岩结构勘察中的应用[J]. 工程勘察 2020(04)

- [3].水下隧道合拢施工临时排风装置研究[J]. 建筑机械 2020(02)

- [4].特长水下隧道侧向排烟模式的排烟效果研究[J]. 制冷与空调(四川) 2020(04)

- [5].我国建立首个水下隧道技术创新平台[J]. 隧道建设(中英文) 2019(08)

- [6].钻爆法水下隧道中服务隧道的作用[J]. 环球市场信息导报 2017(14)

- [7].浏阳河水下隧道经济效益分析[J]. 企业技术开发 2012(25)

- [8].城市水下隧道最小埋深的设计方法研究[J]. 公路交通技术 2011(01)

- [9].公路水下隧道应急救援对策[J]. 公路 2011(10)

- [10].浅谈水下隧道安全风险管理[J]. 当代经济 2009(04)

- [11].大型水下隧道实验技术与系统研发[J]. 地下空间与工程学报 2018(06)

- [12].中国大陆典型水下隧道工程案例与技术[J]. Engineering 2017(06)

- [13].浅析水下隧道主要施工工法[J]. 江西建材 2015(07)

- [14].中国最长最宽水下隧道在江苏无锡开建[J]. 施工技术 2018(02)

- [15].基于事故树的水下隧道火灾概率风险分析[J]. 城市道桥与防洪 2019(09)

- [16].国内最长最宽水下隧道在江苏无锡开工[J]. 隧道建设(中英文) 2018(01)

- [17].浅析水下隧道火灾监控系统应如何选型[J]. 现代经济信息 2013(16)

- [18].岩土工程勘察在水下隧道设计和施工中的应用研究[J]. 科协论坛(下半月) 2009(06)

- [19].明挖暗埋水下隧道变形缝防水修复技术[J]. 建筑技术开发 2019(20)

- [20].预告[J]. 中国公路 2017(23)

- [21].水下隧道防排水技术及其相关问题研究[J]. 建筑技术开发 2018(05)

- [22].任意埋深水下隧道渗流场解析解[J]. 岩土工程学报 2017(11)

- [23].地铁大直径水下隧道兼做高压电缆通道建筑影响分析[J]. 江苏建筑 2016(05)

- [24].“水下时代”,我们准备好了!——首届水下隧道建设与管理技术交流会召开[J]. 中国公路 2013(24)

- [25].武汉长江水下隧道东线贯通[J]. 国防交通工程与技术 2008(02)

- [26].基于模糊网络分析法的水下隧道施工风险评估[J]. 现代隧道技术 2018(S2)

- [27].南京长江隧道穿越江心——水下隧道建设的重大突破[J]. 岩土力学 2009(05)

- [28].大直径泥水盾构始发钢套筒的防扭施工技术——以孟加拉卡纳普里河水下隧道为例[J]. 隧道建设(中英文) 2020(S1)

- [29].水下隧道附属竖井的横向地震响应研究[J]. 科学技术与工程 2016(13)

- [30].基于主动救援的长大水下隧道消防应急设计集成[J]. 消防科学与技术 2008(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/810174c46645d642a64d7aa0.html