# MCM-22分子筛催化剂性能的BP神经网络预测模型研究

### 论文摘要

以MCM-22分子筛为对象,系统考察了挤条成型工艺条件对分子筛催化剂物理化学特性的影响,并以苯与丙烯液相烷基化合成异丙苯为模型反应,在实验研究基础上、结合人工神经网络建模方法,建立了MCM-22分子筛催化剂性能预测的BP（Back Propagation）神经网络模型,该模型关联了催化剂本征性能、工艺条件和反应产物分布之间的相互关系,以其达到较好地预测苯与丙烯烷基化反应性能的功能,为催化剂的开发和工业生产提供应用基础和参考。利用颗粒强度测定、NH3-TPD酸性表征和氮吸附脱附—压汞方法联合测试等手段对不同条件下成型的MCM-22分子筛物理化学特性进行了表征,系统考察了不同成型工艺条件对催化剂颗粒强度、孔结构和酸性等性质的影响。结果表明:成型过程中适宜助剂的加入,可以调节催化剂颗粒强度、比表面积和孔径分布以及酸性。其中,粘结剂SB粉主要调节催化剂颗粒强度和酸性,扩孔剂PEG20000主要调变孔径分布以及孔容。对不同成型条件下得到的16种织构性能各异的MCM-22分子筛催化剂性能进行实验评价,将所获得的数据用于模型训练和预测结果检验。结果表明,所建立的BP神经网络模型具有进行实验数据拟合和在一定范围内预测未知结果的能力,预测平均相对误差为4.21%。因此,将该BP神经网络模型作为MCM-22分子筛催化剂的性能预测和苯与丙烯液相烷基化过程的定量描述模型,是适宜和可靠的。同时,应用该模型回归分析了温度、空速、苯烯比及分子筛的比表面积、平均孔径与产物选择性之间的相关关系。分析结果表明:丙烯空速、苯烯比、温度及分子筛的比表面积、平均孔径与异丙苯的选择性呈正相关关系,与二异丙苯和三异丙苯的选择性呈负相关关系。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 前言

- 第一章 文献综述

- 1.1 异丙苯生产工艺概述

- 1.1.1 异丙苯的生产技术进展

- 1.1.2 国内外异丙苯的生产情况

- 1.2 MCM-22分子筛简介

- 1.2.1 MCM-22分子筛的结构

- 1.2.2 MCM-22分子筛的合成方法

- 1.2.3 MCM-22分子筛在催化反应中的应用

- 1.3 苯与丙烯烷基化合成异丙苯过程的机理研究

- 1.3.1 反应机理

- 1.3.2 分子筛的孔结构与催化性能的关系

- 1.3.3 异丙苯合成工艺条件研究

- 1.4 人工神经网络技术

- 1.4.1 人工神经网络的定义

- 1.4.2 人工神经网络的发展及应用

- 1.4.3 人工神经网络的基本特征

- 1.4.4 前馈神经网络的泛化能力

- 1.4.5 影响泛化能力因素

- 1.5 课题研究的目的和意义

- 第二章 实验部分

- 2.1 实验原料和设备

- 2.1.1 MCM-22分子筛合成及成型的原料及设备

- 2.1.2 分子筛催化剂性能评价

- 2.2 催化剂制备

- 2.2.1 催化剂原粉制备

- 2.2.2 催化剂成型

- 2.3 催化剂比表面积和孔结构测定

- 2.4 催化剂性能的评价

- 2.4.1 催化剂选择性和稳定性评价

- 2.4.2 原料和产物的组成分析

- 2.5 数据处理

- 2.5.1 定义

- 2.5.2 计算公式

- 第三章 成型条件对MCM-22分子筛性能的影响

- 3.1 成型条件对MCM-22分子筛机械强度的影响

- 3.1.1 粘合剂对MCM-22分子筛机械强度的影响

- 3.1.2 胶溶剂对MCM-22分子筛机械强度的影响

- 3.1.3 扩孔剂对MCM-22分子筛机械强度的影响

- 3.1.4 水粉比对MCM-22分子筛机械强度的影响

- 3.2 成型条件对MCM-22分子筛比表面积和平均孔径的影响

- 3.2.1 胶溶剂对MCM-22分子筛比表面积和平均孔径的影响

- 3.2.2 扩孔剂对MCM-22分子筛比表面积和平均孔径的影响

- 3.2.3 水粉比对MCM-22分子筛比表面积和平均孔径的影响

- 3.3 成型条件对MCM-22分子筛酸性的影响

- 3.3.1 粘合剂对MCM-22分子筛酸性的影响

- 3.3.2 胶溶剂对MCM-22分子筛酸性的影响

- 3.3.3 扩孔剂对MCM-22分子筛酸性的影响

- 3.3.4 水粉比对MCM-22分子筛酸性的影响

- 3.4 本章小结

- 第四章 预测苯与丙烯烷基化反应性能的人工神经网络模拟

- 4.1 BP神经网络的工作原理

- 4.2 BP人工神经网络模型的建立

- 4.2.1 数据集的建立和归一化

- 4.2.2 BP神经网络结构的确定

- 4.2.3 模型预测结果

- 4.3 影响因素的回归分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 作者和导师简介

### 相关论文文献

- [1].国内分子筛催化剂的应用进展[J]. 化工设计通讯 2018(11)

- [2].什么是分子筛催化剂[J]. 石油知识 2018(01)

- [3].一种钼基分子筛催化剂及其制备方法和应用[J]. 中国钼业 2015(02)

- [4].甲醇制丙烯分子筛催化剂废弃物超细化工艺研究[J]. 宁夏工程技术 2020(01)

- [5].什么是分子筛催化剂[J]. 石油知识 2015(02)

- [6].分子筛催化剂的前沿进展[J]. 露天采矿技术 2013(03)

- [7].催化氧化脱硫分子筛催化剂研究进展[J]. 化工进展 2011(02)

- [8].分子筛催化剂的研究进展[J]. 化工进展 2011(S1)

- [9].研究人员揭开钛硅分子筛催化剂作用机制[J]. 现代化工 2020(11)

- [10].分子筛催化剂的发展及其合成[J]. 泸天化科技 2009(02)

- [11].分子筛催化剂-亚硫酸盐体系降解水中对乙酰氨基苯酚[J]. 分子催化 2019(06)

- [12].柠檬酸处理对一种Y型分子筛催化剂再生的影响[J]. 化学反应工程与工艺 2019(03)

- [13].分子筛催化剂的性能及应用[J]. 中国科技信息 2008(13)

- [14].分子筛催化剂的研究进展[J]. 当代化工 2017(01)

- [15].用于制备苯乙烯的碱性分子筛催化剂[J]. 石油化工 2010(03)

- [16].吉林石化分子筛催化剂中试技术打破国外垄断[J]. 氯碱工业 2017(08)

- [17].纳米分子筛催化剂侧线试验成功[J]. 中国粉体工业 2012(06)

- [18].吉林石化分子筛催化剂中试技术打破国外垄断[J]. 塑料科技 2017(08)

- [19].正庚烷在分子筛催化剂上芳构化反应研究[J]. 炼油技术与工程 2008(08)

- [20].从工业催化角度看分子筛催化剂未来发展探析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(12)

- [21].改性钛硅分子筛催化剂及其制备方法和应用以及环氧氯丙烷的合成方法[J]. 能源化工 2017(05)

- [22].Fe-HZSM-5分子筛催化剂的甲醇制汽油动力学研究[J]. 工业催化 2018(05)

- [23].低温离子浓缩交换Ag/Cu-ZSM-5分子筛催化剂的制备及其脱硝性能的评价[J]. 硅酸盐通报 2018(07)

- [24].正丁烯骨架异构分子筛催化剂的研究进展[J]. 广州化工 2017(11)

- [25].磁性钛硅分子筛催化剂的结构解析[J]. 材料科学与工程学报 2017(03)

- [26].苯酚丙酮MCM-49分子筛催化剂将国产化[J]. 石油炼制与化工 2015(10)

- [27].“单晶多空心HTS-3分子筛催化剂的研制”项目通过鉴定[J]. 石油炼制与化工 2014(05)

- [28].苯酚分子筛催化剂创效4千万元[J]. 化学与生物工程 2010(02)

- [29].磷、镍改性丝光分子筛催化剂上四氢萘加氢裂解反应性能[J]. 石油炼制与化工 2020(09)

- [30].分子筛催化剂组成对烃类转化的催化作用[J]. 广东化工 2017(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8101a7a41917f6f9341f2d38.html