# 大秦线THDS运用改进及发展研究

### 论文摘要

本文从红外线轴温探测系统历史发展过程中形成的在运用理念上与我国铁路重载、高速发展要求存在不适应性、滞后性入手,针对大秦线在我国重载铁路建设中的特殊地位、技术特点和运输需求,指出提高车辆轴温智能探测系统(简称THDS)热轴预报准确率的紧迫性和必要性。论文以红外线测温系统理论和THDS工作原理为理论基础,采用大量现场运用数据、典型案例作例证,阐述了影响大秦线THDS运用水平的主要因素,从系统工作原理上详尽分析和论证了问题产生的根本原因,采取突破系统结构、设计理念,创新建立和改进热轴判别数学模型的方法,实现大秦线THDS运用水平显著提升。同时提出充分利用车辆运行安全防范预警系统(简称“5T”系统)其它“T”的预报信息,进一步完善THDS运用水平的研究方向和建议。本论文研究内容主要有以下几方面：一是对C76、C80型重载车辆误报热轴原因进行分析、论证,提出滚滑“轴距判”法和制定专用车型热轴判别数学模型的解决方法；二是对密封圈热造成误报热轴原因进行分析、论证,提出改进轴承密封装置和“双角度下探”的解决方法；三是对微热级热轴跟踪升级误报热轴、空车较重车热轴预报多的原因进行分析、论证,提出区分空、重车修订跟踪热轴判别数学模型的解决方法；四是对季节环温变化对热轴预报数产生影响原因进行分析、论证,提出增加“温度调整系数”的解决方法；五是对滚动轴承故障热发展速度快存在安全隐患进行分析、论证,采取建立“防突变”热轴判别数学模型和探测站“加密”(增加密度)方法予以控制；六是通过对“5T”系统功能以及THDS与其它“T”的关联性、信息共享可行性的分析、论述,提出THDS发挥车辆运行安全预警作用实现安全关口前移的新观点,运用综合防范理念,发挥车辆安全防范体系整体优势。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 概述

- 1.2 国内外红外线轴温探测系统发展

- 1.2.1 国外红外线轴温探测系统发展现状

- 1.2.2 国内红外线轴温探测系统发展现状

- 1.3 选题背景及意义

- 1.3.1 大秦线运输概况

- 1.3.2 THDS运用中存在问题

- 1.3.3 选题意义

- 1.4 本论文研究主要内容

- 第2章 红外线轴温探测系统理论

- 2.1 红外线测温基础知识

- 2.1.1 红外线测温"三定律"

- 2.1.2 车辆轴承故障热成因及分布规律

- 2.2 THDS工作原理

- 2.2.1 探头类型及特点

- 2.2.2 探测角度分类

- 2.2.3 THDS系统工作原理

- 第3章 大秦线THDS运用存在问题及原因分析

- 3.1 大秦线THDS运用概况

- 3.2 大秦线THDS系统组成及功能

- 3.2.1 THDS系统组成

- 3.2.2 THDS系统功能

- 3.3 大秦线THDS运用中存在问题

- 3.4 大秦线THDS运用存在问题原因分析

- 3.4.1 C76、C80型重载车辆误报热轴原因分析

- 3.4.1.1 滚滑错判原因分析

- 3.4.1.2 热判模型存在问题原因分析

- 3.4.2 新造SKF197726型轴承误报热轴原因分析

- 3.4.2.1 轴承单元密封装置结构设计存在缺陷

- 3.4.2.2 探头扫描角度存在缺陷

- 3.4.3 连微升级预报误报热轴原因分析

- 3.4.4 滚动轴承故障热发展速度快案例分析

- 3.4.5 空车热轴预报多原因分析

- 3.4.6 环温对热轴预报的影响分析

- 第4章 大秦线THDS运用改进研究

- 4.1 建立科学的热轴判别模型

- 4.1.1 C76、C80型重载车辆热轴判别模型

- 4.1.2 微热轴跟踪判别模型

- 4.1.3 轴温突变热轴判别模型

- 4.1.4 温度调整系数

- 4.2 增加探测站密度

- 4.3 新造SKF197726型轴承误报热轴解决措施

- 4.4 改进运用效果分析

- 第5章 大秦线THDS发展研究

- 5.1 车辆安全防范预警系统TPDS、TADS、TFDS简介

- 5.1.1 TPDS系统简介

- 5.1.2 TADS系统简介

- 5.1.3 TFDS系统简介

- 5.2 TPDS、TADS、TFDS与THDS关联性研究

- 5.3 THDS系统发展方向研究

- 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].THDS检测车联网应用系统优化设计研究[J]. 铁道机车车辆 2020(02)

- [2].THDS智能化维修辅助管理的探讨[J]. 技术与市场 2016(04)

- [3].THDS系统数字化改造及思考[J]. 铁道车辆 2008(01)

- [4].关于THDS红外线轴温探测系统异常数据的分析与识别[J]. 粘接 2020(02)

- [5].THDS设备误报客车热轴问题的原因分析与整改建议[J]. 铁道车辆 2014(12)

- [6].THDS热轴波形智能识别方法研究[J]. 铁道机车车辆 2011(06)

- [7].THDS智能波形识别的研究与实现[J]. 哈尔滨铁道科技 2015(02)

- [8].关于THDS设备预报“疑似抱闸车”的研究[J]. 科技与创新 2017(05)

- [9].关于THDS红外线轴温探测系统隐性故障的分析与探讨[J]. 铁道机车车辆 2016(05)

- [10].基于条码识别的THDS配件管理系统[J]. 哈尔滨铁道科技 2016(01)

- [11].THDS动态检测的典型故障及分析[J]. 铁道技术监督 2012(12)

- [12].THDS探头除雪除尘装置研制和应用[J]. 铁道技术监督 2015(09)

- [13].THDS智能化维修辅助管理的探讨[J]. 科技创新与生产力 2015(11)

- [14].铁路红外线轴温探测系统中心搬迁方案的探讨[J]. 黑龙江科技信息 2013(07)

- [15].THDS—A型探测站设备及其硬件故障处理方法[J]. 铁道车辆 2017(10)

- [16].铁路红外线轴温探测系统中心搬迁方案的探讨[J]. 民营科技 2013(07)

- [17].基于THDS的大数据挖掘技术研究[J]. 牡丹江师范学院学报(自然科学版) 2017(01)

- [18].THDS设备检修智能指导系统研究[J]. 交通世界 2020(09)

- [19].THDS-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ加氢精制催化剂[J]. 无机盐工业 2019(06)

- [20].THDS红外轴温探测系统测温故障分析及对策[J]. 科学技术创新 2018(23)

- [21].车辆轴温智能探测系统(THDS)探测客车热轴预报规律的研究[J]. 铁道车辆 2016(02)

- [22].THDS探测站设备检修网络数据库设计[J]. 郑铁科技通讯 2011(01)

- [23].影响红外线轴温探测系统(THDS)热轴预报兑现率的原因分析及改进建议[J]. 哈尔滨铁道科技 2012(03)

- [24].THDS热轴预报及设备故障短信报警平台[J]. 铁道技术监督 2011(12)

- [25].车辆THDS设备状态修辅助系统方案设计研究[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2018(05)

- [26].THDS设备运行状态预警系统[J]. 哈尔滨铁道科技 2014(02)

- [27].THDS红外轴温探测装置室外标定的改进设计[J]. 黑龙江科技信息 2009(21)

- [28].哈木线THDS车辆智能轴温探测系统吹雪装置探析[J]. 中国新技术新产品 2017(09)

- [29].THDS综合检测仪的研制与应用[J]. 铁道机车车辆 2017(05)

- [30].THDS红外线轴温探测系统异常热轴的分析及处理[J]. 科技与企业 2014(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/810321742b2493eed800a7fa.html