# 钛酸锶光催化增强研究：氢/氨热处理对钛酸锶光催化的影响

### 论文摘要

自从1972年Fujishima和Honda发现Ti02电极光催化裂解水以来,TiO2、SrTiO3等氧化物半导体的光化学受到了广泛的关注和深入的研究,因为它们在光伏和光催化等方面有重要的潜在应用。许多氧化物半导体（如SrTiO3和Ti02）具有优良的光催化特性,但是由于较宽的禁带它们只对紫外光响应,而紫外光只占太阳能量中的一小部分（<10%）。通过带隙调制使它们的吸收边从紫外区移到可见区将提升氧化物半导体的性能。另一方面,在光催化过程中电子空穴对的利用效率往往很低,绝大部分光生载流子发生复合,最后以热的形式散失。阻止光生载流子复合,提高它们的利用效率,也是光催化研究的主要工作之一。本论文围绕以上两点,通过氢/氨热处理法对SrTiO3基片光催化增强进行了研究。首先,我们研究了氢热处理（氢化）对SrTiO3光催化的影响。SrTiO3在氢氮气（H25%/N2）中退火进行氢化,退火结束后快速冷却。我们通过测量加载SrTiO3催化剂的亚甲基蓝（MB）光照一定时间后吸收度的变化来表征SrTiO3的光催化活性。光催化实验显示氢退火温度超过～900℃时SrTiO3 （SrTiO3-H2）的紫外光催化和原始SrTiO34目比显著增强,最高增强达5倍。然而,SrTiO3-H2和原始SrTiO3一样都没有可见光催化。XPS测量暗示SrTiO3-H2 （>～900℃）的费米能级显著升高,对于1000℃氢化的SrTiO3,费米能级上升了超过1.6eV。费米能级的升高会使SrTiO3与溶液接触时内表面形成的能带弯曲更陡峭,我们认为这是紫外光催化增强的主要原因。我们也通过紫外可见吸收谱、电子顺磁共振（EPR）对氢化SrTiO3进行了表征。紫外可见吸收谱显示SrTiO3氢化后吸收边没有发生移动,只是在430和520nm处存在两个吸收峰,>600nm存在一个强的吸收带。EPR显示SrTiO3中含有商业SrTiO3中常见的Fe3+杂质。一般认为氧化物中Al、Fe的含量不少于10-100ppma。氢化（>-880℃）后SrTiO3中的Fe3+发生衰减,我们认为这也是自由电子增多的非直接证据,自由电子饱和了带正电的缺陷,类似于氢化饱和Si中的悬挂键。然后,我们研究了氨热处理（氨化）对SrTiO3可见光催化的影响。氨化的目的是为了在SrTiO3中在O的位置替换掺入N以在价带上方产生一个N的掺杂能级,从而可以吸收利用可见光来驱动光催化反应。氨化在氨气中退火进行,退火结束后自然冷却。实验发现退火温度和氨气流量会影响SrTiO3的掺N效果。可见光催化实验显示氨化SrTiO3 （SrTiO3-NH3）具有一定的可见光催化能力,800-900℃氨化SrTiO3的可见光催化效果较好。紫外可见吸收谱显示SrTiO3-NH3的吸收边发生了红移,XPS测量表明SrTiO3-NH3 （900℃,～30L/h）表面N/O比为0.06。SrTiO3-NH3中费米能级也发生了上移（-0.7eV）,但远不如SrTiO3-H2显著。最后,我们研究了氢化和氨化在SrTiO3中的协同作用。我们发现SrTiO3氢化再氨化（SrTiO3-H2-NH3）,可见光催化和SrTiO3-NH3接近。而氨化再氢化（SrTiO3-NH3-H2）,可见光催化比SrTiO3-NH3显著增强。XPS测量显示SrTiO3-H2-NH3 （～0.4eV）的费米能级和SrTiO3-NH3 （～0.7eV）接近,而SrTiO3-NH3-H2的费米能级（-1.4eV）比SrTiO3-NH3显著提高,和SrTiO3-H2（-1.6eV）的接近。比较氢化对SrTiO3光催化的影响,可以得出结论SrTiO3-NH3-H2将氨化（氮掺杂）和氢化的效应协同在了一起,共同导致增强的可见光催化。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 第二章 光催化的基本原理简介

- 2.1 光催化反应

- 2.2 光催化半导体的能带结构

- 2.3 光催化裂解水

- 2.3.1 光催化裂解水的过程

- 2.3.2 半水裂解

- 2.4 光催化水净化

- 第三章 氢热处理对钛酸锶光催化的影响

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 材料

- 3.2.2 氢化过程

- 3.2.3 样品光催化活性的标定

- 3.2.4 XPS

- 3.2.5 EPR

- 3.3 结果分析与讨论

- 3.4 结论

- 第四章 氨热处理对钛酸锶光催化的影响

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 材料

- 4.2.2 氨化过程

- 4.2.3 表征

- 4.3 结果分析与讨论

- 4.4 结论

- 第五章 氢、氨热处理之协同效应对钛酸锶的光催化影响

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 材料

- 5.2.2 氨化过程

- 5.2.3 样品光催化活性的标定

- 5.2.4 XPS

- 5.2.5 EPR

- 5.3 结果分析与讨论

- 5.4 结论

- 第六章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].钼酸铋基材料的可控制备与光催化性能研究进展[J]. 广州化工 2020(21)

- [2].空心球形In_2O_3/ZrO_2-TiO_2纳米复合材料多模式光催化[J]. 化学通报 2017(10)

- [3].光催化去除挥发性有机污染物的研究进展[J]. 现代盐化工 2017(05)

- [4].聚马来酸的合成及其对棉织物光催化抗皱整理的影响[J]. 现代丝绸科学与技术 2015(06)

- [5].光催化纸的研究进展[J]. 纸和造纸 2016(05)

- [6].光催化解“毒”实验日记[J]. 课堂内外(科学Fans) 2020(06)

- [7].具有光催化空气净化功能的铝网研制[J]. 化工管理 2020(12)

- [8].光催化混凝土物理力学性能研究[J]. 混凝土 2020(04)

- [9].天然模板法多孔TiO_2遗态材料的制备及其光催化性能[J]. 河北科技师范学院学报 2020(01)

- [10].吡咯并吡咯二酮类染料小分子在光催化制氢中的应用[J]. 中国科学:化学 2020(08)

- [11].光催化功能棉织物的原位制备及性能研究[J]. 棉纺织技术 2020(09)

- [12].负载型光催化膜特征及氟伐他汀降解性能分析[J]. 哈尔滨工业大学学报 2019(09)

- [13].纳米TiO_2光催化混凝土研究进展[J]. 混凝土与水泥制品 2018(06)

- [14].银反点阵列/TiO_2材料的制备及光催化性能研究[J]. 贵金属 2016(S1)

- [15].磷酸银纳米结构的调控及其光催化性能研究[J]. 无机材料学报 2017(03)

- [16].氧化铟掺杂的氧化镓光催化固氮性能研究[J]. 环境科学学报 2017(08)

- [17].可见光催化需氧氧化在有机合成中的应用[J]. 影像科学与光化学 2017(05)

- [18].室内光催化喷雾净化产品与相关净化标准比较[J]. 无线互联科技 2015(15)

- [19].氮化碳复合材料光催化性能研究进展[J]. 内蒙古石油化工 2020(09)

- [20].金属-有机框架材料在光催化二氧化碳还原中的应用[J]. 化学进展 2020(11)

- [21].纳米TiO_2@酵母碳球对盐酸四环素的吸附-光催化协同效应及响应面优化[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [22].使用光催化设备能有效预防新型冠状病毒感染吗[J]. 现代物理知识 2020(04)

- [23].一锅法水热制备Bi_3O_4Cl-BiOCl复合材料及可见光催化性能研究[J]. 能源研究与信息 2018(02)

- [24].TiO_2光催化绿色建筑材料研究进展[J]. 新型建筑材料 2018(06)

- [25].TiO_2光催化纺织品的研究现状[J]. 山东纺织经济 2018(09)

- [26].用智慧舞动光能——光催化前沿论坛侧记[J]. 中国材料进展 2016(10)

- [27].N掺杂TiO_2纳米材料可见光催化性能及其降解水中腐殖酸[J]. 环境工程 2017(01)

- [28].Fe_3O_4/G-BiOCl纳米复合光催化剂的制备及光催化性能研究[J]. 化工新型材料 2017(02)

- [29].半导体材料的能带调控及其光催化性能的研究[J]. 同行 2016(13)

- [30].2013·中国光催化论坛及产业大会在北京举行[J]. 影像技术 2013(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/811b52e5963bd804d08a53f3.html