# 对220kV变电站电力施工技术分析

（广东电网河源紫金供电局有限责任公司517000）

摘要：近年来,随着我国经济的迅速发展,居民生活水平的不断提高,电力系统在生产生活中发挥了越来越大的作用。220kV变电站是整个电力系统的重要组成部分,变电站运行的安全性和可靠性直接影响着电力企业的运营质量。电力建设工作人员在沿用有关施工技术时，要注意提高一二次电气设备安装质量，在线路衔接的正确性基础上，提供更为可靠的防雷接地保护措施。分析220kV变电站电力施工技术控制要点，提出这类工程施工质量的验收和控制建议。

关键词：变电站；电力施工；技术控制；质量验收

220kV的高压变电站已经在我国电力系统之中发挥着愈加深刻的影响作用，特别是经过数字自动化变电站推广沿用之后，有关该类工程的施工技术规范要求自然变得更为严格。为了确保持续改善电力工程整体施工水平、长期维持变电站运行的安全和可靠性、避免过多的经济投入现象，作为施工部门要保证实时性地开发引入全新的施工技术，以及工艺手法。由此看来，预先针对220kV变电站电力施工技术处理要点加以细致化论证解析，将直接决定今后我国电力事业的可持续改革发展前景，值得予以大力关注。

1、220kV变电站电力施工技术的控制要点

1.1电缆支架施工技术

在正式进行电缆支架安装前期，作为施工人员须精确化锁定预埋位置、测量支架彼此的间距，确认无误之后委派专业电焊工进行电焊垂直位置固定。电缆支架横担，则需要确保将横担支架放置在支架上并配合螺丝衔接之后，借助水准仪和水平尺进行其整体的水平状态调整。如若施工期间发现电缆线实际架设高度与设计标高查过10mm时，则需要对电缆支架横担进行上下位置的调整，如此便可确保将这方面的施工误差控制在适当范畴之内。具体来讲，就是要求支架本身高低误差维持在5mm以内，而托架走向的间距偏差稳定在15mm以内，电缆支架最底层横担与电缆沟底部保证100mm以上的间距。确保上述指标一一贯彻落实之后，才可以进行两层螺母固定并进行焊接处理。

1.2变电站内电气装置的安装技术

在进行变电站直流控制系统安装过程中，要保证依照预设工序流程进行谨慎处理，而第一要务则是要进行这类系统的外观检验认证。具体要求表现为：确保蓄电池表层不存在任何裂缝或是损伤迹象；直流控制系统的衔接条与螺栓螺母务必要配备齐全；直流控制系统要保证获取一套完善的监测器具，包括温度与密度计等。除此之外，直流控制系统的清洁工作亦是不可忽视的，为了保证蓄电池放置的间距达到所需的平稳与均匀状态前提下，进一步令电池槽高低足够均衡，则需要预先借助酒精进行蓄电池表层的污垢清除，之后确认系统连接和轴线接头标准无误之后，方可进行紧固处理。需要加以强调的是，直流系统内部最为关键的器具便是蓄电池，因此蓄电池的安装和充电放电工序十分关键，特别是在第一次充放电期间，施工人员务必要谨记沿用最大的充放电流的同时，避免在正式安装环节中出现明火现象，并且还要保证单体蓄电池的电压维持在2.4V范畴以内。

1.3隔离开关安装施工的技术

隔离开关安装过程中严格按照规范要求，即要确保整体上迎合安装地点额定、短路电流的热稳定，以及动稳定性的校验条件基础上，维持机构操作的灵活和稳健状态。因此，在针对变电站进行隔离开关安装过程中，第一要务就是选取合理的静触头安装接触位置，之后才能放心地安装当下流行的悬挂式软母线静触头。需要注意的是，这部分静触头静触位置不单单要额外添加机构和连杆，同时还须依照具体的环境温度进行有关器具适当程度的粗调处理。接触点顺利安装之后，便可以顺势开展部分偏移点的校正工作了。其间须明确在母线架设安装结束之后调试弛度，而主母线夹套则应该保证沿用T型线，并且令彼此间距维持在700~1200mm之间。而当母线静触头顺利地和母线对接之后，才能够进行T型架线彼此的间距调整，一直持续到接触点摆放在最为理想的选定点上为止。另外，现阶段我国许多区域的220kV变电站变压器都是直接依照中性点消弧线圈进行接地处理的，尽管说表面上满足中性点的绝缘需求，不过实际施工中的绝缘性却不够理想，容易引发大规模的漏电现象。基于此，技术人员应该保证水平接地网的埋设深度维持在0.8m以内，同步状况下令垂直接地极打入到地下并保留将近100mm的高度，如此便能够为后续水平接地网的连接提供便利；而在针对接地网加以焊接处理期间，则需要注意严格依照规范标准和施工图纸要求加以处理，毕竟这是维持接地网焊接质量和运行安全稳定性的前提条件。

2、220kV变电站施工工程质量的合理性验收与控制建议

在针对有关变电站施工质量加以验收和控制过程中，主要是凭借最新的质量保准体系作为依据，力求工程成品合格通过率控制在100%，而优良效果维持在95%以上。想要达成这类指标，则需要预先进行不通过类型施工质量表格和施工方案可行性认证，力求各类安装数据都能够和设计标准相互贴合；再就是竭尽全力改善必要技术设备和原材料的性能质量，必要时设计匹配严格化的质量标准规范，包括《建筑电气安装工程质量检验评定标准》和《电气装置安装工程配线工程及验收规范等文件》。也就是说，变电站在推广沿用电力施工技术期间，目标要十分明确，即秉承文明和安全施工理念的前提下，透过不同途径切实提升工程整体的施工质量。

3、结论

在220kV变电站进行电力施工技术改进和推广的核心目的，便是保证在大幅度提升电力工程整体施工质量的同时，加快各类工序交接进度。基于此，有关施工技术人员就必须保证及时透过施工工艺和技术两个层面进行宏观把控，如制定实施科学人性化的施工管理方案、推广沿用绿色低碳等创新型的施工技术。长此以往，能切实维持工程整体的安全性、施工效率和质量，为人们各类生活和生产需求全方位满足提供必要的保障条件。

参考文献

[1]林炜星.220kV变电站电气隔离开关安装施工技术的研究分析[J].科技与企业，2011（16）：155-160.

[2]霍强.新时期变电站工程建设的管理探讨[J].黑龙江科技信息，2012（15）：133-141.

[3]朱宜鸥.变电站工程设计中几点问题的探讨[J].建材与装饰，2015（49）：88-96.

[4]刘阳.探析电力配网工程施工技术及安全研究[J].建筑知识，2016（2）：66-77.

[5]郑则生.变电站施工过程中质量控制和安全管理研究[J].现代盐化工，2017（3）：99-105.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/812b5da1b06d52764a98a9dc.html