# 沙袋结构增韧PA6/EPDM-M/nano-CaCO3三元复合材料的形态演变与增韧机理研究

### 论文摘要

本文以三元乙丙橡胶（EPDM）和马来酸酐接枝三元乙丙橡胶（EPDM-g-MAH）的复配共混物为弹性体（EPDM-M）,纳米碳酸钙（nano-CaCO3）为无机粒子,通过两步法混合工艺在PA6基体中构建了EPDM-M包覆nano-CaCO3团聚体的“沙袋结构”粒子,制得高韧性的PA6三元复合材料,利用扫描电子显微镜（SEM）、透射电子显微镜（TEM）、动态力学分析（DMA）等手段观察和研究了在外力作用下“沙袋结构”粒子在基体中的形态演变,并进一步探讨了“沙袋结构”粒子对PA6的增韧机理。主要研究内容和结果如下:1、通过SEM和TEM研究了拉伸速率和拉伸应变对拉伸断面和沿拉伸方向的脆断断面的微观形态的影响。结果表明,PA6/EPDM-M二元合金材料（E1）中:橡胶粒子内部发生空穴化、橡胶粒子与基体之间发生界面脱粘;PA6/EPDM-M/nano-CaCO3（一步法）三元复合材料（E2）中:nano-CaCO3团聚体与基体之间发生界面脱粘,橡胶粒子的内部发生空穴化;PA6/EPDM-M/nano-CaCO3（两步法）三元复合材料（E3）中:“沙袋结构”粒子内部空穴化和“沙袋结构”粒子内的EPDM-M与nano-CaCO3团聚体之间发生界面脱粘;而PA6/nano-CaCO3二元复合材料（E4）几乎不产生空洞。结合体积应变测试结果可以得出PA6基复合材料的体积应变关系为:E3>E2>E1>E4,即“沙袋结构”粒子能够诱使复合材料产生较大的体积应变。2、研究了湿度对PA6基复合材料性能与形态的影响。随着环境中相对湿度提高,各体系吸水率与冲击强度显著地增大,其中PA6/EPDM-M/nano-CaCO3（一步法）三元复合材料（E2）的冲击强度变化最明显,从干燥态时的31.2 kJ/m2增加到相对湿度100%时的48.6 kJ/m2,提高了55.6 %。利用DSC分析聚合物的结晶性能与玻璃化转变温度（Tg）,发现提高相对湿度使PA6的Tg从干燥态时的52.06℃下降至相对湿度100 %时的2.39℃,可见水份在PA6中起到了增塑剂的作用;而相对湿度提高,PA6/EPDM-M/nano-CaCO3（两步法）三元复合材料（E3）的Tg基本保持不变。由此可见,含“沙袋结构”有利于降低湿度对复合材料吸水率和力学性能的影响,提高复合材料的耐水性。3、建立了“沙袋结构”粒子微观力学形变模型,并进一步利用该模型探讨PA6/EPDM-M/nano-CaCO3三元复合材料中“沙袋结构”粒子的增韧机理。含沙袋结构粒子的PA6复合材料在受到外力作用发生变形直至破坏,其外界作用能的耗散可以从三个方面理解:（1）应力的集中:“沙袋结构”粒子充当应力集中点;（2）拉伸形变和剪切带的形成:EPDM-M与包覆其中的nano-CaCO3团聚体发生协同变形而导致沙袋粒子发生整体变形,在“沙袋结构”粒子周围产生剪切带;（3）空穴化并诱导剪切屈服和银纹:接着“沙袋结构”粒子中的nano-CaCO3团聚体受到赤道方向的压应力和两极方向的拉应力作用,使其在两极与EPDM-M发生界面脱粘而形成空穴,橡胶呈现局部“微纤”化,诱发基体产生剪切屈服与形成银纹,耗散外界作用能,另外,由于在赤道方向上存在排成一列的“沙袋结构”粒子,有利于银纹支化,诱发基体的剪切屈服,形成“扩张带”,进一步耗散外界作用能,从而提高材料韧性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 概述

- 1.2 PA6/橡胶/刚性粒子三元增韧改性研究

- 1.2.1 聚合物增韧改性影响因素

- 1.2.2 PA6/橡胶/刚性粒子三元增韧改性研究进展

- 1.3 增韧机理的研究方法

- 1.3.1 拉伸试验

- 1.3.2 冲击试验

- 1.3.3 EWF

- 1.3.4 有限元分析

- 1.4 增韧机理的研究进展

- 1.4.1 橡胶增韧机理

- 1.4.2 刚性粒子增韧机理

- 1.4.3 橡胶/刚性无机粒子协同增韧机理

- 1.5 PA6 复合材料的发展趋势

- 参考文献

- 第二章 本文的研究目的及意义

- 2.1 本课题的研究背景

- 2.2 本课题的研究意义和目的

- 2.3 本课题的研究内容

- 2.4 创新点

- 参考文献

- 3三元复合材料性能和形态的影响'>第三章 拉伸速率对 PA6/EPDM-M/NANO-CACO3三元复合材料性能和形态的影响

- 3.1 概述

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 主要原料

- 3.2.2 主要设备

- 3.2.3 试样制备

- 3.2.4 工艺流程

- 3.2.5 性能测试

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 拉伸速率对PA6 基复合材料力学性能的影响

- 3.3.2 拉伸速率对PA6 基复合材料拉伸断面形态的影响

- 3.3.3 拉伸速率对PA6 基复合材料沿拉伸方向脆断断面形态的影响

- 3.3.4 拉伸应变对PA6 基复合材料的沿拉伸方向脆断断面形态的影响

- 3.3.5 PA6 基复合材料沿拉伸方向的透射电镜（TEM） 断面形态

- 3.4 本章小结

- 参考文献

- 3三元复合材料性能和形态的影响'>第四章 湿度对 PA6/EPDM-M/NANO-CACO3三元复合材料性能和形态的影响

- 4.1 概述

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 主要原料

- 4.2.2 主要设备

- 4.2.3 试样制备

- 4.2.4 性能测试

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 湿度对PA6 基复合材料冲击性能的影响

- 4.3.2 湿度对PA6 基复合材料结晶性能的影响

- 4.3.3 湿度对PA6 基复合材料微观形态的影响

- 4.4 本章小结

- 参考文献

- 第五章 沙袋结构增韧机理研究

- 5.1 概述

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 主要原料

- 5.2.2 主要设备

- 5.2.3 试样制备

- 5.2.4 性能测试

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 PA6 基复合材料的冲击性能与断面形态

- 5.3.2 热处理对PA6 基复合材料性能与形态的影响

- 5.3.3 体积应变

- 5.3.4 动态力学分析

- 5.3.5 “沙袋结构”复合材料的断裂机制

- 5.4 本章小结

- 参考文献

- 第六章 总结

- 致谢

- 硕士期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].Z型结构石墨相氮化碳/铜/氧化亚铜三元复合材料的制备及其光催化性能的研究[J]. 淮北师范大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [2].N-K_2Ti_4O_9/g-C_3N_4/UiO-66三元复合材料的协同光催化作用[J]. 环境工程学报 2016(10)

- [3].石墨烯基三元复合材料的制备及应用研究进展[J]. 现代化工 2018(10)

- [4].关于超细丁苯胶粉/聚丙烯/纳米碳酸钙三元复合材料的性能分析[J]. 科技展望 2015(10)

- [5].SnO_2/Fe_2O_3-rGO三元复合材料催化葡萄糖脱水制备5-羟甲基糠醛[J]. 化学世界 2020(04)

- [6].基于模态分析的木橡塑三元复合材料的振动特性[J]. 福建农林大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [7].MCC/MOFs抗菌复合材料的制备及表征[J]. 中国造纸学报 2019(04)

- [8].含硫偶联剂对木粉/橡胶-塑料三元复合材料力学性能及耐热性能的影响[J]. 复合材料学报 2019(09)

- [9].正四棱柱状LiFePO_4/Ag/RGO三元复合材料的制备[J]. 化工新型材料 2019(10)

- [10].以羧基丁腈为基础的酯类三元复合材料的阻尼性能和微观结构[J]. 江苏工程职业技术学院学报 2017(04)

- [11].CSW/POE-g-MA/PA6三元复合材料的结构和性能[J]. 材料导报 2017(02)

- [12].共混工艺对PA6/EPDM/nano-CaCO_3三元复合材料形态与性能的影响[J]. 塑料 2009(05)

- [13].氧化锰/介孔碳/聚苯胺三元复合材料的构建及其超电容性能[J]. 化工新型材料 2016(11)

- [14].PA6/EPDM-M/CaCO_3三元复合材料力学性能影响因素研究[J]. 功能材料 2012(09)

- [15].PP/PA6/nano-CaCO_3三元复合材料的结晶行为[J]. 高分子材料科学与工程 2011(02)

- [16].木粉/废旧橡胶粉/HDPE三元复合材料热压法制备工艺[J]. 林业工程学报 2017(03)

- [17].TiO_2/SiO_2/rGO复合材料的制备及光催化性能探讨研究[J]. 化工新型材料 2017(08)

- [18].热压工艺对木橡塑三元复合材料力学性能的影响[J]. 塑料科技 2020(10)

- [19].TiO_2-ZnO-RGO三元复合材料的制备及性能[J]. 广东化工 2015(17)

- [20].基于聚吡咯复合材料的制备及其应用研究进展[J]. 化工新型材料 2017(04)

- [21].PA6/GF/SP三元复合材料的制备及其力学性能研究[J]. 中国塑料 2015(04)

- [22].PE-HD/CF/HGB三元复合材料的制备及力学性能[J]. 工程塑料应用 2013(03)

- [23].PP/POE/LLDPE三元复合材料的改性研究[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [24].Nano-CaCO_3表面性能对PA6/EPDM/Nano-CaCO_3三元复合材料形态和性能的影响[J]. 高分子通报 2010(10)

- [25].组分对PC/PBT/GF三元复合材料的影响[J]. 工程塑料应用 2020(02)

- [26].制备工艺对PLA/PBAT/OMMT三元复合材料微观结构与性能的影响[J]. 中国塑料 2019(09)

- [27].组分对PA6/PP/滑石粉三元复合材料的影响[J]. 工程塑料应用 2018(05)

- [28].PPS/GF/Nano-CaCO_3三元复合材料的结晶性能[J]. 塑料科技 2008(03)

- [29].金属总含量对Sn/Cu/PA6三元复合材料结构与性能的影响[J]. 功能材料 2020(05)

- [30].原位反应挤出PA6/SEBS/MMT三元复合材料及其表征[J]. 塑料工业 2013(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/814f5cfa797a1742273a5230.html