# 高频地波雷达信号识别与参数估计仿真研究

### 论文摘要

本文主要研究实际应用在高斯白噪声的环境当中的高频地波雷达信号的调制识别和参数估计问题,均匀脉冲截断的线性调频断续波、伪码脉冲截断的线性调频断续波、二相编码脉冲信号的识别和参数估计研究是重中之重。首先,为了更好的得到雷达信号的识别结果,就需要了解雷达信号识别的一些基础知识。第一,对此次工程应用中的雷达信号的频段进行简要了解,然后熟悉地波雷达信号的传播机理、方式、过程,第二,具体研究了本次实际工程应用中的三种雷达信号形式(均匀脉冲截断的线性调频断续波、伪码脉冲截断的线性调频断续波、二相编码脉冲信号)以及它们的时频特性,以便在后续章节中的特征分析提供理论依据,第三,介绍了高斯白噪声的应用特点和分类识别方法的概要。其次,为了能更好的得到信号识别与处理所需的特征参数,介绍了一些提取瞬时频率等特征参数的方法。利用基础理论和实际信号对各种方法进行仿真研究,对比它们的优缺点,最终决定选择瞬时自相关算法提取信号的瞬时频率值。该算法特点鲜明,简单易行,对噪声不敏感。最后,将整个实际工程应用的算法进行总结,并利用理论数据加以验证,得知该算法在信噪比大于7dB时有较好的应用结果。为了说明算法的可靠性在理论数据验证之后又使用实测数据对算法进行了仿真研究,在信噪比大于7dB时,该算法对均匀脉冲截断的线性调频断续波、伪码脉冲截断的线性调频断续波、二相编码脉冲信号的识别是十分有效的,同时该算法实时性较好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文主要内容

- 1.4 本文结构安排

- 第2章 地波雷达信号的三种典型形式

- 2.1 均匀脉冲截断的线性调频断续波

- 2.2 伪码脉冲截断的线性调频断续波

- 2.3 二相编码脉冲信号

- 2.4 本章小结

- 第3章 地波雷达信号时频分析

- 3.1 基于STFT的时频分析

- 3.2 基于WVD的时频分析

- 3.3 本章小结

- 第4章 地波雷达信号的识别算法

- 4.1 瞬时频率分析原理

- 4.1.1 瞬时频率值定义

- 4.1.2 瞬时自相关提取法

- 4.1.3 相位测频提取法

- 4.2 地波雷达信号瞬时频率分析

- 4.2.1 线性调频断续波瞬时频率分析

- 4.2.2 二相编码脉冲信号瞬时频率分析

- 4.3 地波雷达信号识别算法简介

- 4.4 地波雷达信号的识别算法性能分析

- 4.4.1 均匀脉冲截断的线性调频断续波识别算法性能分析

- 4.4.2 伪码脉冲截断的线性调频断续波识别算法性能分析

- 4.4.3 二相编码脉冲信号识别算法性能分析

- 4.5 本章小结

- 第5章 地波雷达信号参数估计

- 5.1 时域地波雷达信号参数估计

- 5.1.1 脉冲包络参数估计

- 5.1.2 脉冲调制参数估计

- 5.2 三种地波雷达信号参数估计性能分析

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].双基地高频地波雷达模糊函数与克拉美罗界分析[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [2].高频地波雷达在辽宁省海上大风预警中的应用研究[J]. 气象与环境学报 2017(05)

- [3].基于S变换的浮标式高频地波雷达相位补偿算法[J]. 科学技术与工程 2015(34)

- [4].数字化高频地波雷达海态信息提取试验研究[J]. 雷达与对抗 2016(02)

- [5].浮标式高频地波雷达研制[J]. 科技资讯 2016(09)

- [6].高频地波雷达产品化技术研究[J]. 科技创新导报 2016(05)

- [7].高频地波雷达的发展与应用现状分析[J]. 海洋测绘 2018(04)

- [8].高频地波雷达风场数据可用性分析[J]. 气象科技 2015(05)

- [9].紧凑型高频地波雷达目标探测研究进展[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [10].船载高频地波雷达的一阶海洋回波分析[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2016(10)

- [11].企研携手,成功抢占高端电子科技先机 新型高频地波雷达诞生始末[J]. 中国军转民 2009(05)

- [12].双/多基地高频地波雷达飞行目标回波仿真[J]. 系统工程与电子技术 2008(01)

- [13].冲击干扰对高频地波雷达目标检测的影响[J]. 应用科技 2016(04)

- [14].高频地波雷达系统性能仿真软件的设计与实现[J]. 现代雷达 2009(10)

- [15].组网高频地波雷达中电离层杂波分析及其抑制方法[J]. 科学技术与工程 2016(01)

- [16].千兆以太网数据传输技术在数字化高频地波雷达中的应用[J]. 雷达与对抗 2008(04)

- [17].高频地波雷达电离层杂波的空域极化域协同抑制方法[J]. 雷达学报 2016(06)

- [18].改善高频地波雷达探测海风效果的试验与研究[J]. 计算机测量与控制 2013(09)

- [19].分布式高频地波雷达阵列幅相误差的校准方法[J]. 武汉大学学报(理学版) 2012(03)

- [20].多频高频地波雷达小型宽带阵列设计[J]. 科技致富向导 2015(17)

- [21].多频高频地波雷达目标数据融合与跟踪[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [22].基于高频地波雷达的海上人员搜救辅助决策系统[J]. 中国电子科学研究院学报 2017(05)

- [23].一种双基高频地波雷达加权融合选频方法[J]. 雷达科学与技术 2013(04)

- [24].双基地高频地波雷达三维曲面定位精度分析[J]. 系统工程与电子技术 2012(07)

- [25].高频地波雷达技术及其发展趋势[J]. 雷达与对抗 2008(04)

- [26].高频地波雷达船只目标距离参数估计与评价[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [27].高频地波雷达发展动向与分析[J]. 舰船电子工程 2010(01)

- [28].基于船舶自动识别系统和高频地波雷达的船舶轨迹数据融合[J]. 中国水运(下半月) 2014(05)

- [29].便携式高频地波雷达东海表面流探测试验[J]. 电子学报 2009(12)

- [30].基于便携式高频地波雷达风场的反演[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2018(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8156e6c1df8458b278ed6b15.html