# 直拉单晶炉生长系统模型预测控制方法研究

### 论文摘要

晶体生长的主要目的是生长出外形均匀且内部品质满足要求的单晶体。在直拉法晶体生长过程中,主要是通过调节提拉速度和加热器温度跟踪目标曲线来实现晶体等径生长的。本文通过对晶体生长动态特性的理论推导,得到晶体半径响应方程,并结合实验经验,提出拉速控径系统近似为一个积分环节加纯滞后的系统。再通过设计辨识实验得到系统参数,用于建立控径系统的参数模型。通过研究传统单晶炉控制结构和原理得出单晶炉控制系统实质上是跟踪目标经验曲线的系统,并结合加热器串级控制结构和前馈控制技术来实现晶体等径生长的,因此跟踪目标曲线性能的好坏在很大程度上影响了晶体等径生长过程。本文设计得到了单晶炉晶体生长系统的开环阶跃响应,然后应用动态矩阵控制(DMC)方法来仿真跟踪给定目标曲线,性能上明显优于传统PID控制。考虑到基于非参数模型的动态矩阵控制在模型获取后不能再改变的不足,应用基于在线辨识参数模型的广义预测控制(GPC)方法,仿真长时间运行的直拉法晶体生长过程来检验跟踪设定曲线的能力。仿真结果表明应用DMC和GPC无论在抗干扰能力还是在跟踪代表拉速指令的斜坡曲线能力上,都比传统PID控制要好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 提拉法晶体生长简介

- 1.2 晶体直径控制原理

- 1.2.1 晶体生长系统的热平衡

- 1.2.2 直拉法晶体生长的几个重要参数

- 1.3 预测模型控制的提出

- 1.4 本论文的主要研究内容

- 2 晶体生长模型

- 2.1 晶体半径的影响因素

- 2.2 晶体半径的响应方程

- 2.3 本章小结

- 3 等径控制的原理与方法

- 3.1 单晶炉控制系统结构

- 3.2 晶体生长的传统控制方法

- 3.2.1 加热器串级控制系统

- 3.2.2 提拉速度前馈跟踪技术

- 3.3 常规系统PID控制算法

- 3.4 本章小结

- 4 等径控制系统模型的辨识

- 4.1 等径控制系统预测模型获取

- 4.1.1 系统非参数模型

- 4.1.2 系统参数模型

- 4.2 控制模型结构辨识

- 4.2.1 利用行列式估计模型阶次原理

- 4.2.2 利用Akaike准则估计模型阶次原理

- 4.3 控制模型参数辨识

- 4.3.1 递推最小二乘原理及辨识结果

- 4.3.2 随机逼近法原理及辨识结果

- 4.4 本章小结

- 5 基于等径控制系统模型的预测控制研究与仿真

- 5.1 预测控制的研究方法

- 5.2 动态矩阵控制

- 5.2.1 预测模型

- 5.2.2 滚动优化

- 5.2.3 反馈校正

- 5.2.4 仿真结果

- 5.3 广义预测控制

- 5.3.1 广义预测控制的基本原理

- 5.3.2 Diophantine方程的递推求解及程序流程图

- 5.3.3 仿真结果

- 5.4 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].光伏单晶炉氩气实现净化回收[J]. 低温与特气 2020(01)

- [2].单晶炉设备的保养与维修[J]. 设备管理与维修 2020(18)

- [3].单晶炉联网集控自动化改造[J]. 现代制造技术与装备 2020(05)

- [4].直拉式单晶炉动态性能分析与预测[J]. 西安理工大学学报 2012(03)

- [5].我国首台12英寸单晶炉研制成功[J]. 半导体信息 2008(01)

- [6].我国首台12英寸单晶炉研制成功[J]. 集成电路通讯 2008(01)

- [7].大连光伏单晶炉氩气净化回收技术填补国内空白[J]. 铁合金 2020(01)

- [8].热屏结构对泡生法蓝宝石单晶炉功率影响研究[J]. 人工晶体学报 2017(04)

- [9].直拉式单晶炉整体结构静力分析[J]. 电子工业专用设备 2012(04)

- [10].首台机电技术自主单晶炉问世[J]. 机械制造 2010(05)

- [11].大连化物所研发出光伏单晶炉氩气净化回收技术[J]. 能源化工 2020(01)

- [12].提拉单晶炉自动引晶技术的研究[J]. 压电与声光 2014(01)

- [13].太阳能级单晶炉热场的适应性改造研究[J]. 电子工业专用设备 2014(09)

- [14].论单晶炉的设计优化[J]. 科技与企业 2013(14)

- [15].单晶炉高效热场的优化与应用[J]. 太阳能 2017(11)

- [16].直拉单晶炉直流加热电源谐波对设备的影响与治理[J]. 电子工业专用设备 2013(09)

- [17].钨钼材料在蓝宝石单晶炉中的应用[J]. 硬质合金 2018(02)

- [18].单晶炉保温与热屏优化的数值模拟与改造[J]. 电子工业专用设备 2014(08)

- [19].单晶炉上称重电子秤系统的研究与分析[J]. 压电与声光 2008(05)

- [20].单晶炉的钼棒[J]. 中国钼业 2014(05)

- [21].单晶炉热屏的发展现状[J]. 新材料产业 2009(03)

- [22].硅单晶炉副室清炉机构设计[J]. 机械工程师 2008(12)

- [23].全自动单晶炉控制系统方案设计[J]. 电子工业专用设备 2011(12)

- [24].单晶炉电气控制系统干扰浅析[J]. 太阳能 2019(04)

- [25].自动控径单晶炉控温方式的研究[J]. 世界有色金属 2019(08)

- [26].单晶炉压力自动控制系统的实现[J]. 工业仪表与自动化装置 2019(01)

- [27].DJL-600型碳化硅单晶炉运行维护与故障排除[J]. 石河子科技 2016(02)

- [28].工程型高温度梯度单晶炉的控制系统设计[J]. 工业加热 2016(03)

- [29].无需参考信号的单晶炉温度干扰抑制新方法[J]. 西安理工大学学报 2014(04)

- [30].工程型高温度梯度单晶炉研制[J]. 真空 2014(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/81734b2541e021ff7a766566.html