# 大坝防渗帷幕灌浆的施工质量管理与控制

昆明市东川区水利水电勘测设计队

摘要：随着时代的发展，国家经济发展的越来越迅速，水利工程事业的发展也在不断的进步当中。目前，国家对大坝防渗帷幕灌浆处理的技术要求也越来越高，为了能够使大坝防渗帷幕灌浆的施工质量得到保证，国家将帷幕灌浆施工方法的优点集合在一起，制定了相关的质量管理与控制标准。这种质量管理与控制标准可以适用于各种各样的水利工程试验，使我国的工程事业得到了迅速的发展，大坝工程的安全问题也得到了一定的保障。本文通过对大坝防渗帷幕灌浆的施工质量管理与控制进行分析研究，希望对国家水利工程事业的发展提供一定的帮助。

关键词：大坝；防渗；帷幕灌浆；质量管理与控制

近些年来，国家在建筑工程方面得到了迅速的发展，取得了较大的成果，但是目前建筑施工过程中出现了许多问题，比如建筑施工人员在建筑过程中缺乏良好的技术支持，在施工过程中当出现问题时不能及时解决，这给施工带来了许多不利之处。大坝基础设施建筑施工质量较差是目前面临的较大问题之一，最新的大坝防渗帷幕灌浆方法能够有效地解决上述问题。因此，目前许多施工企业都在积极的对大坝防渗帷幕灌浆施工方法进行探究，希望能够进一步加大施工质量管理控制。

1大坝防渗帷幕灌浆的质量问题现状

目前，大坝防渗帷幕灌浆的质量出现许多问题，水利工程项目一般在建设工程施工之前必须要通过公开招标的形式，选定施工方和监理方，施工方和监理方达成共同约定，制定相关的建管制度，通过这些制度保障工程能够顺利的进行，建管制度可以使施工方和监理方相互约束，在双方的约束下可以保证大坝建筑过程中的施工质量和技术要求。不仅如此，还可以提高整个生产的工作效率，提高工程的施工进度。制度虽然能够在一定程度上防止施工过程中出现质量问题，但是还会存在其他问题使建筑施工过程中出现严重的质量问题。比如在实际施工过程中存在某些人员为牟取利益，选用劣质材料偷工减料，建筑工程在本质上受到严重的影响，存在安全隐患；还会存在施工人员在施工过程中，没有完全掌握施工操作流程，导致在建筑施工过程中，出现操作疏漏影响整个大坝的坚固。监理方也存在许多问题，比如在监督管理时，对原材料时没有认真检查材料的各种性能，导致给施工技术人员带来许多不变，直接影响了整体的施工效率。在进行大坝施工建设时，施工人员不能及时发现施工过程中的质量问题，没有按照严格的规范进行操作，最终会导致整个建筑中许多建筑方法和施工方法都不统一，这种不统一会给后续的维护工作带来许多不变。相关规定与制度的不完善也直接影响着整个工程的质量监督工作，最终会影响整个工程的施工进度。

2质量管理与控制

大坝防渗帷幕灌浆的施工质量管理与控制是一个非常复杂的工作。进行大坝防渗帷幕灌浆技术的操作时，必须要严格按照步骤进行，首先在进行操作之前，必须要及时清理大坝施工现场的障碍物，在保证大坝周围的施工环境是安全可靠的前提下才能进行施工。确保施工环境后，接下来就要进行放孔的工作，在放孔之前，必须要按设计要求测量好放孔位置以及整体施工的总体方向，随之，再进行大坝现场的灌浆试验，为后续的施工打下坚实的基础。在进行帷幕灌浆之前，必须要对不同的孔位进行安全检查工作，所有孔位符合安全要求时再进行施工，在施工过程中必须要严格的按照上述步骤进行，施工时必须要严格按照规定要求进行操作，如果出现任何违规行为，就会造成大坝质量问题。因此对大坝防渗帷幕灌浆的施工管理控制工作是非常重要的。

2.1施工过程中的质量控制

施工过程中的质量控制是非常关键的。在我国的大坝防渗帷幕灌浆技术中，严格的控制施工过程中的质量问题，可以使整个工程的质量得到保障。为了进行质量控制，首先必须要在施工之前，严格的按照规定控制防渗帷幕孔的位置和倾斜角度。确保与施工的实际位置之间的误差在允许的范围之内，这样才能保证整个施工的正确性。其次，进行钻孔时，钻孔的位置、深度必须严格按照建筑材料设计的要求进行，只有这样才能确保周围墙体的质量与安全。再进行灌浆时，必须要确保孔口的封闭气室密封完好的状态，这一操作可以为后续灌浆中规范的向孔内注射液体提供帮助，同时也加大了整个大坝的坚固程度。对于压力而言，在进行灌浆时使用的压力，必须要严格按照设计要求进行操作，根据压力变化和注入量随时调整，出现漏浆时要及时封堵，待凝后再继续开孔灌浆。只有这样才能达到需求的压力值，也只有这样才能最终完成灌浆工作。

2.2原材料的质量控制

对原材料进行质量控制也是非常重要的，材料的选择与控制是直接影响着整个大坝防渗帷幕灌浆的施工的最终的整体质量，监理方在进行原材料监管时必须要遵循择优选取的原则，购买原材料时必须要符合国家生产标准，选择的供应商必须要符合相规定的要求，每批次必须附有厂家合格证，只有这样才能保证建筑原材料的质量安全性。目前，帷幕灌浆大多采用的是普通硅酸盐水泥或硅酸盐大坝水泥，这种水泥的标号以及水泥的粗细程度也有一定的要求，只有通过检验符合相对应的要求才能够用于灌浆工程。对于原材料的存放问题，水泥的存放时间是非常重要的，必须存放于通风干燥环境下，这样水泥才不会受到潮湿，出现结块现象。当水泥出现结块时，需及时处理并销毁，绝不能掺杂使用。

2.3强化施工队伍内部质量检查

强化施工队伍内部质量检查也是对大坝防渗帷幕灌浆的施工质量的管理与控制，在整个施工过程中，建筑施工人员是非常重要的。因为建筑施工人员是主要的实施者，在整个施工过程中，他们主要起到监察作用。因此，为了保证帷幕灌浆施工质量，建筑企业必须要通过各种方式提高他们的安全与责任意识。比如通过再教育、开展讲座等各类活动进行培训教育，提高整体队伍的安全与责任意识。在加强施工队伍内部质量检查活动中，监理方必须要时刻监督施工单位进行自我检查，使施工单位能够自觉完成整个工程的质量安全检查工作。制定严格的监督管理检查机制，定期进行检查，保证整个工程的顺利实施。对于建筑业主而言，也必须要定期对施工方进行建筑工程的验收工作。使用抽查的方式对整个建筑周围的质量环境问题进行分析与研究，及时发现整个建筑过程中出现的问题。当发现问题时，要及时告知施工方采取相应措施进行纠正。当出现部分突出问题时，一定要及时通知监理，由监理方组织各方负责人员召开监理会议，进行问题分析和研究整改措施。

3结语

随着时代的发展，建筑工程事业随着经济的发展也在不断的发展。在发展的过程中也出现了许多问题，这些问题最终会导致整个建筑工程的质量下降，为国家和社会留下许多建设问题。为了能够提高整个工程的质量，防止这种现象发生，我们一定要不断的加强对大坝防渗帷幕灌浆的施工管理控制工作。确保整个大坝在施工过程中能顺利完成，最终保证大坝的质量安全。

参考文献：

[1]SL62-94，水工建筑物水泥灌浆施工技术规范[S].

[2]李茂芳，孙钊.大坝基础灌浆（第二版）[M].水利电力出版社，1976.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8181be2c0942c9d7d0ea1bfb.html