# 数字单兵战术网络电台路由协议的应用分析研究

### 论文摘要

近年来,移动分组无线网技术在各个领域得到越来越广泛的应用。移动分组无线网是由一系列动态主机节点临时组成的多跳性无线网络。它无需固定的基站与基干网,网络中每个节点既充当主机又充当路由器。由于其具有组网快捷、灵活,且不受有线网络约束的优点,可广泛用于紧急搜索、灾难救助、法律执行等特殊环境,因而具有广泛的应用前景。 由于移动自组网的拓扑动态性,使得常规路由协议在该环境下无法正常运行。因此,对该环境下路由协议的研究成为了移动自组网中研究的主要课题。 本文首先介绍了移动分组无线网的发展概况及其网络结构的特殊性,接着就移动分组无线网的安全问题做了一些讨论,然后分析了当前移动分组无线网采用的几种路由协议{目的序列距离矢量路由协议(DSDV)、动态源路由协议(DSR)、临时按序路由算法(TORA)、按需距离矢量路由协议(AODV)}。并且通过NS2网络仿真器对其中的四种路由算法进行了仿真分析和性能比较。最后,根据比较分析得出的结论,结合本课题特点给出了一种动态源路由协议的改进。 本文得出的结论是:不同的路由协议都有各自的应用场合和优缺点,设计一种万能的路由协议是不现实的。一种较好的解决思路是采用结合先验式和反应式路由协议的混合式路由,它能在尽量减少分组时延的前提下降低路由协议的开销。

### 论文目录

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 课题来源

- 1.3 课题目标

- 第二章 移动分组无线网的发展概况及其网络结构的特殊性

- 2.1 移动分组无线网的发展概况

- 2.2 移动分组无线网的基本知识

- 2.3 数字单兵网络电台为何采用自组网

- 2.3.1 战术通信环境的特点

- 2.3.2 网络设计原则和策略

- 2.4 移动分组无线网网络结构的特殊性

- 2.4.1 网络组成

- 2.4.2 自组网特点

- 2.4.3 无线自组网路由协议特点

- 第三章 移动分组无线网的安全问题

- 3.1 自组网安全问题

- 3.2 自组网的安全目标

- 3.3 面临的挑战

- 3.4 路由协议安全

- 第四章 移动分组无线网路由协议及其性能比较

- 4.1 AD HOC中路由协议的分类

- 4.2 四种典型的AD HOC网络路由算法

- 4.2.1 目的序列距离矢量路由协议（DSDV）

- 4.2.2 动态源路由协议（DSR）

- 4.2.3 临时按序路由算法（TORA）

- 4.2.4 按需距离矢量路由协议（AODV）

- 4.3 模拟试验和性能比较

- 4.4 小结

- 第五章 对动态源路由协议（DSR）的改进

- 5.1 自组网中的动态源路由策略

- 5.1.1 概述

- 5.1.2 路由发现

- 5.1.3 路由维护

- 5.2 对动态源路由的改进

- 5.2.1 充分利用路由表信息

- 5.2.2 重新选择较短路由

- 5.3 路由策略及实现方法

- 5.3.1 路由策略

- 5.3.2 实现方法

- 5.4 进一步研究的方向

- 5.5 应用研究展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于思科模拟器平台常用路由协议的配置与应用[J]. 计算机产品与流通 2018(05)

- [2].车联网中路由协议的探析[J]. 办公自动化 2019(21)

- [3].车辆网联环境下的交通感知路由协议综述[J]. 汽车工程学报 2018(05)

- [4].无线网状网路由协议的研究与对比[J]. 现代计算机(专业版) 2010(08)

- [5].一种应用于战术移动自组网的路由协议[J]. 计算技术与自动化 2009(01)

- [6].无线网状网主动路由协议的对比[J]. 无线互联科技 2014(08)

- [7].自管理机密网络的分布式匿名路由协议探讨[J]. 科技传播 2013(13)

- [8].一种改进的簇头成链路由协议[J]. 计算机工程 2012(03)

- [9].基于VANET的路由协议研究[J]. 网络安全技术与应用 2019(06)

- [10].低敏感路由协议攻击自适应监测系统设计[J]. 计算机测量与控制 2018(07)

- [11].无线自组网中的路由协议[J]. 电脑知识与技术 2009(22)

- [12].路由协议的形式化描述[J]. 科技信息(学术研究) 2008(36)

- [13].基于最优化的能耗均衡分簇路由协议[J]. 软件导刊 2020(05)

- [14].自提名式非均匀分簇路由协议[J]. 小型微型计算机系统 2017(06)

- [15].基于稳定分簇的移动自组织网络路由协议[J]. 北京航空航天大学学报 2016(11)

- [16].ZigBee路由协议在电力配网应用的研究[J]. 中国新通信 2013(07)

- [17].虚拟容错路由协议分析和改进研究[J]. 通信技术 2011(04)

- [18].平面路由协议改进策略[J]. 电子商务 2011(04)

- [19].一种负载均衡的分簇路由协议[J]. 小型微型计算机系统 2010(02)

- [20].虚实结合学习路由协议[J]. 电脑知识与技术 2009(15)

- [21].移动自组网中一种洞椭圆化的避洞路由协议[J]. 计算机工程与应用 2009(28)

- [22].面向水下路由协议的通用验证方法[J]. 现代导航 2016(04)

- [23].一种基于分层结构的区域路由协议[J]. 燕山大学学报 2014(06)

- [24].快速建立数据传输路径的谣传路由协议改进[J]. 计算机工程与应用 2014(16)

- [25].认知无线传感器网络分簇路由协议综述[J]. 通信学报 2018(11)

- [26].一种可控簇规模的能耗均衡路由协议的设计[J]. 传感技术学报 2018(03)

- [27].面向高速场景的基于路径连通概率路由协议[J]. 传感技术学报 2017(08)

- [28].基于最小生成树的非均匀分簇路由协议[J]. 传感技术学报 2017(09)

- [29].基于IPv6的路由协议的研究[J]. 盐城工学院学报(自然科学版) 2011(01)

- [30].移动自组网络路由协议及互操作[J]. 计算机应用与软件 2010(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/818a5dcebc130b4fae86c3ac.html