# 恒包络调制解调技术研究与实现

### 论文摘要

恒包络调制所产生的信号具有恒定包络,能够工作在高功率放大器的非线性放大区,充分利用卫星转发器的资源,因此,恒包络调制已在卫星通信领域得到广泛的应用。首先,论文从目前常见的恒包络调制方式入手,在观察其相位变化规律的基础上,将恒包络调制技术分成相位不连续和相位连续的两大类,分析其频谱效率,并将他们置于具有带限和非线性特性的卫星信道中进行对比,在得出CPM具有更高的频谱效率,更适合工作在接近放大器饱和区的结论后,确定了以CPM作为主要的研究对象。然后,进一步分析了CPM技术的解调办法。针对CPM的记忆性所带来的解调比较复杂的问题,引入Laurent分解对连续相位信号进行变换,并设计出最佳、次最佳接收机,其中,次最佳接收机可以显著的降低CPM解调的复杂度。接着,考虑到提高调制阶数更有利于高速数据传输,而当前CPM技术的调制阶数又普遍不够高的情况,设计了一种具有连续相位的8PSK调制方式—CP8PSK-1REC,并设计了基于Laurent分解的CP8PSK-1REC的接收机,随后分析和对比了CP8PSK-1REC与8PSK在非线性信道下的误符号率。最后,通过FPGA设计实现了CP8PSK-1REC的调制信号。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文内容和结构

- 第二章 恒定包络调制技术

- 2.1 引言

- 2.2 相位不连续的恒包络调制技术

- 2.2.1 频移键控FSK （Frequency Shift-Keying）

- 2.2.2 相移键控PSK （Phase Shift-Keying）

- 2.2.3 交错正交相移键控OQPSK（Offset Quadrature PSK）

- 2.3 相位连续的恒包络调制技术CPM（Continuous Phase Modulation）

- 2.3.1 连续相位频移键控CPFSK（Continuous Phase FSK）

- 2.3.2 最小频移键控MSK（Minimum Shift Keying）

- 2.3.3 高斯最小频移键控GMSK（Gaussian filtered MSK）

- 2.3.4 整形交错正交相移键控SOQPSK（Shaped OQPSK）

- 2.4 恒包络调制技术在非线性信道中的运用

- 2.4.1 卫星信道模型

- 2.4.2 非线性信道对恒包络信号的影响

- 2.5 本章小结

- 第三章 CPM 信号的接收机

- 3.1 最大似然接收机

- 3.1.1 CPM 信号的网格描述

- 3.1.2 最大似然判决准则

- 3.1.3 Viberti 算法

- 3.2 CPM 信号的Laurent 分解

- 3.2.1 CPM 信号的Laurent 分解

- 3.2.2 SOQPSK-MIL 的Laurent 分解

- 3.3 基于Laurent 分解的最佳接收机

- 3.3.1 最佳接收机的结构

- 3.3.2 仿真实验

- 3.3.3 基于Laurent 分解的次最佳接收机

- 3.4 本章小结

- 第四章 具有连续相位的8PSK 信号设计

- 4.1 8PSK 信号的CPM 表示

- 4.1.1 连续相位8PSK

- 4.1.2 CP8PSK-1REC 信号的频谱特性

- 4.2 基于Laurent 分解的CP8PSK 的接收

- 4.2.1 全响应CP8PSK 的Laurent 分解

- 4.2.2 基于Laurent 分解的CP8PSK 信号的最佳接收机

- 4.2.3 基于Laurent 分解的CP8PSK 信号的次最佳接收机

- 4.3 本章小结

- 第五章 具有连续相位的8PSK 信号的实现

- 5.1 设计方法介绍及器件选择

- 5.1.1 ISE 软件简介

- 5.1.2 高速FPGA 器件选择

- 5.2 CP8PSK-1REC 调制模块的实现

- 5.3 本章小结

- 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 作者在学期间取得的学术成果

### 相关论文文献

- [1].启闭键控(OOK)通信系统在衰落信道下最佳接收机结构[J]. 平顶山工学院学报 2009(01)

- [2].一种新型最佳接收机设计方法[J]. 无线电工程 2009(08)

- [3].连续相位QPSK调制的简化接收机[J]. 西安电子科技大学学报 2009(03)

- [4].最佳接收机误码率的两种估算观点[J]. 电子设计工程 2012(12)

- [5].快速衰落信道环境下SRC检测器的性能分析[J]. 海洋技术 2012(01)

- [6].河南城建学院学报第18卷(1～6期)总目次[J]. 河南城建学院学报 2009(06)

- [7].两种接收机结构的等效性证明[J]. 电气电子教学学报 2010(03)

- [8].去耦合滤波器同频干扰抑制接收机研究[J]. 上海师范大学学报(自然科学版) 2015(05)

- [9].一种电话语音信号光纤接收机的设计[J]. 电子质量 2013(09)

- [10].超窄带中类正弦VMSK调制技术[J]. 电子工程师 2008(01)

- [11].基于Turbo编码的DMT系统性能分析与仿真[J]. 电子测量技术 2008(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/81be88ced082d294339894c3.html