# 低度泄漏特征污染物在居民区扩散过程的模拟研究

### 论文摘要

化工企业在生产过程中总会发生低度污染物的泄漏,由于泄漏量小,生产企业很难及时发现并修复,因此泄漏对周边居民和环境产生较大危害。污染物在泄漏和扩散过程中会受到多种因素的影响,如环境条件、泄漏量、建筑物布局的影响等。本文将泵、阀门、法兰等连接处的跑冒滴漏、维修装卸引起的污染物挥发、有组织和无组织排放界定为特征污染物的低度泄漏;运用安全系统分析方法对某化工厂进行了危险源识别;结合危害后果建立了低度泄漏特征污染物的源模型、计算了特征污染物泄漏量;通过应用计算流体动力学软件(Fluent软件)建立了物理模型及数学模型,模拟了不同环境条件、不同泄漏量、不同建筑物布局下特征污染物在居民区的扩散规律和恶劣环境条件下特征污染物对下游居民区的影响。研究结果表明:风速大小对污染物浓度的影响与其泄漏量大小有关。存在一临界泄漏量Qc,当实际泄漏量大于Qc时,苯污染物浓度随风速增大而减小;当实际泄漏量小于Qc时,污染物浓度随风速增大而增大。泄漏量较大时,居民区污染物浓度随泄漏量的变化趋势明显,泄漏量较小时,降低污染物的泄漏量,对于降低居民区污染物浓度效果不明显。风速较小时,随着敏感点到泄漏源距离的增大,敏感点的污染物浓度有减小趋势;风速较大时,不同敏感处点苯污染物浓度大小不仅与敏感点到泄漏源的距离有关,还与污染物的泄漏量有关。污染物泄漏扩散方向与风向一致。随着大气稳定度的提高,污染物浓度逐渐增大。随着空气相对湿度的增加,苯污染物浓度呈现出先增加后减少的趋势。随着地表粗糙度数值的增大,苯污染物浓度逐渐变小。不同高宽比的居民区污染物浓度不同。建筑高宽比越大,街道内浓度越大。建筑物高宽比较小时(0.1、0.5),高浓度区域集中在街道内迎风一侧,建筑物高宽比较大时(1、2),高浓度区域集中在街道内背风一侧。建筑物递减情形下街道内污染物浓度高于建筑物递增情形下街道内污染物浓度。所研究化工厂在10米高风速为7m/s,风向为西北风,大气稳定度为F,相对湿度为75%,地表粗糙度为0.001cm恶劣环境条件下,周边居民区内特征污染物苯、二甲苯浓度超标。?

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 前言

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景与意义

- 1.2 国内外研究现状分析

- 1.2.1 有关污染物扩散实验的研究进展

- 1.2.2 有关扩散模拟的研究进展

- 1.2.3 有关居民区内污染物扩散的研究进展

- 1.3 本课题研究内容及创新点

- 第二章 危险源辨识及源强计算

- 2.1 化工厂概况

- 2.1.1 化工厂简介

- 2.1.2 化工厂所在地区气象条件

- 2.2 危险源识别

- 2.2.1 物料危险性分析

- 2.2.2 工艺过程危险性分析

- 2.2.3 危险源的确定

- 2.3 泄漏源强计算

- 2.3.1 泄漏类型划分

- 2.3.2 泄漏源模型

- 2.3.3 泄漏量计算

- 第三章 模拟计算与结果分析

- 3.1 模型建立

- 3.1.1 物理模型的建立

- 3.1.2 数学模型的建立

- 3.1.3 初始条件和边界条件

- 3.2 模拟结果及分析

- 3.2.1 环境条件对扩散的影响

- 3.2.2 泄漏量对污染物扩散的影响

- 3.2.3 建筑物对污染物扩散的影响

- 第四章 实例模拟

- 4.1 模型建立

- 4.1.1 物理模型的建立

- 4.1.2 数学模型的建立

- 4.1.3 初始条件和边界条件设定

- 4.2 模拟结果

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].化工园区废水特征污染物识别及必要性分析[J]. 资源节约与环保 2020(10)

- [2].基于大气特征污染物的监测布点选址优化策略分析[J]. 低碳世界 2016(33)

- [3].基于大气特征污染物下监测布点选址的优化分析[J]. 环境与发展 2017(06)

- [4].炼化基地大气特征污染物的管控与减排[J]. 环境工程学报 2017(02)

- [5].黄金工业特征污染物综合治理装备现状及发展趋势[J]. 黄金 2015(10)

- [6].钻井液特征污染物的毒性评估和海洋测试生物的适用性比较[J]. 海洋科学 2020(10)

- [7].基于大气特征污染物的监测布点选址优化研究[J]. 中国环境科学 2015(04)

- [8].地下水污染风险评价中特征污染物量化方法探讨[J]. 环境科学 2012(03)

- [9].特征污染物的平衡在清洁生产审核中的应用[J]. 海峡科学 2014(06)

- [10].油田特征污染物在包气带中的迁移规律[J]. 油气田环境保护 2019(06)

- [11].铬盐工业项目特征污染物的监测与数据问题分析[J]. 中国环境监测 2017(06)

- [12].华东理工大学发明快速检测特征污染物系统[J]. 化学分析计量 2009(01)

- [13].吸附-催化臭氧氧化去除印染废水中特征污染物[J]. 工业水处理 2012(05)

- [14].吸附-催化臭氧氧化去除造纸废水中特征污染物的研究[J]. 水处理技术 2010(04)

- [15].水源特征污染物数据管理系统设计与实现[J]. 给水排水 2019(06)

- [16].黑龙江省水环境特征污染物排放现状[J]. 黑龙江环境通报 2012(02)

- [17].化工园区大气特征污染物在线监控布点方法探讨[J]. 青海环境 2018(02)

- [18].空气中特征污染物的质量控制——以苯系物为例[J]. 杭州化工 2016(03)

- [19].兰州市大气颗粒物中化学特征污染物的筛选[J]. 环境科学研究 2014(04)

- [20].某机加工企业退出地块环境调查与特征污染物分析[J]. 绿色环保建材 2020(12)

- [21].红外光谱法检测水中石油类的研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(16)

- [22].城市饮用水源特征污染物筛查及风险评价方法[J]. 河北工业科技 2016(04)

- [23].2015年前全行业基本采用清洁工艺,特征污染物处理率大于70% 农药行业污染防治技术政策将颁布[J]. 江苏氯碱 2010(04)

- [24].区域环评中关于化工电子行业特征污染物的排放[J]. 污染防治技术 2008(04)

- [25].印刷线路板行业特征污染物及土壤环境风险管理简析[J]. 广东化工 2019(04)

- [26].石化行业主要特征污染物大气环境质量标准探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(10)

- [27].高效液相色谱法测定腈纶废水中的特征污染物[J]. 环境科学与技术 2010(09)

- [28].典型异味源的感官特性及特征污染物筛选[J]. 环境科学研究 2018(09)

- [29].特征污染物对松花江哈尔滨段水生生态的影响研究[J]. 环境科学与管理 2010(07)

- [30].新疆油气田钻井岩屑中特征污染物控制因子筛选研究[J]. 新疆环境保护 2019(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/81cd75d96af6502007f8aa89.html