# 连续波合成孔径雷达成像技术研究

### 论文摘要

连续波合成孔径雷达（FM-CW SAR）是一种新型的将连续调频技术与SAR技术相结合的高分辨雷达体制,不仅拥有传统的脉冲SAR的全天候、全天时、高分辨力成像的工作能力,还拥有体积小、重量轻、成本相对低的优点,在军事和国民经济的许多领域有着重要应用。但由于FM-CW SAR是一个调频的连续波雷达,与传统的脉冲SAR相比,其系统周期通常较长,在110ms的数量级,而脉冲SAR系统的数量级通常是1μs。对于FM-CW SAR,其长的扫频时间,恶化了接收脉冲的畸变,传统脉冲SAR信号处理和理论分析的基础——“停-走-停”假设（忽略扫频周期内载机与目标之间运动引起的斜距变化）已经不适用于连续波SAR,因此,已有的脉冲体制下的成像算法不能直接套用到FM-CW SAR中来,需结合FM-CW SAR信号处理特点对其加以改进。本论文从连续波SAR的去调频回波信号入手,在分析了其信号模型的基础上,对传统的频率变标算法（Frequency Scaling）进行了改进。论文的第一章引言介绍了课题的背景和意义,连续波SAR的主要优势、应用以及研究现状,论文的主要内容。第二章分析了连续波SAR的高分辨力原理及成像原理。第三章在分析对SAR系统进行去调频处理的原理及处理后的分辨力情况的基础上,建立了连续波SAR的信号模型。第四章研究了适合于去调频SAR信号的Frequency Scaling（FS）算法,根据连续波SAR信号的特殊性对其进行修改,并给出了算法的仿真结果及分析。证明了改进FS算法的正确性和有效性。第五章分析了ChirpTransform（CT）的基本原理,利用它对前一章的Frequency Scaling算法进行改进,并给出了算法的仿真结果及分析,证明了CT算法可以适用于大斜视FM-CW SAR系统。第六章对全文的研究工作进行了归纳总结。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 本课题的背景和意义

- 1.1.1 合成孔径雷达的主要应用

- 1.1.2 合成孔径雷达的研究现状及存在的问题

- 1.2 连续波SAR 的主要优势和应用

- 1.3 连续波SAR 的研究现状

- 1.4 论文的主要内容及结构安排

- 第二章 连续波SAR 的基本原理

- 2.1 引言

- 2.2 线性调频信号及其脉冲压缩技术

- 2.3 高分辨率的获取

- 2.3.1 距离向分辨率

- 2.3.2 方位向分辨率

- 2.4 连续波SAR 的成像原理

- 2.5 需要解决的主要问题

- 2.5.1 距离-方位向的耦合问题

- 2.5.2 距离徙动问题

- 2.5.3 “走-停”模式不成立

- 第三章 连续波SAR 的信号处理

- 3.1 去调频及频谱分析原理

- 3.2 去调频技术的分辨力分析

- 3.3 连续波SAR 去调频信号处理

- 3.3.1 回波信号与发射信号直接混频

- 3.3.2 回波信号与发射延时信号作混频

- 3.4 连续波SAR 的信号模型

- 第四章 基于Frequency Scaling 的连续波SAR 成像算法

- 4.1 Frequency Scaling 算法的基本原理

- 4.2 基于FS 的正侧视连续波SAR 成像算法

- 4.3 基于FS 的正侧视连续波SAR 成像算法的计算机仿真

- 4.3.1 仿真参数

- 4.3.2 点目标仿真结果及分析

- 4.4 斜视连续波SAR 的几何模型

- 4.5 斜视模式成像的特殊性

- 4.6 计算机仿真及结果分析

- 4.6.1 点目标仿真

- 4.6.2 结果分析

- 第五章 基于Chirp Transform 的连续波SAR 成像算法

- 5.1 引言

- 5.2 Chirp Transform 算法的基本原理

- 5.3 基于CT 的连续波SAR 成像算法

- 5.4 计算机仿真结果及分析

- 第六章 总结与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 发展展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].一种连续波相控阵天线的设计[J]. 舰船电子对抗 2020(02)

- [2].用频装备的双源连续波辐照干扰预测研究[J]. 弹箭与制导学报 2016(05)

- [3].连续波战场侦察雷达技术发展综述[J]. 无线电工程 2017(06)

- [4].发射信号泄露的连续波雷达方程[J]. 系统工程与电子技术 2016(06)

- [5].调频间断连续波雷达信号处理分析与仿真[J]. 火控雷达技术 2011(02)

- [6].典型雷达装备带内连续波辐射效应试验研究[J]. 强激光与粒子束 2020(05)

- [7].2μm连续波激光治疗尿道狭窄及闭锁18例报告[J]. 中国微创外科杂志 2013(12)

- [8].连续波在战车主动防护系统中的应用分析[J]. 车辆与动力技术 2014(01)

- [9].测距随机误差对连续波3R定位方法的精度影响分析[J]. 黑龙江科技信息 2009(02)

- [10].水下连续波有源探测的回波检测算法[J]. 声学学报 2014(02)

- [11].准连续波体制雷达应用研究[J]. 现代雷达 2012(07)

- [12].连续波激光信号检测与处理技术研究[J]. 河南科技 2018(13)

- [13].连续波高速率泥浆脉冲器设计研究[J]. 石油天然气学报 2008(02)

- [14].连续波泥浆脉冲模拟信号发生器的设计与实现[J]. 电子测量技术 2015(02)

- [15].连续波在强电磁脉冲效应中的适用性研究[J]. 电波科学学报 2018(02)

- [16].典型通信装备带内双频连续波电磁辐射效应预测方法[J]. 系统工程与电子技术 2016(11)

- [17].X波段连续波119W GaN功率HEMT[J]. 固体电子学研究与进展 2008(04)

- [18].一种连续波系统测速时间误差的自适应修正方法[J]. 兵器装备工程学报 2017(08)

- [19].一种基于多频连续波体制的3D交通雷达检测方法[J]. 火控雷达技术 2020(02)

- [20].RCS的频率步进连续波测试技术研究[J]. 测绘科学 2009(04)

- [21].准连续波体制雷达波形设计与参数选择[J]. 系统工程与电子技术 2013(03)

- [22].连续波泵浦的高功率全光纤化超连续谱光源[J]. 深圳大学学报(理工版) 2013(04)

- [23].无线电引信连续波辐照效应及能量耦合通道研究[J]. 装甲兵工程学院学报 2015(06)

- [24].基于FLUENT的连续波泥浆脉冲仿真实验研究[J]. 实验技术与管理 2015(09)

- [25].连续波穿墙雷达系统的目标检测新算法[J]. 电波科学学报 2010(03)

- [26].连续波多普勒引信单频连续波辐照效应规律分析[J]. 电讯技术 2015(03)

- [27].一种机载100W6～18GHz连续波微波功率模块[J]. 真空电子技术 2015(03)

- [28].中国研制成功首部低空连续波测风雷达样机[J]. 中国科技信息 2013(18)

- [29].连续波调频引信信号的检测方法[J]. 电子信息对抗技术 2013(05)

- [30].基于二次相差法的多频连续波测距雷达仿真与研究[J]. 电子科技 2012(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/81d57489563fa7e062b9d18b.html