# 水质自动监测技术在水环境保护中的应用

南水北调中线干线工程建设管理局天津分局天津市300000

摘要：随着现代化经济体制的改革，各行业领域的发展日新月异，但是在发展的同时，存在着过渡开发的现象，水与人们的生产生活密切相关，也是行业发展的重要元素。因此，过渡开发就会在很大程度上给其带来严重的后果。水质监测是水资源中的重要环节，对水资源保护具有重要的作用，监测数据的准确性、可靠性，以及及时性具有重要意义。在水资源监测过程中，监测人员要严格根据相关法规标准进行监测，而且要想满足水资源保护的监督管理需求，首要任务就是加快现代化与自动化建设的步伐，更新水质监测设备，提高水质监测信息采集水平。基于此，本文对水质自动监测技术在水环境保护中的应用进行分析。

关键词：水质自动监测技术；水环境保护；应用

要控制水污染，保护水环境，必须掌握水环境质量变化状况，进行定点、定时人工采样与监测。月复一月，年复一年的积累各类监测数据，然后通过综合分析了解水污染现状和找出其变化规律，但是这要花费很多的人力、物力和财力，而取得的数据也仅是瞬时的有限的数据。因而运用必须加强对水质污染自动监测技术的运用，使水环境保护工作向连续自动化方向发展。

1水环境质量自动监测技术

高质量的水环境质量自动监工作是保证水环境保护工作、水污染防治工作有良好质量的基础，在当前社会对水环境重视程度增加、水环境质量作用提升的情况下，也更需要水环境质量监测工作有更强的效果。

在开展水质监测工作的时候，其核心目的是全面、及时获取相应地区水环境质量变化情况。水质监测工作结果是大量数据的积累，需要水质监测工作长期、不间断的记录水环境质量变化情况，由于这项工作的特殊性，因此在当前的水环境质量监测中全面落实了自动监测技术，通过使用无人值守类型的监测站点来对水质进行检查，这样也就能连续的获得水质变化情况，通常这些监测项目会包含水中氨氮含量、生物毒性分析、重金属含量以及COD数值等项目，在自动监测设备获得了水样中各成分具体含量之后，自动监测设备就会将相应的数据信息传输给环境保护中心，达到对目标地区水质的远程监测，及时的获取目标地区水质的具体情况以及变化趋势。

水环境质量自动监测技术在发展中也吸纳了众多新型技术，能完成水样的多项指标检查，并且在自动监测设备功能进一步完善之后，自动监测设备也能完成水质采样处理、各项指标含量分析、分析结果记录、信息数据整合、水质管理控制中心遥测等多项功能需要。在结合了各种水质监控以及软件之后，也就能更好的完成水质在线监测。而且在自动监测技术不断优化后，其所能分析监测的水样指标也在增多，能对监测水样当中的流量速度、水位高低、水样温度、水样酸碱度、水样电导性、水样中蓝绿藻数量、水样浊度以及水样中溶解氧含量等多项参数进行分析。在获取的相应的分析结果之后，自动监测设备也可以通过无线或者是有线的方式将这些数据信息回传水样监测中心。在监测目标水域中安装了自动监测设备之后，不仅能完成时时监测的任务，同时更能对一些重大污染情况做出及时预警，避免重大污染的影响范围增大，通过及时发现污染问题也就能及时对污染问题进行处。

2国内水质监测技术的现状

现阶段，就我国而言，在环境监理工作上仍然采用传统方式进行环境水质监测工作，主要以人工为主，在人工现场采样之后，通过实验室仪器进行结果分析，得出数据信息，浪费了大量的人力、物力、财力，一旦某一环节操作失误，就必须重新采样分析，造成了不必要的资源浪费。以前我国的水质监测仪器主要是从国外购买的，直到近几年国产实验设备才全面推广，增加了水质监测的实验成本，降低了经济效益。目前，我国存在很严重的水资源过渡开发，利用率极低的现象，水质监测的现状表明我国水资源污染日益严重，且水质监测建设相对比较落后。因此，做好水质监测工作是治理水污染的前提和基础。现阶段，国外很多国家都已使用水质自动监测技术，我国在水质自动监测站的建设方面也有了很大的进展，但是由于各种客观因素的原因，使得水质自动监测技术还没有在全国范围内推广使用。虽然科技信息的变化极为迅速，但是各种数据信息的传输网络都在环境监测部门之间进行，基层的水质实时采集监测以及实验分析环节还比较薄弱，与国外先进的国家相比，还存在着很大的差距。

3水质自动监测技术在水环境保护中的应用

3.1水库中的运用

在水库中运用水质自动监测系统，可以监测水质五参数（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度）、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总氮、总磷、叶绿素、蓝绿藻、生物毒性、铜、铅、锌、镉、铁、锰等20项指标。水库水质监测中，采用西东监测系统，可实现远程实时调控、数字信息和视频信息传输，提升水环境监测、预警应急和环境监管能力，对严密监控水源地水质、快速查明超标行为具有重要作用，对保护饮用水源水质安全、确保百姓喝上放心水具有深远意义。可以实现对水质进行自动、准确地监测，数据远程自动传输，随时查询所设站点水质数据；实现水质信息在线查询、分析、显示、打印等功能；一旦发现水源地水质监测项目超标可自动进行短信告警，同时启动应急预案，从而做到对水质全过程监督管理，有效保障供水安全。

3.2在污水排放监测中应用

在我国排污水监测中，经常会出现管理人员过少，监测周期比较长等情况，无法及时、准确地掌握污水排放状态。在污水排放中应用水质自动监测技术，可通过对水体监测参数的反馈，在水体控制部门应用远程控制功能，当出现污水排放不达标时，监测人员可控制系统、关闭阀门。另外，在污水排放监测中应用自动监测技术，可对不同企业、单位的污水排放量、污水COD含量等进行监测，实时关闭不同的排污渠道，实现对排水水体流量的科学控制。除此之外，我国在水质管理中，以先预付、后排污费用支付方式，并可以设置污水杂质含量上限，当污水排放超标时，系统会自动关闭排放阀门。在污水排放监测中应用自动监测技术，可对污水排放数据、历史水质数据、报警数据储存，并提供查询功能，对提高水质管理质量具有积极意义。

3.3在地表水监测中应用

在地表水水质监测中应用自动监测技术，可对不同流域中断面水体水质状况等进行分析。当某区域出现严重水质污染是，自动监测系统可提供预警功能，为解决跨区域水污染纠纷，落实水质监测管理制度具有重要意义。我国地表水分为湖泊水、地表径流水等，很多地区选择应用自动监测技术，这也是我国社会发展提出的客观要求。经过调查分析得知，我国在湖体、河流等监测工作上，建立了数百个监测站点，并对自动监测系统进行维护以及升级，提高其在水质监测中的应用价值。

结束语：

综上所述，实施水质的自动监测，可以实现水质的实时连续监测和远程监控，及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况，预警预报重大或流域性水质污染事故，解决跨行政区域的水污染事故纠纷，监督总量控制制度落实情况，保障饮用水源地的取水安全，为水资源保护监督管理和决策提供了有力的支持手段。

参考文献

[1]水质自动监测技术在水环境保护中的应用[J].姜璞玉.水利科技与经济.2017（05）

[2]水质自动监测技术在水环境保护中的应用[J].袁维林.低碳世界.2016（13）

[3]水质自动监测技术在水环境保护中的应用[J].吴晓敬.民营科技.2018（11）

[4]试论水质自动监测技术在水环境保护中的应用[J].陶俊峰.新农村：黑龙江，2016（28）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/81e5eba52570f7c1c28893d1.html