# 水溶性RAFT剂的合成及其在水溶性单体可控聚合中的应用

### 论文摘要

近年来,活性自由基聚合已发展成为高分子化学领域中最具学术意义和工业应用价值的研究方向之一。可逆加成断裂链转移（RAFT）“活性”/可控自由基聚合因其集自由基聚合与活性聚合方法的优势于一体而倍受瞩目。因其具有适用单体广、聚合条件温和、聚合实施方法多以及能够保证较高的聚合速率等优点,已经成为当前“活性”/可控聚合的研究热点。但目前为止,关于水溶性链转移剂合成的报道很少,有关室温下水溶性单体的光引发RAFT聚合也寥寥无几。本论文合成了两种水溶性的RAFT试剂:2-（4-cyano-4-（diethylcarbonothioylthio）penta-noyloxy）-N-ethyl-N,N-dimethy lethanaminium bromide（CDPEDB）,2-（4-cyano-4- （dodecylthio carbonothioylthio） pentanoyloxy）-N-ethyl- N,N-dimethyl-ethananminium bromide（简称TTC）,并将其应用于水溶性单体的水溶液热引发聚合和室温下光引发RAFT聚合,重点考察了单体浓度、聚合时间、单体与链转移剂配比等因素对聚合物分子量及其分子量分布的影响。以CDPEDB为链转移剂,室温下DMAAm及AM的水溶液光引发RAFT聚合反应呈现准一级反应动力学特征,聚合物分子量随转化率线性增加,反应所得均聚物具有优异的扩链性能,整个反应具有明显“活性”/可控聚合特征;CDPEDB存在下DMAEMA及AA的水溶液光引发聚合量分布（PDI）均在1.1以下,说明CDPEDB是一种良好的链转移剂,可以很好的控制室温下水溶性单体的光引发RAFT聚合,获得窄分子量分布的聚合物。实验还发现,分子量是影响分子量分布的主要因素,分子量越大PDI越宽。TTC调控的NIPAAm和DMAAm水溶液RAFT聚合分子量与转化率呈线性关系,获得了窄分子量分布的聚合物。结果表明,TTC是一种控制效果好的RAFT试剂,链转移剂中离去基团的空间位阻、离去能力是影响链转移剂控制力的主要因素;单体活性适中,聚合体系简单有利于链转移剂对分子量和分子量分布的控制;转化率越高,分子量越大,聚合物的分子量分布越宽;实验还发现TTC调控的水溶液RAFT聚合中,TTC对NIPAAm的控制能力比DMAAm的强,PDI较小,即链转移剂对单体具有选择性。实验还研究了单体浓度、链转移剂与单体配比、聚合温度、聚合时间等因素对聚合物分子量及分子量分布的影响。此外,本文还以CDPEDB、TTC为链转移剂,通过水溶性单体DMAAm、AA的聚合,合成了带有亲水链段的大分子链转移剂,进一步在大分子链转移剂控制下分别用St、BA进行扩链,合成了三种两亲性嵌段共聚物PDMAAm-b-PS、PS-b-PAA、PAA-b-PBA。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 可控/“活性”自由基聚合概述

- 1.2 Iniferter“活性”自由基聚合

- 1.3 稳定氮氧自由基聚合（NMP）

- 1.4 原子转移自由基聚合（ATRP）

- 1.5 RAFT 活性自由基聚合

- 1.5.1 RAFT 聚合的机理

- 1.5.2 RAFT 剂常见结构及合成方法

- 1.5.3 RAFT 聚合常见单体

- 1.5.4 RAFT 聚合方法

- 1.5.5 RAFT 聚合用于分子设计

- 1.5.6 RAFT 聚合的优缺点

- 1.6 本论文研究的工作意义

- 参考文献

- 第二章 水溶性链转移剂的合成与表征

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 仪器和原料

- 2.1.2 二硫酯CDPEDB 的合成

- 2.1.3 三硫酯链转移剂TTC 的合成

- 2.1.4 产物纯化

- 2.2 测试与表征

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 二硫酯链转移剂CDPEDB 的合成

- 2.3.2 三硫酯链转移剂TTC 的合成

- 2.4 本章小结

- 参考文献

- 第三章 室温下紫外光引发的RAFT 活性聚合

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 仪器和原料

- 3.1.2 甲基丙烯酸二甲氨基乙酯（DMAEMA）的合成

- 3.1.3 二硫酯链转移剂CDPEDB 存在下水溶性单体的UV 光引发聚合

- 3.1.4 絮凝性和增稠性的研究

- 3.2 测试与表征

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 DMAEMA 的合成与表征

- 3.3.2 二硫酯链转移剂CDPEDB 存在下水溶性单体的UV 光引发聚合

- 3.3.3 絮凝性和增稠性的研究

- 3.4 本章小结

- 参考文献

- 第四章 水溶性单体的热引发RAFT 活性聚合

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 仪器和原料

- 4.1.2 三硫酯链转移剂TTC 存在下水溶性单体的热引发RAFT 聚合

- 4.1.3 絮凝性和增稠性的研究

- 4.2 测试与表征

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 三硫酯链转移剂TTC 存在下水溶性单体的热引发RAFT 聚合

- 4.3.2 絮凝性和增稠性的研究

- 4.4 本章小结

- 参考文献

- 第五章 两亲性嵌段共聚物的合成

- 5.1 实验部分

- 5.1.1 仪器和原料

- 5.1.2 嵌段共聚物的合成

- 5.2 产物纯化

- 5.3 产物表征

- 5.4 结果与讨论

- 5.4.1 PDMAAm-b-PS 的合成

- 5.4.2 PS-b-PAA 的合成

- 5.4.3 PAA-b-PBA 的合成

- 5.4.4 共聚物的热重分析

- 5.5 本章小结

- 参考文献

- 第六章 结论

- 展望

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于树形链转移剂的可逆加成断裂链转移聚合[J]. 化学通报 2011(01)

- [2].利用两种链转移剂合成低分子量聚丙烯酸钠的对比研究[J]. 西南民族大学学报(自然科学版) 2018(06)

- [3].大分子链转移剂活性对聚合物分散液晶电光性能的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2012(01)

- [4].聚芳醚砜大分子链转移剂的合成与表征[J]. 中南民族大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [5].不同链转移剂对聚羧酸减水剂性能的影响[J]. 粉煤灰 2014(02)

- [6].用次亚磷酸钠作为链转移剂合成聚丙烯酸钠的研究[J]. 造纸化学品 2011(01)

- [7].以黄原酸钾为链转移剂的甲基丙烯酸甲酯可逆加成断裂链转移聚合[J]. 高分子材料科学与工程 2015(11)

- [8].水溶性RAFT链转移剂的制备及应用进展[J]. 高分子通报 2020(03)

- [9].几种烯丙基硫类不可逆加成断裂链转移剂在苯乙烯乳液聚合中的应用[J]. 弹性体 2014(01)

- [10].具有光引发活性RAFT链转移剂的合成与应用[J]. 合成化学 2012(01)

- [11].链转移剂对丙烯腈共聚物熔融性的影响[J]. 中原工学院学报 2010(01)

- [12].链转移剂单体存在下苯乙烯乳液聚合反应研究[J]. 高分子学报 2014(05)

- [13].高减水型聚羧酸减水剂用链转移剂的制备及其应用[J]. 上海化工 2016(07)

- [14].几种不可逆加成-断裂型链转移剂在苯乙烯乳液聚合中的研究[J]. 弹性体 2012(05)

- [15].低分子量聚丙烯酸钠的合成与分析[J]. 山东化工 2017(10)

- [16].以乙基黄原酸丙酸乙酯为链转移剂的PMMA-b-PS的可逆加成断链转移自由基聚合[J]. 高分子材料科学与工程 2017(09)

- [17].链转移剂叔十二烷基硫醇对高温连续本体法合成PMMA热稳定性的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2013(02)

- [18].链转移剂加入方式对丙烯酸酯乳液聚合过程及压敏粘接性能的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2009(07)

- [19].低气味/低VOC含量绿色环保ABS树脂制备[J]. 中国塑料 2019(06)

- [20].用多官能链转移剂通过普通自由基聚合制备两亲性杂臂星形聚合物[J]. 高分子学报 2008(02)

- [21].可逆加成断裂链转移聚合及链转移剂的制备进展[J]. 广州化工 2019(13)

- [22].低分子量聚丙烯酸钠的合成及分散性能研究[J]. 造纸科学与技术 2016(06)

- [23].己内酯改性聚醚合成聚羧酸及其性能研究[J]. 广州化工 2017(07)

- [24].链转移剂在无苯丙烯酸树脂合成中的应用研究[J]. 化工管理 2016(08)

- [25].苯丙乳液聚合中的结构凝胶生成与控制[J]. 涂料工业 2013(10)

- [26].AIBN与二硫代苯甲酸异丙苯酯反应研究RAFT过程机理[J]. 中国石油和化工标准与质量 2011(04)

- [27].链转移剂单体合成支化聚苯乙烯及其表征[J]. 高分子材料科学与工程 2012(02)

- [28].两步法合成非离子助剂PAMA的工艺优化[J]. 山东化工 2017(13)

- [29].可控分子质量PAM的合成[J]. 延安职业技术学院学报 2009(06)

- [30].高固体分羟基丙烯酸树脂用于汽车涂料[J]. 中国涂料 2017(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/81fb0a0946d17e62609fef5e.html