# 活性复合氧化物电极材料计算的初步探索

### 论文摘要

活性复合氧化物电极材料的计算尚未查到有关报导。本论文尝试引入第一性原理的计算方法,采用VASP软件对金红石型SnO2基的含Ru、Ir复合氧化物的晶体结构和电子结构进行探索性研究,深入了解其导电机理,为制备具有优良导电性能的复合氧化物电极材料提供理论依据。通过对金红石型SnO2超晶胞进行结构优化,计算得到的晶体学结构参数与其它文献值非常接近,误差约为-0.04%。能带结构和态密度计算表明：SnO2为直接带隙半导体,带隙宽度约为1.1 eV,在费米能级附近的价带（VB）主要由O-2p轨道构成,导带（CB）主要由Sn-5s和O-2p构成。对Ru原子掺杂金红石型SnO2超晶胞进行优化。用三阶Brich-Murnaghan固体状态方程拟合“总能-体积”曲线,计算结果和已知文献符合得很好。电子结构计算表明：Ru原子的掺杂引入了4d电子轨道,产生了杂质能级,导电类型发生改变。随着Ru原子掺杂量的增加,进入导带的相对电子数逐渐增加。带隙先减小后增大,电子有效质量先减小后增大,载流子浓度逐渐增大,电子迁移率逐渐增大,电导率逐渐增大。对Ir原子掺杂金红石型SnO2超晶胞进行优化。随Ir原子掺杂量的增加,固溶体晶格参数成线性规律变化,Sn1-xIrxO2的晶胞参数和系统总能介于SnO2和IrO2单胞之间。对电子结构进行分析可以知道费米能级进入导带的程度较同比例Ru原子进入的程度大,随着Ir原子掺杂量的增加,进入导带的相对电子数逐渐增加,载流子浓度逐渐增大,电子迁移率逐渐增大,电导率逐渐增大。对Ru、Ir原子共同掺杂金红石型SnO2超晶胞进行优化。随Ru、Ir原子掺杂量的变化,固溶体晶胞参数发生变化,Sn1-2xRuxIrxO2固溶体的晶胞参数和系统总能介于Ru、Ir原子同比例分别掺杂SnO2的情况。对其电子结构进行分析,随着Ru、Ir原子掺杂量的增加,进入导带的相对电子数逐渐增加,载流子浓度逐渐增大,电子迁移率逐渐增大,电导率逐渐增大。通过对比Ru、Ir原子单掺杂和Ru、Ir原子共同掺杂SnO2超晶胞的电子结构,进一步分析掺杂原子对SnO2半导体材料导电性能的的影响,并比较筛选出导电性能较优异的掺杂元素和掺杂浓度。结果显示,在相同掺杂比例的情况下,掺杂原子对SnO2电导率的提高程度从大到小依次为：Ir原子单掺、Ru和Ir原子共掺、Ru原子单掺,这对电极材料的开发具有一定的指导意义。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 研究背景及研究内容

- 1.1 引言

- 1.2 电化学电极材料

- 1.2.1 活性氧化物电极材料

- 1.2.2 电极材料的骨架氧化物

- 2-RuO2电极材料的特性'>1.2.3 SnO2-RuO2电极材料的特性

- 1.3 电极材料研究的不足与趋势的预测

- 1.3.1 复合氧化物结构研究的不足

- 1.3.2 复合氧化物导电机理研究的不足

- 1.3.3 复合氧化物研究方法的不足

- 1.4 本研究的思路和研究内容

- 1.4.1 问题的提出

- 1.4.2 研究内容与方法

- 1.4.3 创新点

- 第二章 理论基础与计算方法

- 2.1 方法概述

- 2.1.1 基本思路

- 2.1.2 第一性原理总能计算方法

- 2.1.3 Born-Oppenheimer Adiabatic Approximation

- 2.2 密度泛函理论概述

- 2.2.1 Hobenberg-Kohn定理

- 2.2.2 Kohn-Sham单体方程

- 2.2.3 交换关联势Vxc（r）处理

- 2.3 论文中常用物理量的基本概念

- 2.3.1 能带

- 2.3.2 态密度

- 2.3.3 载流子有效质量

- 2.3.4 载流子浓度

- 2.3.5 迁移率分析

- 2.3.6 电导率

- 2.4 材料计算软件

- 第三章 金红石型氧化物的初步计算

- 3.1 结构模型与超晶胞

- 3.2 计算参数设置

- 3.3 GGA和LDA的选择

- 3.4 电子结构的计算尝试

- 2的能带结构'>3.4.1 SnO2的能带结构

- 2的态密度图'>3.4.2 SnO2的态密度图

- 3.5 本章小结

- 2基含Ru复合氧化物的结构与导电机理'>第四章 SnO2基含Ru复合氧化物的结构与导电机理

- 4.1 计算实验方法

- 4.2 计算参数设置

- xRu1-xO2电极材料的晶体结构'>4.3 SnxRu1-xO2电极材料的晶体结构

- 1-xRuxO2固溶体的晶格参数'>4.3.1 Sn1-xRuxO2固溶体的晶格参数

- 4.3.2 V-x关系的建立

- 4.3.3 计算数据的可靠性分析

- 4.3.4 拟合公式的修正

- 1-xRuxO2电极材料的电子结构'>4.4 Sn1-xRuxO2电极材料的电子结构

- 0.875Ru0.125O2固溶体的态密度'>4.4.1 Sn0.875Ru0.125O2固溶体的态密度

- 1-xRuxO2固溶体的态密度'>4.4.2 Sn1-xRuxO2固溶体的态密度

- 4.4.3 莫特相变分析

- 4.4.4 迁移率分析

- 4.4.5 电导率分析

- 4.4.6 能带结构和电子有效质量

- 4.4.7 载流子浓度

- 4.5 本章小结

- 2基含Ir复合氧化物的结构与导电机理'>第五章 SnO2基含Ir复合氧化物的结构与导电机理

- 5.1 计算模型

- 5.2 参数设置

- xIr1-xO2电极材料的晶体结构'>5.3 SnxIr1-xO2电极材料的晶体结构

- 5.3.1 晶胞参数和系统总能

- 5.3.2 V-x关系的建立

- 1-xIrxO2电极材料的电子结构'>5.4 Sn1-xIrxO2电极材料的电子结构

- 0.875Ir0.125O2固溶体的态密度'>5.4.1 Sn0.875Ir0.125O2固溶体的态密度

- 1-xIrxO2固溶体的态密度'>5.4.2 Sn1-xIrxO2固溶体的态密度

- 5.4.3 莫特相变分析

- 5.4.4 迁移率分析

- 5.4.5 电导率分析

- 5.4.6 载流子浓度

- 5.5 本章小结

- 2基Ru、Ir共掺复合氧化物的结构与导电机理'>第六章 SnO2基Ru、Ir共掺复合氧化物的结构与导电机理

- 6.1 计算模型

- 6.2 参数设置

- 1-2xRuxIrxO2固溶体的晶体结构'>6.3 Sn1-2xRuxIrxO2固溶体的晶体结构

- 6.3.1 晶胞参数和系统总能

- 6.3.2 V-x关系的建立

- 1-2xRuxIrxO2固溶体的电子结构'>6.4 Sn1-2xRuxIrxO2固溶体的电子结构

- 1-2xRuxIrxO2固溶体的态密度'>6.4.1 Sn1-2xRuxIrxO2固溶体的态密度

- 6.4.2 迁移率分析

- 6.4.3 电导率分析

- 6.4.4 载流子浓度

- 6.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/820755289553799a749b7720.html