# 高倍率锂离子电池正极材料LiFePO4的研究

### 论文摘要

橄榄石型磷酸亚铁锂（LiFePO4）因其理论容量高（170mAh/g）、结构稳定、资源丰富、安全性能好、无毒对环境友好,是一种十分有前途的锂离子电池正极材料。但LiFePO4极低的电子导电率和锂离子扩散系数引起大倍率充放电时可逆容量的大幅衰减。本文主要围绕改善LiFePO4的电子导电率和锂离子扩散系数从而提高其高倍率性能而展开。论文在研究研磨方法、锂源、碳源对材料性能影响的基础上,选用LiF、FeC2O4·2H2O、（NH4）H2PO4和蔗糖为原料,高速分散剪切,高温固相合成LiFePO4/C。并且通过X射线衍射（X-Ray Diffraction, XRD）分析和扫描电镜（Scanning Electron Microscope, SEM）观察,研究了合成工艺对LiFePO4结构、形貌的影响,恒流充放电测试研究了合成材料的比容量和循环性能,循环伏安（Cyclic Voltammogram, CV）和电化学阻抗谱（Electrochemical Impedance Spectroscope,EIS）简单分析了材料的电化学反应机理。结构与形貌分析表明,合成的LiFePO4/C材料具有与LiFePO4完全相同的橄榄石结构,LiFePO4晶体生长比较完整,粒度较大,大部分为表面光滑的球形或椭球形大颗粒;合成的LiFePO4/C材料组装成的电池充放电研究表明,蔗糖掺杂量相对LiFePO4为15mass%时,制备的LiFePO4/C材料具有最高的比容量和较好的高倍率性能,在0.2C下放电容量达到138 mAh/g,5C放电容量达到98 mAh/g,10C下放电容量达到78 mAh/g。研究了金属元素V掺杂对LiFePO4/C结构和电化学性能的影响。所研制的改性材料LiFe1-xVxPO4和LiFePO4具有相同的橄榄石结构,当x=0.05时,所得LiFe0.95V0.05PO4材料在5C放电容量达到97 mAh/g,10C下放电容量达到77 mAh/g,通过V掺杂,材料的高倍率放电比容量和循环性能并没有得到有效改善。循环伏安和电化学阻抗谱研究表明,以LiF为锂源制备的LiFePO4/C样品的电化学可逆性更加优良;掺杂蔗糖制备的LiFePO4/C材料的导电性能优于掺杂柠檬酸制备的LiFePO4/C材料。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 锂离子电池的发展史

- 1.2 锂离子电池的工作原理

- 1.3 锂离子电池正极材料

- 1.3.1 钴酸锂

- 1.3.2 镍酸锂

- 1.3.3 锰酸锂

- 1.3.4 磷酸钒锂

- 1.4 橄榄石结构磷酸亚铁锂正极材料

- 4 的结构特性'>1.4.1 LiFePO4的结构特性

- 4 锂离子脱嵌机理及电化学性能'>1.4.2 LiFePO4锂离子脱嵌机理及电化学性能

- 4 的制备方法'>1.4.3 LiFePO4的制备方法

- 4 的改性研究'>1.4.4 LiFePO4的改性研究

- 4 的研究'>1.4.5 高倍率LiFePO4的研究

- 1.5 选题背景及论文主要内容

- 第2章 实验材料及方法

- 2.1 实验主要原料及设备

- 2.2 材料制备

- 2.2.1 高温固相法合成样品

- 2.2.2 锂源的选择

- 2.2.3 不同磨料方法

- 2.2.4 模拟电池的组装

- 2.3 材料表征方法

- 2.3.1 X 射线衍射分析

- 2.3.2 扫描电子显微镜观察

- 2.3.3 振实密度

- 2.4 电化学性能测试

- 2.4.1 循环伏安测试

- 2.4.2 充放电性能

- 2.4.3 电化学阻抗谱测试

- 4/C 材料及其表征'>第3章 固相法合成LiFePO4/C 材料及其表征

- 4/C 材料的合成'>3.1 LiFePO4/C 材料的合成

- 3.1.1 合成工艺

- 3.1.2 高温反应机理

- 3.2 材料的微观形貌

- 4/C 的微观形貌'>3.2.1 不同研磨方法制备LiFePO4/C 的微观形貌

- 4/C 的微观形貌图'>3.2.2 不同煅烧温度制备LiFePO4/C 的微观形貌图

- 4/C 的微观形貌'>3.2.3 不同锂源制备LiFePO4/C 的微观形貌

- 4/C 的微观形貌'>3.2.4 不同碳掺杂制备LiFePO4/C 的微观形貌

- 4 的微观形貌'>3.2.5 钒掺杂LiFePO4的微观形貌

- 3.3 材料的X 射线衍射谱图分析

- 3.4 样品的振实密度

- 3.5 本章小结

- 4的充放电性能研究'>第4章 LiFePO4的充放电性能研究

- 4.1 充放电性能研究时的充放电机制

- 4.2 充放电性能研究

- 4.2.1 锂源的影响

- 4.2.2 碳源的影响

- 4.2.3 煅烧温度的影响

- 4.3 高倍率性能研究

- 4.4 本章小结

- 4的电化学性能研究'>第5章 LiFePO4的电化学性能研究

- 5.1 循环伏安曲线分析

- 5.2 电化学阻抗谱分析

- 4/C 电极的电化学阻抗谱分析'>5.2.1 LiFePO4/C 电极的电化学阻抗谱分析

- 4/C 电极的电化学阻抗谱分析'>5.2.2 不同碳源制备LiFePO4/C 电极的电化学阻抗谱分析

- 5.2.3 不同荷电状态的电化学阻抗谱分析

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].水热法合成LiFePO_4晶体结构的中子衍射研究[J]. 原子能科学技术 2017(02)

- [2].基于相变材料和液冷的LiFePO_4电池包热管理研究[J]. 电源技术 2016(01)

- [3].关于提高LiFePO_4振实密度的研究进展[J]. 电源技术 2010(08)

- [4].新型锂离子电池正极材料LiFePO_4的研究进展[J]. 火工品 2008(03)

- [5].提高锂离子电池正极材料LiFePO_4电导率的方法[J]. 化工科技 2011(02)

- [6].硫氰酸钠光度法测定LiFePO_4中的铁[J]. 化学分析计量 2011(04)

- [7].离子液体/凝胶聚合物电解质的制备及其与LiFePO_4的相容性[J]. 物理化学学报 2010(05)

- [8].矿用单轨吊LiFePO_4动力电池组均衡充电系统的设计[J]. 工矿自动化 2010(06)

- [9].不同成膜添加剂对LiFePO_4锂离子电池性能的影响[J]. 安徽大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [10].乙二醇和水混合溶剂热法控制合成LiFePO_4及其性能研究[J]. 广东化工 2014(11)

- [11].LiFePO_4锂离子电池容量的衰减机制[J]. 中国粉体技术 2013(01)

- [12].环境友好型锂离子电池正极材料LiFePO_4的制备方法[J]. 材料导报 2012(15)

- [13].稀土金属离子掺杂对LiFePO_4结构和性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2011(11)

- [14].溶胶凝胶法制备锂离子电池正极材料LiFePO_4[J]. 华南师范大学学报(自然科学版) 2009(S1)

- [15].燃烧法制备LiFePO_4及其燃烧机制（英文）[J]. 吉首大学学报(自然科学版) 2015(06)

- [16].不同导电剂体系对LiFePO_4锂离子电池性能的影响[J]. 电源技术 2016(08)

- [17].纳米LiFePO_4/石墨烯复合材料的制备与表征[J]. 化工新型材料 2015(04)

- [18].LiFePO_4/石墨烯复合材料的电化学性能比较[J]. 常州大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [19].喷雾干燥方式对LiFePO_4材料性能的影响[J]. 电池工业 2012(05)

- [20].锂离子电池正极材料LiFePO_4的制备与改性研究[J]. 中国集体经济 2011(15)

- [21].LiFePO_4的电化学性能和锂离子扩散研究[J]. 盐湖研究 2009(01)

- [22].锂离子电池正极材料LiFePO_4的改性研究[J]. 材料导报 2008(S1)

- [23].LiFePO_4锂离子电池的数值模拟:正极材料颗粒粒径的影响[J]. 化工学报 2020(02)

- [24].LiFePO_4正极材料倍率性能改善的研究进展[J]. 电源技术 2017(08)

- [25].新型材料LiFePO_4三维电极处理苯酚废水[J]. 科学技术与工程 2015(29)

- [26].锂离子电池正极材料LiFePO_4合成方法的最新研究[J]. 当代化工 2014(04)

- [27].石墨烯改性LiFePO_4正极材料的研究进展[J]. 电源技术 2015(07)

- [28].功率型LiFePO_4锂离子电池正极材料的设计与制备研究进展[J]. 材料导报 2012(17)

- [29].固相法制备锂离子电池正极材料LiFePO_4的研究进展[J]. 陶瓷学报 2011(02)

- [30].LiFePO_4锂离子电池的低温性能[J]. 电池 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8210be51621d3c0f6bf2fe88.html