# 垃圾压缩站污水的生物强化处理

### 论文摘要

垃圾压缩处理是大城市所有垃圾处理方式的预处理,其目的为减小垃圾体积、便于运输和后续的处理和处置,但垃圾在挤压过程中会产生垃圾压缩站污水。这种污水有机物浓度高,氨氮含量高,水质水量变化大,属于较难处理的污水之一。目前,国内对于垃圾压缩站污水的处理还处于起步阶段,尚无十分成熟和完善的处理方法。天津某垃圾中转站的垃圾压缩站污水,随季节不同,其水量在40-100t/d波动。污水浓度最大时,COD约为18000 mg/L、NH3-N约为750mg/L。由于该中转站没有污水处理设施,每天需将污水运至污水厂进行处理,处理费用很高。针对该垃圾中转站的情况和污水的水质,本论文将生物强化技术作为工艺核心,确定了“厌氧-好氧+生物活性炭法”的二级生物处理后续深度处理的组合工艺,通过小试研究,确定了该工艺较适宜的运行条件。厌氧-好氧实验结果表明：按5%的体积比投加的菌株A1和枯草芽孢杆菌分别在厌氧和好氧处理过程中表现出良好的生物强化效果,经过厌氧8h-好氧6h的处理,较空白对照实验,厌氧出水COD去除率提高了40%；好氧出水NH3-N去除率提高了27%,出水水质达到GB8978-1996二级排放标准。深度处理实验结果表明：经深度处理后的最终出水COD<35mg/L、NH3-N<15 mg/L,达到该垃圾中转站对回用水COD和NH3-N的要求。其适宜工艺条件为采用颗粒型活性炭、炭水体积为2：3、反应时间为1h和摇床转速为150r/min。根据小试研究的结果,完成了流量为100t/d的垃圾压缩站污水处理工艺的设计。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 前言

- 1.1 垃圾压缩站污水处理概况

- 1.1.1 垃圾压缩站污水的产生

- 1.1.2 垃圾压缩站污水的水量和水质特点

- 1.1.3 垃圾压缩站污水的处理现状

- 1.2 生物强化技术在污水处理中的应用

- 1.2.1 生物强化技术的提出和特点

- 1.2.2 生物强化技术的作用机理

- 1.2.3 生物强化系统的作用效果

- 1.3 高浓度含氮废水的脱氮技术

- 1.3.1 水体中氮的危害

- 1.3.2 废水脱氮研究

- 1.4 深度处理

- 1.4.1 污水资源化

- 1.4.2 深度处理工艺

- 1.5 本课题研究的意义和内容

- 1.5.1 本课题研究的意义

- 1.5.2 本课题研究的内容

- 2 垃圾压缩站污水生物强化实验研究

- 2.1 实验材料和方法

- 2.1.1 实验用水来源、水质和水量

- 2.1.2 水质指标分析方法和仪器

- 2.1.3 实验所用菌株

- 2.1.4 实验污泥来源和生物强化

- 2.1.5 实验方法

- 2.2 实验结果与讨论

- 2.2.1 实验温度的确定

- 2.2.2 污水稀释倍数的确定

- 2.2.3 停留时间的确定

- 2.2.4 生物强化效果

- 2.2.5 菌株的长效性和优势性

- 2.3 本章小结

- 3 垃圾压缩站污水深度处理实验研究

- 3.1 垃圾压缩站污水深度处理实验

- 3.1.1 深度处理实验目的和意义

- 3.1.2 生物活性炭（BAC）深度处理技术的产生及机理

- 3.1.3 生物活性炭深度处理方法的影响因素

- 3.1.4 深度处理实验研究的方法

- 3.2 实验结果与讨论

- 3.2.1 活性炭投加量的确定

- 3.2.2 反应时间的确定

- 3.2.3 溶氧浓度的确定

- 3.3 本章小结

- 4 垃圾压缩站污水处理工艺设计

- 4.1 垃圾压缩站污水处理工艺

- 4.1.1 设计目的

- 4.1.2 各工艺的工作原理及设计要求

- 4.2 垃圾压缩站污水处理工艺设计参数

- 4.2.1 进水水质

- 4.2.2 各工艺参数确定

- 4.2.3 工艺流程图

- 4.3 本章小结

- 5 结论

- 6 展望

- 7 参考文献

- 8 攻读硕士学位期间发表论文情况

- 9 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/821e66c393b242b3144d467e.html