# 组合框架结构远程协同拟动力试验平台开发及应用

### 论文摘要

工程结构的研究和发展与结构试验密不可分,特别是在工程结构抗震性能研究方面表现得尤为突出。组合框架结构由于具有良好的耗能能力和延性,作为一种有效的结构体系已经在多高层建筑结构中广泛应用,与该类型结构体系相关的抗震性能研究和试验需求也大为增加。远程协同拟动力试验为大型复杂结构的整体抗震性能研究提供了新的方法,提高了试验综合能力,并达到了试验资源共享。结合国家自然科学基金面上项目“装配式带斜撑钢管混凝土组合框架结构远程协同试验模拟研究（No.50778068）”,本文针对组合框架结构,围绕“拟动力试验方法”和“远程协同试验平台”两个核心展开了深入研究。1、从远程协同试验角度出发,介绍了NetSLab通讯平台的基本特征以及NetSLab程序的开发原理；针对目前实验室采用的Popwil控制系统,通过串行通信方式,编制了通信应用程序,实现了NetSLab对Popwil控制系统的控制。2、根据拟动力试验方法基本原理,研究了各种数值积分方法,比较了各自优缺点,并结合拟动力子结构思想,提出了一种新的组合数值积分方法——去刚度的PC-Newmark（?）去。该方法对于解决拟动力试验中复杂的非线性计算问题非常简单.、方便。在保证稳定性和精度的同时,具有在动力方程计算时无需刚度修正,无需进行多次迭代计算和动力方程恢复力向量不受试验子结构选取影响的优点。3、为了验证去刚度的PC-Newmark法的正确性,进行了三个算例七种情况分析,并与显式Newmark法计算结果进行了对比,分析结果非常接近,为远程拟动力试验平台开发提供了良好的数值积分方法。4、采用去刚度的PC-Newmark数值积分方法编制了组合框架结构弹塑性地震响应时程分析程序,开发了组合框架结构远程拟动力试验平台,编制了平台各功能模块,并介绍了真实试验机结束的判断准则和试验过程中的误差修正方法。5、利用本文所开发的试验平台,进行了远程拟动力虚拟试验和真实试验。虚拟试验通过与SAP2000计算结果对比,结果证明了试验平台的有效性及可靠性,同时也进一步证明了本文提出的“去刚度的PC-Newmark法”方法的正确性；真实试验的开展,证明了该平台应用于实际试验操作是完全可行的,也丰富和完善了远程协同拟动力试验。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 插图索引

- 第1章 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 课题研究背景与意义

- 1.3 国内外远程协同结构试验研究现状

- 1.3.1 美国NEES计划

- 1.3.2 减轻地震风险的欧洲网络

- 1.3.3 韩国和日本的远程试验网络

- 1.3.4 台湾的ISEE平台

- 1.3.5 UK-NEES和NZNEES计划

- 1.3.6 国内的研究现状

- 1.4 本文研究的主要内容

- 第2章 网络结构实验室NetSLab

- 2.1 概述

- 2.2 NetSLab的开发

- 2.3 NetSLab网络通讯平台

- 2.3.1 数据模型

- 2.3.2 通讯平台的执行

- 2.4 NetSLab程序开发原理

- 2.4.1 NetSLab安装加载

- 2.4.2 NetSLab接口

- 2.5 NetSLab平台与试验设备的连接

- 2.5.1 NetSLab与设备控制系统的关系

- 2.5.2 Popwil控制系统

- 2.5.3 NetSLab平台与Popwil控制系统对接方法

- 2.6 本章小结

- 第3章 拟动力试验数值积分方法研究

- 3.1 概述

- 3.2 拟动力试验方法

- 3.2.1 拟动力试验方法基本原理

- 3.2.2 显式数值积分方法

- 3.2.3 隐式数值积分方法

- 3.2.4 组合数值积分方法

- 3.3 一种新的拟动力试验方法

- 3.3.1 问题的提出

- 3.3.2 去刚度的PC-Newmark法

- 3.3.3 稳定性和计算精度

- 3.3.4 算法优点

- 3.3.5 算法流程图

- 3.4 数值积分方法对比验证

- 3.4.1 结构模型

- 3.4.2 算例一

- 3.4.3 算例二

- 3.4.4 算例三

- 3.5 本章小结

- 第4章 组合框架结构远程协同拟动力试验平台开发

- 4.1 概述

- 4.2 非线性地震反应程序

- 4.2.1 结构分析模型

- 4.2.2 恢复力模型

- 4.2.3 运动方程的建立

- 4.2.4 结构动力方程的求解

- 4.2.5 程序流程图

- 4.3 结构远程协同拟动力试验方法

- 4.3.1 远程协同拟动力试验基本思想

- 4.3.2 数值积分方法选取

- 4.4 试验子结构边界条件的处理

- 4.4.1 底层支撑为试验子结构,其余结构为计算子结构

- 4.4.2 中间层支撑为试验子结构,其余结构为计算子结构

- 4.4.3 顶层支撑为试验子结构,其余结构为计算子结构

- 4.5 组合框架结构远程拟动力试验平台开发

- 4.5.1 控制中心

- 4.5.2 真实试验机

- 4.5.3 虚拟试验机

- 4.6 本章小结

- 第5章 远程协同拟动力试验

- 5.1 概述

- 5.2 远程拟动力虚拟试验

- 5.2.1 结构模型

- 5.2.2 试验结果

- 5.3 远程拟动力真实试验

- 5.3.1 试验模型

- 5.3.2 试验加载

- 5.3.3 试验结果

- 5.4 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].拟动力试验中显式数值积分方法改进研究的综述[J]. 土木建筑与环境工程 2015(S1)

- [2].多种数值积分方法比较分析[J]. 城市勘测 2010(01)

- [3].基于粒子群算法的数值积分方法研究[J]. 微电子学与计算机 2009(07)

- [4].数值积分的回溯搜索优化算法[J]. 湖北工程学院学报 2017(03)

- [5].用于强震记录仿真地动位移的高精度累积数值积分方法研究[J]. 震灾防御技术 2013(04)

- [6].轨道数值积分方法适用性研究[J]. 科学技术与工程 2013(36)

- [7].一种基于泛函网络求数值积分方法研究[J]. 计算机科学 2009(04)

- [8].拟动力试验的数值积分方法与试验误差研究综述[J]. 科技情报开发与经济 2009(13)

- [9].修正CD-Newmark组合积分算法的数值特性研究[J]. 四川建筑科学研究 2014(06)

- [10].伽辽金型无网格法的数值积分方法[J]. 固体力学学报 2016(03)

- [11].结构动力学方程的数值解法研究[J]. 低温建筑技术 2015(08)

- [12].结构拟动力实验数值积分方法的比较研究[J]. 实验科学与技术 2009(03)

- [13].城市轨道交通系统轨道结构随机动力响应分析[J]. 路基工程 2008(01)

- [14].中国先进研究堆实验室HPGe探测器无源效率刻度方法研究[J]. 原子能科学技术 2017(12)

- [15].拟动力实验中关于结构刚度问题的讨论[J]. 科技信息(科学教研) 2008(18)

- [16].结合动量方程及显式γ函数法的拟动力试验方法[J]. 世界地震工程 2011(01)

- [17].基于输电塔地震响应的数值方法精度可靠性研究[J]. 水电能源科学 2013(07)

- [18].圆柱壳的弹塑性稳定性分析[J]. 湘潭大学自然科学学报 2008(03)

- [19].新型柔性铰链的柔度计算[J]. 工程力学 2008(11)

- [20].基于遗传算法的空间伸展臂展开过程优化控制[J]. 动力学与控制学报 2016(01)

- [21].拟动力试验中改进的显式数值积分方法[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2010(07)

- [22].数值积分方法在C++语言中的应用[J]. 中国科教创新导刊 2009(05)

- [23].块结构自适应网格上任意区域和任意界面的数值积分[J]. 计算物理 2017(01)

- [24].饱和两相介质动力固结问题时域求解的精细时程积分方法[J]. 计算力学学报 2017(01)

- [25].电力系统暂态稳定性数值计算的几种新方法及其比较[J]. 电力系统保护与控制 2009(23)

- [26].结构动力响应分析的三阶显隐式时程积分方法[J]. 应用力学学报 2016(02)

- [27].毛细滞回内变量模型的高效数值积分方法[J]. 应用数学和力学 2013(08)

- [28].位移控制的子结构地震模拟振动台混合试验方法[J]. 世界地震工程 2009(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8221151d7bb959951d08a27b.html